# 0   UVOD

I   Uvodne informacije i napomene

GJ “Čenjin – Obreške širine” registrovana je popisom šuma i šumskog zemljišta Zakonom o šumama i nalazi se u sastavu Sremskog šumskog područja, kojim gazduje JP "Vojvodinašume", Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica” iz Sremske Mitrovice ŠU Kupinovo.

Razlog za donošenje Izmena i dopuna osnove gazdovanja šumama za GJ “Čenjin-Obreške širine” jeste promena namene dela šuma ove gazdinske jedinice koja je usledila donošenjem REŠENJA O ODREĐIVANJU POJEDINAČNIH ŠUMA SA POSEBNOM NAMENOM ZA POTREBE ODBRANE ZEMLJE Vlade Republike Srbije Pov.05 Broj:00-189/2014 od 31.jula 2014.godine. na osnovu ODLUKE O ODREĐIVANJU ŠUMA S POSEBNOM NAMENOM ZA POTREBE ODBRANE ZEMLJE ( ”Sl.gl.RS”,br.62/2011 ).

U cilju usaglašavanja načina gazdovanja šumama  i upravljanja zemljišnim prostorom  sa novoutvrđenom namenom, na površini katastarskih parcela obuhvaćenih Rešenjem Vlade Republike Srbije o određivanju pojedinačnih šuma sa posebnom namenom za potrebe odbrane zemlje, ( a u vezi sa čl.5 Zakona o odbrani ) J.P.”Vojvodinašume” i Republika Srbija – Ministarstvo Odbrane su zaključili ”SPORAZUM O NAČINU KORIŠĆENJA ŠUMSKIH PARCELA ODREĐENIH REŠENJEM VLADE REPUBLIKE SRBIJE Pov.05 Broj: 00-189/2014 od 31.jula 2014.godine” koji je sastavni deo ovih Izmena i dopuna Osnove gazdovanja šumama. Promena namene dela šuma ne uslovljava promenu planova gazdovanja šumama, a Izmene se odnose na prikaz funkcija šuma, stanja šuma i planova gazdovanja u skladu sa promenom namene dela šuma odnosno prema novoformiranim gazdinskim klasama.

Ove izmene i dopune osnove gazdovanja šumama predstavljaju integralni tekst i u celosti zamenjuju Osnovu.

Za izradu ovih Izmena i dopuna osnove gazdovanja šumama nije bilo potrebno sakupljanje terenskih podataka. Premer sastojina za izradu osnove je izvršen u toku leta 2012. godine. Prilikom premera sastojina korišćena je elektronska oprema            ( elektronske prečnice, elektronski visinomeri ), a obrada prikupljenih taksacionih podataka i izrada planova gazdovanja, urađena je u Šumskom gazdinstvu „Sremska Mitrovica” u Sremskoj Mitrovici.

Obrada podataka je izvršena prema jedinstvenoj metodologiji za sve državne šume na teritoriji Republike Srbije, prema Kodnom priručniku za informacioni sistem u šumama Srbije.

Važenje ovih Izmena i dopuna osnove je od 01.01.2013.- 31.12.2022. godine.

Izmene i dopune osnove gazdovanja šumama za GJ “Visoka šuma - Lošinci” urađene su u skladu sa sledećim zakonima i podzakonskim aktima:

- Zakonom o šumama (Sl. gl. RS br. 30/10, 93/12 i 89/15);

- Zakonom o zaštiti životne sredine (Sl. gl. RS br. 135/04, 36/09-dr.zakon, 72/09-dr.zakon, 81/09, 64/10, 24/11, 43/11-odluka US i 121/12);

- Zakonom o zaštiti prirode (Sl. gl. RS  br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka);

- Zakon o odbrani ( Sl.g.RS br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 – dr.zakon, 104/2009 – dr.zakon i 10/2015 ),

- Zakonom divlјači i lovstvu (Sl. gl. RS br. 18/10);

- Zakonom o reproduktivnom materijalu šumskog drveća (Sl. gl. RS br. 135/04, 8/15-ispravka i 41/09);

- Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (Sl. gl. RS br. 135/04; 25/15);

- Zakonom o vodama (Sl. gl. RS br. 30/10; 93/12);

- Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl. gl. RS  br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14 i 145/14);

- Zakonom o zaštiti od požara (Sl. gl. RS br. 111/10; 20/15);

- Zakonom o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (Sl. list SRJ-Međunarodni ugovori br. 11/01);

- Zakonom o potvrđivanju Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i  faune i prirodnih staništa (Sl. gl RS-Međunarodni ugovori br. 102/07);

- Zakonom o Prostornom planu Republike Srbije od 2010-2020 (Sl. gl. RS br. 88/10);

- Regionalni prostorni plan APV (Sl. list APV br. 22/11);

- Uredbom o ekološkoj mreži (Sl. gl. RS br. 102/10);

- Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Sl. gl. RS br. 114/08);

- Uredbom o režimima zaštite, (Sl. gl. RS br. 31/12);

- Uredba o zaštiti SRP Obedska bara (Sl.gl. RS br. 56 /94),

- Pravilnikom o načinu obeležavanja zaštićenih prirodnih dobara (Sl. gl. RS  br. 30/92, 24/94, 17/96);

- Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta  biljaka, životinja i gljiva (Sl. gl. RS br. 5/10 i 47/11);

- Pravilnikom o odabiru kriterijuma za izdvajanje tipova staništa, o tipovima staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje (Sl. gl. RS br. 35/10);

- Pravilnikom o specijalnim tehničko-tehnološkim rešenjima koja omogućavaju nesmetanu i sigurnu komunikaciju divljih životinja (Sl. gl. RS, br. 72/210);

- Pravilnikom o sadržini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama (Sl. gl. RS br.122/03),Pravilnik o načinu i vremenu vršenja doznake, dodeljivanju, obliku i sadržini doznačnog žiga i žiga za šumsku krivicu, obrascu doznačne knjige, odnosno knjige šumske krivice, kao i o uslovima i načinu seče u šumama (Sl. gl. RS br. 65 /11, 47/12),

- Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih prirodnih dobara (Sl. gl. RS br.81/10);

- Pravilnik o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja, (Sl. gl. RS br. 103/13);

- Pravilnikom o uslovima koje mora da ispunjava upravljač zaštićenog područja, (Sl. gl. RS br. 85/09);

- Pravilnikom o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divlјači (Sl. gl. RS br.9/12);

- Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. gl. RS br. 69/05);

- Pravilnikom o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. gl. RS br. 69/05);

- Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za izradu analize uticaja objekata i radova na životnu sredinu, (Sl. gl. RS br. 49/01);

- Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, (Sl. gl. RS br. 114/08);

- Odlukom o određivanju šuma s posebnom namenom za potrebe odbrane zemlje ( ”Sl.gl.RS”,br.62/2011 )

Osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu „Čenjin - Obreške širine”, usaglašena je sa Uslovima zaštite prirode za izradu Osnove koji su utvrđeni Rešenjem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode br. 03-246/2  od 08.08.2012. godine.

Osnova je, takođe, usaglašena sa Rešenjem o izdavanju Vodnih uslova izdatim od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo broj 104-325-112/2013-04 od 08.02.2013. godine.

# OPŠTI OPIS GEOGRAFSKIH, POSEDOVNIH I PRIVREDNIH PRILIKA

## TOPOGRAFSKE PRILIKE

Ovu GJ čine dve prostorno spojene – homogene šumske celine: Čenjin i Obreške širine koje leže na na teritoriji Opštine Pećinci.

### Geografski položaj gazdinske jedinice

Geografske koordinate ove gazdinske jedinice su 44( 41' 36'' - 44( 43' 37'' severne geografske širine i 19( 55' 48'' - 19( 59' 08''  istočne geografske dužine. U blizini ove gazdinske jedinice nalaze se naselja  Obrež i Ogar.

Cela površina GJ “Čenjin – Obreške širine” prostire se na teritoriji opštine Pećinci, na KO Obrež.

Nadmorska visina ove gazdinske jedinice se kreće od 74 – 80 m.

### Granice

GJ „Čenjin – Obreške širine“ se sastoji od dve spojene celine koje razdvaja samo kanal Revenica. Ukupno u GJ  ima 38 odeljenja. Spoljašnje i unutrašnje granice su vidno obeležene.

Kompleks “Obreške širine” čine odeljenja od 1 do 5 i od 8 do 17, dok ostala odeljenja pripadaju kompleksu “Čenjin”, a to su 6. i 7. i od 18. do 38. odeljenja.

Severna granica GJ Čenjin - Obreške širine se naslanja na kompleks poljoprivrednog zemljišta, zapadna granica je proseka prema kompleksu šuma kojim gazduje Vojna ustanova Karadjordjevo iz Morovića. Na južnoj strani, GJ se graniči sa pojasom koji je dat na korišćenje JP “Vode Vojvodine”, dok je istočna granica zapadni rub Obedske bare.

### Površina

GJ “Čenjin – Obreške širine” leži na teritoriji opštine Pećinci i kompletno na KO Obrež.

Struktura površina prikazana je u tabeli 1.1.

Tabela br. 1.1. – Struktura površina

| Vrsta zemljišta | Ukupna površina | ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE | OSTALO ZEMLJIŠTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Svega | Šuma | Šum. kulture | Šum. zemlj. | Svega | Neplod. | Za ost. svrhe |
| Površina | ha | 1077.22 | 837.29 | 528.42 | 257.92 | 50.95 | 239.93 | 210.82 | 29.11 |
|  | % | 100.00 | 77.8 |  |  |  | 22.2 |  |  |
|  |  | 100.00 |  | 49.0 | 24.0 | 4.7 |  | 19.6 | 2.7 |
|  |  |  | 100.00 | 65.5 | 31.9 | 2.6 | 100.00 | 88.8 | 11.2 |

Iz prethodnog pregleda se vidi da je 77.8 % površine ove GJ pod šumom i šumskim zemljištem, ostalo zemljište čini 22.2 %  ukupne površine. GJ “ Čenjin – Obreške širine”  je podeljena na 38 odeljenja, sa prosečnom veličinom odeljenja od 28.35 ha, što je u skladu sa odredbama Pravilniku o sadržini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama. Najmanju površinu ima odeljenje 6 sa  17.48  ha,  dok je  najveće odeljenje 2 i  ima  60.56 ha.

## IMOVINSKO – PRAVNO STANJE

### Biografski podaci

Šume GJ“Čenjin-Obreške širine”  do Drugog svetskog rata bile su u sastavu Petrovaradinske imovne Opštine sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

Posle Drugog svetskog rata, Zakonom o proglašenju opštenarodnih imovnih seoskih utrina, pašnjaka i šuma, imovine zemljišnih, urbanih i njima sličnih zajednica, kao i krajiških imovnih opština 31.12.1947. god., ukinuta je Petrovaradinska imovna opština i sve šume, a samim tim i šume GJ“ Čenjin-Obreške širine ”, postaju opštenarodna imovina. Iste godine je osnovano Šumsko gazdinstvo za celu Vojvodinu, da bi naredne  1948. godine bilo formirano Šumsko gazdinstvo ‘’Sremska Mitrovica’’ sa 6 šumskih uprava (Morović, Jamena, Višnjićevo, Klenak, Kupinovo, Ogar).

1962. godine Šumsko gazdinstvo ’’Sremska Mitrovica“ prelazi u Radnu organizaciju, da bi 1973. godine kao Organizacija udruženog rada formirala svoje OOUR-e. Društvene i političke prilike se menjaju i 1989. godine. Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“ se registruje kao Društveno preduzeće za gazdovanje šumama, sa 6 radnih jedinica.

Donošenjem Zakona o šumama Republike Srbije (Sl.gl. RS br. 46/91), ŠG “Sremska Mitrovica“ ulazi u sastav JP “Srbijašume” - Beograd, kao deo novoformiranog javnog preduzeća.

Godine 2002. donet je Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine, (Sl.gl. RS br.  6/2002), gde je članom 46 stav 1 tačka 3 definisano da AP Vojvodina, preko svojih organa u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast šumarstva, osniva Javno preduzeće “Vojvodinašume” sa sedištem u Petrovaradinu, u čiji sastav ulazi Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica” - Sremska Mitrovica.

### Posedovno stanje

Sve katastarske parcele GJ “ Čenjin-Obreške širine ” čiji je spisak dat u prilogu , registrovane su u Zemljišnim knjigama Opštinskog suda u Pećincima, kao i u Republičkom geodetskom zavodu iste opštine i to kao vlasništvo Republike Srbije sa dodeljenim pravom korišćenja  JP ”Vojvodinašume” - Petrovaradin,  ŠG “Sremska Mitrovica”, ŠU Kupinovo.

Sve katastarske parcele se nalaze na teritoriji KO Obrež i registrovane su u posedovnom listu br. 106, RGZ Opštine Pećinci.

Tabela br. 1.2.	Stanje površina u KO Obrež

| Kat.opština | Pećinci | Ukupno |
| --- | --- | --- |
|  | ha | a | m² | ha | a |
| Obrež | 1077 | 21 | 95 | 1077 | 22 |
| Ukupno | 1077 | 21 | 95 | 1077 | 22 |

Kompletna površina GJ se prostire na teritoriji jedne opštine i jedne katastarske opštine sa ukupnom  površinom od 1077.2195 ha.

Površina GJ je jednaka katastarskoj površini zaokruženoj na jedan ar.

## OPŠTE PRIVREDNE PRILIKE

GJ ’’ Čenjin-Obreške širine’’ nalazi se na teritoriji opštine Pećinci.

Opština Pećinci prostire se na 48.800 ha. Od ove površine poljoprivredno zemljište obuhvata 32.679 ha, šume i šumsko zemljište obuhvata 10.292 ha, a preostalih 5.829 ha pripada ostalom zemljištu.

Na osnovu iskazane ukupne površine šuma i šumskog zemljišta šumovitost opštine Pećinci iznosi 21%.

Na teritoriji opštine ima 15 naseljenih mesta, u kojima živi 20.087 stanovnika, odnosno 41 stanovnik na km2.

Od ukupnog broja stanovnika opštine Pećinci zaposlenih je 2.713 stanovnika.

Ovo  poglavlje detaljno je obrađeno u Opštoj osnovi gazdovanja šumama za Sremsko šumsko područje.

## EKONOMSKE I KULTURNE PRILIKE

Ukupno gledano stanovništvo opštine Pećinci se uglavnom bavi poljoprivredom i na osnovu  toga možemo konstatovati da je prosečno domaćinstvo srednjeg imovinskog stanja.

Pošto je šumovitost opštine Pećinci 21%, a najveći deo nalazi se u južnom delu opštine, dobar deo naseljenih mesta na jugu opštine: Kupinovo, Obrež, Ašanja i dr. imaju dobar deo stanovništva zaposlen u okviru šumarstva, koje je organizovano preko ŠG „Srem.Mitrovica“, ŠU Kupinovo.

U okviru delatnosti ŠG „Srem.Mitrovica“, ŠU Kupinovo, pored gajenja i korišćenja šuma, intezivno se bavi i razvojem lovstva i ribarstva kao i određenim merama zaštite Prirodnog rezervata „Obedska bara“.

Stanovništvo ove opštine svoje potrebe za ogrevom i tehničkim drvetom realizuju preko ŠU Kupinovo. Na teritoriji opštine Pećinci većih drvno prerađivačkih kapaciteta nema, već se prerada drveta vrši na nekoliko manjih pilana.

Na osnovu opšteg stanja osnovnog, srednjeg i visokog stručnog obrazovanja, može se konstatovati da je nivo obrazovanja i kulture stanovništva ove opštine na zadovoljavajućem nivou.

## ORGANIZACIJA I MATERIJALNA OPREMLJENOST ŠUMSKE UPRAVE

Sve šume u državnoj svojini koje leže u Sremu na levoj obali reke Save obuhvaćene su Sremskim šumskim područjem i poverene su na upravljanje JP ''Vojvodinašume'' - ŠG “Sremska Mitrovica”. ŠG obuhvata četiri ŠU među kojima i ŠU Kupinovo koja gazduje i upravlja šumama ove GJ. ŠU Kupinovo je organizovana kao osnovna operativna jedinica za gazdovanje šumama u okviru ŠG ’’Sremska Mitrovica’’.

Osnovne delatnosti ŠU Kupinovo su uzgoj, zaštita i korišćenje šuma. Za sprovođenje napred navedenih  delatnosti, u šumskoj upravi zaduženi su diplomirani inženjeri šumarstva, šumarski tehničari, čuvari šuma, kvalifikovani motorni sekači kao i ostalo pomoćno osoblje. Svim poslovima u okviru šumske uprave rukovodi šef šumske uprave koji je po struci dip. ing. šumarstva. Stručnim poslovima, uzgoja i zaštite šuma rukovode referenti koji su takođe po struci dip. ing. šumarstva, dok iste poslove na terenu izvode šumarski tehničari. Na poslovima čuvanja šuma angažovani su čuvari šuma koji su uglavnom šumarski tehničari. Korišćenje šuma vodi referent korišćenja šuma (dip.ing.šumarstva), preko svojih saradnika (poslovođa) na terenu  koji su po struci šumarski tehničari. Administrativne poslove šumske uprave izvršavaju administrativni radnici koji su uglavnom ekonomski tehničari. Ostale poslove iz domena rada šumske uprave obavlja kvalifikovano pomoćno osoblje.

Poslovi od opšteg značaja, kao što su planiranje i gazdovanje šumama, pravni poslovi, poslovi nabavke i prodaje kao i računovodstveno finansijski poslovi obavljaju se na nivou ŠG ‘’Sremska Mitrovica’’.

Kadrovska struktura ŠU Kupinovo:

| 1 | Šumarski inženjeri | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Šumarski tehničari-poslovođe | 12 |
| 3 | Šumarski tehničari-šumari | 7 |
| 4 | Šumari-nss | 2 |
| 5 | Šumski radnici | 28 |
| 6 | Motorni sekači | 10 |
| 7 | Vozač | 3 |
| 8 | Administrativni radnici | 3 |
| 9 | Lovočuvar | 1 |
| 10 | Čuvar objekta | 4 |
| 11 | Utovarači | 4 |
|  | Ukupno zaposlenih: | 80 |

Sezonski radnici se angažuju po potrebi i obimu posla.

Svi napred navedeni kadrovi, sa kojima raspolaže ŠU Kupinovo su uglavnom dovoljni za izvršavanje svih predviđenih planova gazdovanja, planiranih Osnovom za gazdovanje šumama za GJ“ Čenjin-Obreške širine“. Sezonske poslove u šumarstvu delom izvršava lokalna povremena radna snaga.

Popis objekata i vozila vezanih za poslovanje ŠU Kupinovo:

|  | Zgrada uprave sa grejanjem | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Stan -Obrež | 1 |
| 1 | Lugarnice | 3 |
| 2 | Stambene zgrade | 1 |
|  | Hotel – nova zgrada | 1 |
| 3 | Šupa | 5 |
|  | Garaža | 3 |
|  | Pušnica | 5 |
|  | Manipulativna zgrada-rasadnik | 1 |
| 5 | Osmatračnica | 3 |
| 6 | Štala | 5 |
| 7 | Benz.pumpa | 1 |
|  | Gliser | 1 |
| 8 | Drveni čamci | 24 |
| 10 | Putnička vozila | 2 |
|  | Terensko vozilo | 1 |
| 11 | Autobus | 2 |
|  | Minibus | 2 |
| 12 | Traktor | 1 |
| 13 | Motorni čamac | 2 |
|  | Motor za čamac | 2 |
| 14 | Agregat | 2 |
| 16 | Atomizer – prskalica | 1 |
|  | Prikolica | 3 |
|  | Tifon za zalivanje | 1 |
| 18 | Motorne testere | 48 |
| 19 | Kresač grana | 8 |

Materijalno tehnički uslovi za izvršenje planiranih šumsko uzgojnih radova i radova na korišćenju u okviru ove gazdinske jedinice, a kojima raspolaže ŠU ”Kupinovo”, nisu dovoljni, te se stoga koriste usluge RJ “Šumska mehanizacija” Morović, koja je specijalizovana za izvršavanje radova u šumarstvu, a čini sastavni deo ŠG “Sremska Mitrovica”.

## DOSADAŠNJI ZAHTEVI PREMA ŠUMAMA GAZDINSKE JEDINICE I NAČIN KORIŠĆENJA ŠUMSKIH RESURSA

Istaknute društvene potrebe i zahtevi prema šumama ove gazdinske jedinice tokom proteklog perioda definisane su kroz osnovnu namenu (prioritetnu funkciju) njenih pojedinih delova, odnosno u okviru Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara”  u režimu zaštite II i III stepena, i u okviru šuma posebne namene za potrebe odbrane zemlje. Korišćenje drveta primarno je usklađivano sa strogo definisanom namenom ovih šuma, a sekundarno sa zatečenim stanjem sastojina određenim odnosom glavne i sporednih vrsta drveća, stepenom očuvanosti, zdravstvenim stanjem, stvarnim razmerom dobnih razreda, uspešnošću obnavljanja i dr.

Sve sastojine GJ „Čenjin-Obreške širine“ svrstane su u tri namenske celine:

28 - "Šume sa posebnom namenom za potrebe odbrane zemlje"

56 – „ Specijalni prirodni rezervat - II stepen zaštite “ i

57 –  „ Specijalni prirodni rezervat - III stepen zaštite “.

## MOGUĆNOST PLASMANA ŠUMSKIH PROIZVODA

U proteklom uređajnom razdoblju etat ostvaren u GJ“ Čenjin Obreške širine“, realizovan je kroz glavne i proredne seče planirane prethodnom Osnovom. Obzirom na položaj šuma, slabu šumovitost šireg područja i sve veće rastuće potrebe za drvetom, problema u plasmanu drvnih sortimenata nije bilo.

Ogrevno drvo koje se proizvede, uglavnom se preko sindikalnih organizacija i putem slobodne prodaje proda lokalnom stanovništu. Ukupna proizvodnja ogrevnog drveta je manja od potražnje, tako da plasman ogrevnog drveta iz ove gazdinske jedinice nije problematičan.

Tehničko drvo proizvedeno u ovoj gazdinskoj jedinici može se realizovati na području Srema i jedan manji deo van njega. Kupci tehničkog drveta su uglavnom preduzeća za dalju preradu drveta, a jedan deo odlazi i za privatnu upotrebu (uglavnom za individualnu stambenu izgradnju). Glavni potrošači, odnosno kupci tehničke oblovine iz državnih šuma su:

- Novi Drvni Kombinat AD		Srem. Mitrovica

- DIPD Sava				Hrtkovci

- Intertrans				Loznica

- Eurokom				Jelav

- Ekofurnir				Kovin

Najznačajniji korisnici (prerađivači) sirovine iz ove gazdinske jedinice su ’’Novi Drvni Kombinat’’  – Sremska Mitrovica i DIPD ’’Sava’’ Hrtkovci. Izvesna količine drveta ustupa se drugim prerađivačima i za zadovoljavanje sitnijih potreba lokalnog stanovništva (ogrev i sitna tehnička građa).

# BIOEKOLOŠKA OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA

## RELJEF I GEOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE

GJ “Čenjin – Obreške širine ” se nalazi celom svojom površinom u plavnom delu Sremskog šumskog područja. Reljef je zaravnjen sa minimalnim visinskim razlikama između depresija i greda. Nadmorska visina se kreće oko 79 m.

## GEOLOŠKA PODLOGA I TIPOVI ZEMLJIŠTA

### Geološka podloga

Geološku podlogu /matični supstrat/ gazdinske jedinice čine aluvijalni nanosi i lesoidne formacije nastale u pleistocenu. Pošto se najveći deo GJ nalazi u nebranjenom delu /forlandu/ većinom su rečni nanosi osnovna geološka podloga za obrazovanje i formiranje zemljišta.

Udaljenost od korita reka direktno utiče na teksturni sastav matičnog supstrata. Bliže koritu reke preovladavaju krupnije frakcije /pesak, ilovasti pesak i peskovita ilovača/, dok sa povećanjem udaljenosti od korita zastupljenije su sitnije frakcije sa teksturnim klasama ilovača, glinovita ilovača i glina. Proces sedimentacije na ovim prostorima i dalje traje što ima za posledicu formiranja novih slojeva nanosa. Lesoidne naslage kao geološka podloga prilično su povoljnog granulometrijskog sastava koji može biti glinovit, a na mestima i oglejan. Zavisno od stanišnih uslova pre svega topografskih na ovom supstratu obrazuju se zemljišta tipa humoglej, močvarno glejna i dr.

### Zemljište

Obzirom da je prethodna osnova izrađena po tipovima šuma koji su prihvaćeni i u izradi ove osnove, a kojima su definisani različiti sastojinski oblici na različitim tipovima zemljištima, ova problematika će biti obrađena u poglavlju 2.5. OPŠTE KARAKTERISTIKE ŠUMSKIH EKOSISTEMA.

## HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE

Hidrološki uslovi zavise isključivo od vodnog režima reke Save, bilo da se ispoljavaju putem poplavnih površinskih voda, bilo putem podzemnih voda. Osnovne karakteristike ovog režima su prilično jasno izraženo sezonsko kolebanje visine vodostaja i sa znatno manje izraženim periodicitetom plavljenja ekstremnih voda.

U normalnim prilikama, kada godišnje poplave ne traju dugo i visina vode nije izuzetno velika, šumska vegetacija ne trpi veće štete. Tek u intervalima od 3 do 6 godina, kada se jave ekstremni vodostaji koji duže traju, šume i šumske kulture trpe velike štete od visokih voda. Osim toga pri izuzetnim vremenskim uslovima  javljaju se zimske poplave u januaru i februaru, koje mogu biti izuzetno štetne po šumsku vegetaciju.

## KLIMATSKI USLOVI

Za ovo područje je karakteristična umereno kontinentalna klima, sa osobinama panonsko-stepske umereno kontinentalne klime, sa jasnim smenjivanjima godišnjih doba. Kontinentalni karakter klime se ogleda u osobini da je jesen toplija od proleća i da je blaži temperaturni prelaz od leta ka zimi nego obrnuto. Takođe, kao osobina kontinenalne klime izraženo je i pomeranje temperaturnog minimuma na februar, a maksimuma na avgust (značajno posle solsticijuma).

Pored navedenih okolnosti, po sastojine ove gazdinske jedinice, i ostali klimatski faktori (temperatura, vetrovi, padavine idr.), ne otežavaju položaj biljaka. Prosečna godišnja temperatura iznosi 10.8 °C, vegetacioni period bez mraznih dana, prosečna količina padavina 579.6 mm od čega preko 50% u vegetacionom periodu, omogućavaju normalan razvoj svih biljaka prisutnih u ovoj gazdinskoj jedinici.

Ovo poglavlje je detaljnije obrađeno u Opštoj osnovi gazdovanja šumama za Sremsko šumsko područje, pošto se i podaci vezani za klimatske uslove odnose na celo područje

## OPŠTE KARAKTERISTIKE ŠUMSKIH EKOSISTEMA

### Osnovne ekološko proizvodne karakteristike pojedinih tipova šuma

I/2 - (12):  Šuma bele vrbe  (Salicetum ( albae ) na beta gleju

Pošto ova zajednica, odnosno stabla bele vrbe u ovoj ekološkoj jedinici dostižu visinu preko 5m (do oko 15 metara), može se govoriti o šumi. To je sledeći član razvojnog niza zemljišta i vegetacije koji osvaja nekadašnje močvare. Sa povećanjem fiziološke dubine profila, nanošenjem gline i ilovače i detritusa humificiranih biljnih delova, zemljište postaje dostupno vrstama sa dubljim korenom i većom visinom. Takva je bela vrba koja ima znatnu amplitudu u pogledu vlage: izdržava dugo plavljene, ali i izvesnu letnju sušu, ako je koren u dodiru sa vlažnim slojevima zemljišta. U ovoj šumi bele vrbe zemljište je zbijeno, teškog mehaničkog sastava (glinuše), do velike visine (blizu površine) trajno zasićeno, manje - više, stagnirajućom vodom sa malo kiseonika, te je rizosfera plitka. Otuda su stabla sa malim prečnicima i visinama, za razliku od belovrbovih šuma na aluvijumima kraj tekućih voda, gde vrbove šume imaju visoki bonitet.

Kao i prethodna vrbova zajednica barske ive, tako i ova šuma bele vrbe, zbog teških životnih uslova (edafskih), ima mali broj pratilaca, koji nisu vezani za ovu šumu, već za uslove barskih zajednica. Takve su: Caltha palustris, Carex vesicaria, Carex elata, Galium palustre, Sium latifolium, Teucrium scordium, Agrostis alba, Cenanthe aguatica i druge. Ovakva zajednica se poznaje po niskom, krivom i kržljavom rastu bele vrbe.

Zemljište pod ovom zajednicom je nešto bolje (fiziološki dublje) od onoga pod barskom ivom. To su najteži uslovi koji još bela vrba može podneti, odnosno beta - glej. I ova šuma je ekološki bliska sa močvarnom šumom crne jove (Alnus glutinosa).

Ovaj tip šume se prostire na 0.50 ha ili 0.1 % od ukupne obrasle površine.

III/1 - (50): Tip šume poljskog jasena sa barskom ivom (Saliceto-cinereae-Fraxinetum angustifoliae ) na alfa/beta-beta gleju

Ovaj tip šume odlikuje se većim učešćem i vitalnošću higrofilnih vrsta drveća, žbunja i prizemne flore.

U prvom spratu to su Salix fragilis i Populus alba: ove vrste su češće u ovoj vlažnoj varijanti jasenove šume.

U spratu žbunja javljaju se: Rhamuns frangula, Salix cinerea i Amorpha fruticosa. Posebno je indikativna iva - Salix cinirea, koja kao i poljski jasen podnosi ekstremne uslove ove jasenove šume i ukazuje na smenu vegetacije (od barskih uslova bez šuma sa pionirskom žbunastim vrstama ka vlažnim šumama poljskog jasena).

U spratu prizemne flore u prvom redu pada u oči mala pokrovnost, ponekad  samo 30%. Ovo je u vezi sa florističkim siromaštvom (uslovljenom velikom vlažnoću) ovog tipa šume. Kao diferencijalne vrste javljaju se: Myosotis palustris, Sium latifolium, Glyceria maxima,Rumex hydrolapathus, Celtha palustris, Cardamine pratensis, Mentha arvensis i dr. Kao diferencijalne vrste ovog tipa šume mogu se uzeti i  visoke Carex - vrste (Magnocaricion/: Carex vesicaria, Carex vulpina, Carex elata, Carex maxima. U spratu prizemne flore ovog tipa pada u oči i umanjena vitalnost (mala pokrovna vrednost) ostruge - Rubus caesius; na ovdašnjem vlažnom zemljištu ona se približava svojoj ekološkoj granici (prevlažno zemljište bez aeracije).

Zemljišta ovde čine vlažnije varijante glej-zemljišta; alfa/beta - beta glej,odnosno veoma vlažne ritske crnice (euglej) sa ekološkim karakteristikama gleja.

Redukcioni horizont (Gr) odnosno, manje-više, stagnirajuća podzemna voda nalazi se u toku godine na dubini od 20-60 cm.

Vlažnije varijante su sa alfa/beta ili alfa/beta-gama glejem. Redukcioni horizont je na dubini od 20 - 45 cm. Površinski deo profila je takođe pod uticajem podzemne vode i ima osobine AG - horizonta. Ponekad, zbog teškog mehaničkog sastava zemljišta, na površini zemljišta se zadržava i površinska voda.

Nešto suvlji lokaliteti su sa Gr - horizontom na dubini od 40-60 cm, odnosno to su zemljišta sa osobinama beta gleja. I ovde je čitav zemljišni profil pod uticajem podzemne vode, a ponekad i stagnirajuće površinske.

U celini, zemljišni uslovi su, zbog prekomernog vlažnija, veoma teški i nepovoljni. Ovakva konstatacija važi za većinu vrsta. Međutim, uspevanje i produktivnost poljskog jasena ( Fraxinus angustifoliae), obzirom da se radi o prirodnom staništu ove vrste, može da bude dobra.

Ove najvlažnije jasenove šume predstavljaju prvi tip šume koji zahvata znatnije površine u šumskom fondu Sreskog šumskog područja i, samim tim, imaju određen gazdinski značaj.

Specifični ekološki uslovi ovog tipa šume podrazumevaju i posebne i specifične uslove za obavljanje i razvoj sastojina na ovim staništima.

Sastojine ovog tipa šume se karakterišu srednjim visinama stabala i, za jasen, skromnim dimenzijama - zbog čega odaju utisak znatno redih sastojina. Tako, na primer, u starosti od oko šezdeset godina broj stabala se, kod normalno obraslih sastojina kreće oko 1.000 i preko 1.000/ha. Prečnici stabala u starosti od oko 60 godina kreću između 15 i 25 cm (dg - oko 18 cm; dg max - oko 25 cm), a visine između 14 i 20 m (hg - oko 17 m; hg max - oko 20m).

Razvoj stabala i sastojina je specifičan za ovaj tip šume i u najvećoj meri je uslovljen stanišnim uslovima. U razvojnom pogledu, “faza zaleta” traje veoma dugo čak do starosti od oko ili blizu 40 godina, a zatim se prirast stabala i sastojina značajno i konstantno povećava do starosti od oko 70-80 godina (ne raspolaže se podacima za sastojine većih starosti, ali tokovi razvoja stabala ukazuju da će period visoke proizvodnosti trajati do starosti sastojina od oko 100 godina, a možda i duže).

Odnos zapremine i zapreminskog prirasta sastojina ukazuje da se oko dve trećine ukupne produkcije drveta ostvaruje u starosti između 50 i 100 godina. Ovaj podatak, kao i veličina tekućeg zapreminskog prirasta (koja se u starosti sastojina između 50 i 80 godina kreće između 7 i 9 m3/ha godišnje) ukazuju da trajanje proizvodnog procesa u ovom tipu šume treba da bude znatno duže nego do sada. Međutim, konačna ocena o optimalnoj ophodnji u ovim šumama zavisiće i od podataka o promeni zdrastvenog stanja i kvaliteta jasena u većim starostima (“plavetnilo”).

Ovaj tip šume se prostire na 136.66 ha ili 17.4 % od ukupne obrasle površine.

IV/1 - (70): Tip šume jasena i lužnjaka sa higrofilnim pratiocima (Fraxineto-Quercetum roboris hygrophyllum ) na umereno vlažnim ritskim crnicama

Ovo je najvlažniji tip šume lužnjakovo - jasenovih šuma, koja je ekološki kontaktna sa šumom poljskog jasena (Salicetum cinerae - Fraxinetum angustifoliae) na alfa/beta - beta gleju.

U prvom spratu varira brojčani odnos stabala lužnjaka i jasena. Većinom po brojnosti stabala preovlađuje jasen; mestimično je lužnjak brojniji. Daleko ređe javljaju se stablimično primešani Populus alba, Ulmus effusa, a vrlo retko Salix fragilis i Ulmus campestre (minor).

Sprat žbunja je slabo razvijen varijabilan. U njemu se javljaju: Amorpha fruticosa, Acer tataricum, Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Rhamnus frangula, Pyrus pyraster i Viburnum opulus.

U spratu prizemne flore opšta pokrovnost se javlja od 0.1 do 1.0, a prosečno je oko 60 % površine pokriveno. Kao vrste sa većom pokrovnošću javljaju se Carex remota, Rubus caesius (mestimično gradi facijese), Ranunculus repens, Lysimachia nummularia, Bidens tripatitus, Lycopus europaeus, Menha aquatica, Carex vulpina, Iris pseudoacorus, Myosotis palustris, Lysimachia vulgaris, Cardamine pratensis, Poa triialis, Galium palustre i dr.

S obzirom da se ovaj tip šume javlja u plavnom i neplavnom području, unutar njega postoje izvesne razlike u ekološko - florističkom smislu (u neplavnom području je sprat prizemne flore bolje razvijen nego u plavnom; zemljišne tvorevine su manje vlažene podzemnom vodom - ali zato dopunski, povremeno vlaženje plavnom - površinskom vodom).

U spratu žbunja i prizemne flore, u plavnom području daleko su češćI: Amorpha fruticosa, Rhamnus frangula i Viburnum opulus, a znatan broj vrsta se ovde ne javlja ili vrlo retko (Glechoma hederacea, Poa trivialis, Carex remota i dr.).

Zemljište u tipu šume IV/1 mogu se označiti kao umereno vlažne ritske crnice. Umereno vlažne zato što su suvlje od zemljišta u šumama poljskog jasena (III/1), a znatno vlažnije od ritskih crnica u tipovima IV/2 i IV/4.

Srednji deo profila, a vrlo često i površinski, dopunski su vlažni vodom.

Podzemna voda duže stagnira (Gr - horizont) obično na dubini 70 - 140 cm. Zato ove ritske crnice i imaju ekološke karakteristike gama-gleja, ili su nešto suvlje. Često su zbog veoma teškog mehaničkog sastava zemljišta, kako je rečeno, u površinskom delu zemljišnog profila zadržava voda, tako da A-horizont ritskih crnica ima osobine Ag ili A3g-horizonta. Iz ovog proizilazi da se u dinamici vode i vazduha kod ovih zemljišta često javlja tzv. Vlažna, a delimično i suva faza (leti).

U najsuvljim uslovima tip šume IV/1 površinskih 20-30 cm čini lepo izražen, humusno - akumulativni horizont, iz koga je često ispran CaCO3. Boja mu je mrko - crna, a struktura graškasta i dobro stabilna. Mehanički sastav je ilovasto - glinovit. U suvom stanju javljaju se vertikalne pukotine. U Ag - horizontu u koji G - oksidacioni (Go) ili oksido - redukcioni (Gor) horizont je na dubini 50 - 70/140 cm. Manje - više stalno prisutna podzemna voda je na dubinama većim od 70 - 140 cm.

Vodno - vazdušne osobine zemljišta u tipu šume IV/1 su bolje od ovih osobina u tipu šume III/1. Količine vode u zemljišnom profilu se smanjuje, a sadržaj vazduha (kiseonika) raste. To i omogućava pojavu većeg broja vrsta, a i ekološko proizvodni potencijal zemljišta raste.

Za razliku od monodominantnih šuma, kao što su tipovi jasenovih šuma ili šume hrasta lužnjaka, gde je proučavanje i definisanje osnovnih razvojno - proizvodnih karakteristika relativno jednostavno jer se radi o šumama samo jedne vrste drveća, u mešovitim šumama je veoma značajno da se (pored poznavanja osnovnih taksacionih pokazatelja i razvojno - proizvodnih karakteristika stabala i sastojina) prouče međusobni odnosi između glavnih vrsta drveća - edifikatora i uticaj stanišnih i sastojinskih uslova na te osnove. Ova druga grupa pokazatelja je čak i mnogo značajnija jer saznanja u tom pogledu predstavljaju stručnu osnovu za planiranje ciljeva i mera gazdovanja - od obnavljanja i negovanja šuma, do određivanja optimalnog trajanja proizvodnog procesa, smeše glavnih vrsta drveća i dr.

S obzirom na prethodne konstatacije, za ovaj i ostale tipove mešovitih šuma će se analizirati razvojno - proizvodne karakteristike i prikazati prema dve grupe pokazatelja. Naime, prvo će se ukratko prikazati osnovne razvojno - proizvodne karakteristike sastojina u celini, a zatim će se analizirati međusobni odnosi glavnih vrsta drveća u različitim fazama razvoja sastojina da bi se stekle osnovne predstave o vrstama i vremenu preduzimanja pojedinih gazdinskih mera (uzgojnih i uređajnih).

Raspoloživi podaci pokazuju da se ovaj tip šume odlikuje veoma velikim brojem stabala po hektaru u mladim sastojinama što, između ostalog ukazuje i da se uslovi za obnavljanje jasena ovde povoljniji nego kod prethodnog tipa šume (III/1). Međutim, za ovaj tip šume karakteristično je veoma brzo smanjivanje broja stabala sa povećanjem starosti sastojina - tako da se od preko 3.000 stabala/ha u 20. godini starosti, ovaj broj već u 50. godini smanjuje na oko 900 - 1.000, a u 100. godini iznosi svega 300 - 500 stabala po hektaru. Već ovaj podataka dovoljno jasno ukazuje da se u ovom tipu šume ne sme kasniti sa prevođenjem osnovnih uzgojnih mera.

Zapreminu po hektaru karakterišu konstantan porast do 100. godine starosti sastojina (ne raspolaže se podacima sastojine većih starosti). Međutim, ovo povećanje zapremine, iako konstantno i gazdinski značajno, sporije je nego u jasenovim šumama prethodne okološko - proizvodne celine. Ovo je, pre svega, uslovljeno manjim iznosima tekućeg zapreminskog prirasta koji se u periodu između 50 i 100 godinestarosti sastojina kreće uglavnom u rasponu između 8 i 11 m3/ha. Smatramo da je ovo izuzetno značajan podatak i činjenica o kojoj se mora veoma ozbiljno voditi računa pri budućem planiranju gazdovanja sastojina ovog tipa šume.

Za ovaj tip šume karakteristično je (nezavisno o kojoj od glavnih vrsta drveća je reč) da se kvalitet stabala pri spontanom (ili pretežno spontanom) razvoju sastojina veoma brzo pogoršava, odnosno da se broj stabala 1. Uzgojno - kvalitativne grupe veoma brzo smanjuje i da već u starosti sastojina između 30 i 40 godina iznosi (pri sadašnjem gazdinskom tretmanu ovih sastojina) svega oko 200 do 300  stabala po hektaru. Smatramo da je ovo izuzetno značajan podatak i činjenica o kojoj se mora veoma ozbiljno voditi računa pri budućem planiranju gazdovanja sastojinama ovog tipa šume.

Međusobni odnosi lužnjaka i jasena u okviru ovog tipa šume jasno ukazuju na sledeće bitne konstatacije: jasen se na ovim staništima mnogo uspešnije obnavlja i, ukoliko se ne vodi o tome računa u fazi obnavljanja sastojina - istiskuje lužnjak i stvara monodominantne - čiste sastojine jasena.  Ukoliko lužnjak uspe da se obnovi u isto vreme (ili nešto pre) kada i jasen, tokom čitavog razvoja sastojina pokazuje veće proizvodne efekte od jasena.

Prethodne konstatacije dovoljno ilustruju i potvrđuju sledeći podaci i pokazatelji:

a) u svim proučenim sastojinama obnovljenim u poslednjih 20 - 30 godina nema

lužnjaka ili je jedva primešan;

b) u sastojinama u kojima se, pored jasena, obnovio i lužnjak (sastojine starosti 50 do 100 godina), ova vrsta drveća postiže u odnosu na jasen:

- veće Dg - za oko 7 - 10 cm;

- veće Hg - za oko 1 - 3 m;

- veće Dg max - za oko 6 - 8 cm;

- veći Hg max - za oko 1 - 2 m;

- veći procenat prirasta za oko 0,5%.

Napred navedeni osnovni podaci predstavljaju vrlo ilustrativne pokazatelje i parametre za izbor najpovoljnijeg gazdinskog postupka sa satojinama ovog tipa šume - kako postojećim, tako i onim koje (obnavljanjem postojećih) treba stvarati. Elementarni zaključci u tom pogledu su da:

- u fazi obnavljanja sastojina treba maksimalnu pažnju posvetiti obnavljanju hrasta lužnjaka:

- već u starosti sastojina do 20. godina (najkasnije do 30. godina) izvršiti radikalne uzgojne zahvate sa ciljem pozitivne selekcije i oslobađanja “stabala budućnosti” (i jasena i lužnjaka).

Ovaj tip šume se prostire na 157.14 ha ili 20.0 % od ukupne obrasle površine.

IV/5 - (74): Tip šume jasena i lužnjaka u povremeno plavljenom delu donjeg Srema (Fraxino - Quercetum roboris (subinundatum) na semiglejnim zemljištima (livadske crnice i aluvijalne pararendzine)

Ovaj tip šume izdvojen je preko ceno-ekoloških karakteristika i geografski, te ima regionalni karakter. Ograničen je prostorno na donji Srem gde je vlaženje atmosferskom vodom manje nego u gornjem Sremu. Uz to su temperaturni uslovi takođe različiti (temperatura šuma, srednja dnevna temperatura = 5 - iznosi u gornjem Sremu cca 3900, a u donjem Sremu cca 4150; Milosavljević, M. 1949.). Drugim rečima donji Srem ima nešto kontinentalniji, kontrasniji karakter klime od gornjeg Srema.

Ovaj tip šume ima i edafski dosta kontrasne uslove; u vreme povremenih poplava vode ima previše (vazduha u zemljištu premalo), što odgovara hIgrofitima. U vreme niskih voda gornji slojevi mogu biti suvi što omogućuje pojavu ksero - mezofilnih vrsta. Ovakva staništa najbolje podnose “higro - kontrasne” vrste (Populus alba, Carex vulpina, Clematis recta, Deschampsia caespitosa, Rhamnus frangula, Glyceria maxima i dr.).

U ovom tipu šume u prvom spratu dominiraju jasen i lužnjak; daleko češće dominira jasen (razlika Id IV/4), naročito u spratu žbunja. Stablimično se javlja Ulmus effusa, Acer campestre, a retko Populus alba, Acer tataricum, Pyrus pyraster, Ulmus minor (campestris) i Tilia parvifolia.

U spratu žbunja, pored podmlatka drveća ima dosta vrsta. Sklop varira od vrlo retkog (0.1) do umereno jakog (0.7) - prosečno cca 0.5. Pored vrsta iz prethodnih tipova pada u oči pojava (sa malim stepenom prisutnosti) vrsta: Corylus avellana, Cornus mas, pored daleko češćih vrsta: Amorpha fruticosa, Rhamnus frangula, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna i Crataegus oxyacantha.

Sprat prizemne flore, sa prosečnim sklopom oko 0.5 ima veliki broj vrsta. Sa velikim stepenom prisutnosti (u gotovo svakoj sastojini) javljaju se: Rubus caesius, Amorpha fruticosa, Cornus sanguinea, Lycopus europaeus, Ulmus minor, Glechoma hederacea, Acer campestre, Pyrus pyraster, Lysimachia numularia. Kao diferencijalne vrste u odnosu na jedinicu IV/4 javljaju se: Vincetoxicum officinale, Clematis recta, Asparagus teunifolia, Corylus avellana, Hedera helix, Convalaria majalis. Kao “negativna” karakteristika javlja se odsustvo ili ređe javljanje nekih vrsta u ovoj šumi (u odnosu na IV/4): Stachys palustris, Genista elata, Mentha aquatica, Galium palustris, Poa trivialis, Iris pseudoacornus, Potentilla reptans, Rumex sanguineus, Euphorbia stricta, Hypericum hirsutum.

Zemljišta u plavnom delu donjeg Srema u šumi lužnjaka i jasena (tip šume IV/5) predstavljena su klasom semiglejnih zemljišta u koje ovde spadaju aluvijalne pararendžine i livadske crnice. Građa profila im je A - C - Cg. Razlika između njih je u prvom redu u karakteru matičnog supstrata na kome se obrazuje. Livadske crnice obrazuju se na lesnom materijalu i pretaloženom lesu, a aluvijalne pararendžine na aluvijalnom nanosu ilovasto - peskovitog do ilovastog mehaničkog sastava. Razlike u karakteru matičnog supstrata vode i do razlika u razvijenosti humusno - akumulativnog A - horizonta. Kod livadskih crnica je veoma razvijen (80 - 100 cm) dok je kod aluvijalnih pararendžina manje moćnosti (40-60 cm).

Livadske crnice javljaju se češće od aluvijalnih pararendžina (Kupinske grede, Vitojevačko ostrvo, Grabovačko ostrvo, Vitojevački atar). Često one imaju dvoslojni profil. Na površini (do 30 cm) nalazi se recentni A - horizont lakšeg mehaničkog sastava. Ispod njega je ranije obrazovani A-horizont, znatno glinovitiji i slabije propustljivosti za vodu. Ovakva građa profila i različit mehanički satav pojedinih delova A-horizonta uslovljavaju da se plavna voda zadržava pretežno u gornjoj polovini, čime i dopunsko vlaženje zemljišta traje znatno duže.

Ponekad kod najsuvljih varijanti zemljišta u ovom tipu šume donji delovi profila livadskih crnica (ili aluvijalnih pararendžina) mogu biti zahvaćeni procesima podmlađivanja, što ih evoluciono vodi dalje ka aluvijalnim smeđim zemljištima.

Građa profila ovih semiglejnih zemljišta, razvijenost A-horizonta, način vlaženja i fizičke i hemijske osobine zemljišta uslovljavaju da su zemljišni uslovi u ovom tipu šume najbolji ako se posmatraju u celini šume lužnjaka i jasena. Da se ne radi o plavnim terenima u donjem Sremu, odnosno da su ove zemljišne tvorevine u neplavnom delu, zemljište bi omogućilo i pojavu graba. Dopunsko vlaženje plavnom vodom, ovde još isključuje njegovu pojavu, te otuda i pored znatno suvljih - semiglejnih zemljišta (ako je u pitanju vlaženje podzemnom vodom) još uvek imamo pojavu šume lužnjaka i jasena.

Ovaj tip šume se značajno razlikuje od ostalih tipova šuma ove ekološko - proizvodne celine i predstavlja poseban tip šume. To jasno potvrđuju i svi pokazatelji razvojno - proizvodnih karakteristika i jasena i lužnjaka, kao i međusobni odnosi ove dve vrste tokom razvoja sastojina.

Broj stabala po hektaru se tokom razvoja sastojina postepeno smanjuje (opadanje broja stabala je znatno sporije nego kod ostalih tipova šuma ove celine). Tako na primer, u starosti sastojine od oko 50 godina broj stabala se (u dobro obraslim sastojinama) kreće između 600 i 650 kom/ha da bi u 100. godini kod veoma jakih dimenzija stabala još uvek iznosio oko 350 stabala po hektaru.

Razvoj zapremine sastojina ima karakterističan tok što je posledica specifičnog (i od ostalih tipova šuma različitog) toka tekućeg zapreminskog prirasta. Do starosti sastojina od oko 50 godina veličina zapremine po hektaru je slična ili manja od prosečne vrednosti zapremine dobro obraslih sastojina ostalih tipova ove ekološko - proizvodne celine. Od ove starosti pa do 100. godine starosti sastojina (ne raspolaže se podacima za sastojine većih starosti, ali se na osnovu toka i veličine tekućeg zapreminskog prirasta sa pouzdanošću može smatrati da se ovaj trend nastavlja i u većim starostima) porast zapremine je izuzetno mali. Tako na primer, dok je porast zapremine između 50. i 100. godina starosti sastojine u tipu šume IV/1 oko 35 m3/ha prosečno u toku desetogodišnjeg perioda, u IV/2 oko 25-30 m3/ha u IV/4 oko 30 m3/ha, u okviru ovog tipa šume zapremina sastojina se u navedenom periodu svakih deset godina povećava prosečno za 60 m3/ha. Prosečna veličina zapremine po hektaru dobro obraslih sastojina iznosi u 100. godini: za tip IV/1 iznosi oko 450 m3/ha: za tip šume IV/2 cca 420 m3/ha; za tip šume IV/3 cca 450 m3/ha; za tip šume IV/4 oko 400 m3/ha; u tipu šume IV/5 prosečna veličina zapremine dobro obraslih sastojina iznosi u proseku oko 600 m3/ha u 100. godini.

U pogledu iznosa i razvoja veličine tekućeg zapreminskog prirasta, takođe postoje značajne razlike. Tako na primer, veličina tekućeg zapreminskog prirasta dobro obraslih sastojina iznosi u 100. godini: za tip IV/1 oko 10 m3/ha; za tip šume IV/2 cca 8 m3/ha; za tip šume IV/3 cca 7,5 m3/ha; za tip šume IV/4 oko 7 m3/ha; u tipu šume IV/5 veličina tekućeg zapreminskog prirasta u 100. godini iznosi prosečno oko 13 m3/ha godišnje. Ujedno u okviru ovog tipa šume konstatovan je i najveći iznos tekućeg godišnjeg zapreminskog prirasta koji je konstatovan na području gornjeg i donjeg Srema - u 89. godini starosti sastojine veličina tekućeg zapreminskog prirasta je 16.9 m3/ha.

Vrlo su ilustrativni podaci o tokovima tekućeg zapreminskog prirasta u zavisnosti od starosti sastojina u okviru ovog i ostalih tipova šuma ove ekološko-proizvodne celine. Veličina tekućeg zapreminskog prirasta u 50. i 100. godini starosti sastojina po pojedinim tipovima šume je u proseku sledeća: za tip IV/1 od 7.5 m3/ha u 50. godini na 10 m3/ha godišnje u 100. godini starosti sastojine; u tipu šume IV/2 - od 10 m3/ha na 8 m3/ha godišnje u 100. godini; za tip šume IV/4 od 8 m3/ha na 7 m3/ha, dok se u sastojinama ovog tipa šume (IV/5) tekući zapreminski prirast kreće se od oko 9 m3/ha godišnje u 50. godini na prosečno 13 m3/ha godišnje u 100. godini. Ovi i ostali podaci su pored ostalog od izuzetnog značaja za planiranje ciljeva i mera budućeg gazdovanja (vrste, tok i intezitet uzgojnih zahvata, određivanje ophodnje, razmera smese i dr.).

Procenat tekućeg zapreminskog prirasta je vrlo visok i u 100. godini iznosi čak 2.3 %. Značajno je konstatovati da se ovaj iznos zadržava i kod vrlo visokih    zapremina po hektaru, kao i da se značajnije ne povećava pri slaboj obraslosti. To upućuje na zaključak da u okviru ovog tipa šume treba nastojati da se održi visok stepen obraslosti (velike zapremine po hektaru) jer će se tako bolje koristiti proizvodni pontecijal ovih staništa.

Kvalitet stabala i jasena i lužnjaka je veoma dobar. Učešće stabala 1. uzgojno - kvalitativne grupe je  2 do 3 puta veće nego kod ostalih tipova šuma ove celine. Značajno je konstatovati da se (za razliku od ostalih tipova šuma ove celine) broj stabala 1. uzgojno - kvalitativne grupe konstantno održava sve do starosti sastojina od oko 70 - 80 godina kada iznosi čak i oko 550 stabala/ha (sa većim učešćem lužnjaka u ovoj uzgojno kvalitativnoj klasi). Posle ove starosti broj stabala počinje da opada (i to naglije kod lužnjaka). O ovoj pojavi će se posebno morati voditi računa pri planiranju vrsta i dinamike uzgojnih radova ovog tipa šume.

Odnos jasena i lužnjaka takođe se značajno razlikuje od ostalih tipova šuma ove celine. U okviru ovog tipa šume jasen je izrazito superioran - iako i lužnjak na ovim staništima postiže značajne dimenzije i vrlo dobar kvalitet stabala. Prethodnu konstataciju dovoljno ilustruju sledeći podaci: u 100. godini starosti sastojina,  jasen postiže srednji prečnik od oko 50 cm, a srednji sastojinski prečnik lužnjaka je oko 40 cm; srednja sastojinska visina jasena u 100. godini je oko 35 m, a lužnjaka oko 27.5 metara.

U pogledu uslova za obnavljanje jasena ova staništa mnogo više odgovaraju nego lužnjaku. Raspoloživi podaci ukazuju da se lužnjak na ovim staništima može održati (odnosno obnoviti) samo ako se obnovi u isto vreme kada i jasen ili pre jasena. Ni u jednoj sastojini nije konstatovano učešće lužnjaka koji se obnovio kasnije od jasena (tj. da je mlađi od jasena). Ukoliko je obnovljen u isto vreme kada i jasen tada je učešće  lužnjaka u smeši (u starosti sastojina između 80 i 100 godina) oko 10 - 30% pobroju stabala. Podaci jedne ogledne površine gde se lužnjak obnovio oko 10 godina pre jasena ukazuje da je u takvim okolnostima učešće lužnjaka u smesi blizu oko 50% (po broju stabala). Ovi podaci su od značaja za planiranje radova pri obnavljanju ovoh sastojina i ostvarenja željene smese glavnih vrsta drveća.

Ovaj tip šume je najzastupljeniji i prostire se na 285.11  ha ili 36.3 % od ukupne obrasle površine.

IV/15 - (85): Šuma topole na livadskim crnicama na leso - aluvijumu

Livadske crnice na leso - aluvijumu su smeštene u južnom centralnom delu Kupinskog kuta na blago talasastom terenu. Podzemna voda varira od 160 - 200 cm dubine.

To su zemljišta sa Aa i Amo humusnim horizontom sivo smeđe do svetlo smeđe boje po teksturnom sastavu najčešće glinovite ilovače, beskarbonantne, sa količinom humusa od 3 % - 5 %. Livadske crnice na gredama su svetlije boje, siromašnije u humusu (iznad 3 %) dok su na zaravnjenom terenu, a naročito u plitkim depresijama (gde pseudooglejavaju), sivo smeđe boje, zbijenije sa znatnijom količinom humusa. Nakupljanje karbonata počinje od 50 do 60 cm dubine, na gredama oko 150 cm dubine i dostiže preko 30 % CaCO3. Ispod humusnog horizonta susrećemo prelazni A/C horizont još uvek bogat humusom najčešće ilovastog, a mada ne retko i glinovitog ali i vrlo glinovitog mehaničkog sastava. Horizont akumulacije karbonata je pretaloženi les sa domincijom lesa nad aluvijalnim materijalom. Najdublji delovi profila su sa dominantnom količinom aluvijalnog materijala, intenzivnim oksidoredukcionim procesima, prisutnim lutkama karbonata ali i crnim konkrecijama Fe i Mn.

Dakle ova zemljišta imaju građu profila Amo-A/C-Cca-IGso…. Gr ili Amo-Icca-IGso….Gr.

Po hemijskim svojstvima ova zemljišta su humozna, na površini neutralne sa dubinom alkalne reakcije, umereno do bogato obezbeđeno azotom (0.144 - 0.242), umereno obezbeđena kalijem (iznad 10 mg), a siromašna fosforom (ispod 5 mg / 100 g tla).

Prodiranje žilnog sistema u dubinu profila je često ograničeno položajem akumulacije karbonata, te je to u najviše slučajeva i fiziološka dubina zemljišta, a time i određena njegova plodnost.

Stoga se može reći da plodnost ovih zemljišta zavisi od dubine akumulacije CaCO3, mehaničkog sastava, količine humusa, reljefskog oblika i načina vlaženja profila.

Dosadašnja iskustva u gajenju topola na livadskim crnicama na leso-aluvijumu upućuju da je najuspešniji način podizanja novih zasada postupak normalne sadnje. Svakako da ovde moramo voditi računa o klonu topole. Zbog vodovazdušnih osobina livadska crnica na leso-aluvijumu te njihovih hemijskih svojstava najbolje je primeniti klonove koji se dobro oživljavaju.

Ovaj tip šume se prostire na 1.48 ili 0.20 % od ukupne obrasle površine.

VI/1 - (110): Tip šume lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris inundatum ) na livadskim crnicama u plavnom području

Ovaj tip šume karakteriše se siromaštvom sprata žbunja i prizemne flore, koje se ogleda ne samo u malim vrednostima brojnosti i pokrovnosti, već i u malom broju vrsta, odnosno florističkim siromaštvom.

Sprat drveća je dobro sklopljen, što je slučaj svuda gde je prisutan grab. Inače, učešće edifikatora je ( lužnjaka, graba i jasena) skoro podjednako. U spratu drveća, kao primešana vrsta javlja se samo klen.

Sprat  žbunja je malog sklopa, zbog jake zasene graba, a osim podmlatka drveća javljaju se i: Crataegus monogyna i oxyacantha, Malus silvestris, Corylus avellana,  Cornus mas i sanguinea.

U spratu prizemne flore česti su: Convalaria majalis, Viola silvestris, Evonymus europea, Cynachus vincetoxycum, Polygonatum ultiflorum, Brachypodium silvaticum, Ajuga reptans i dr.

Plavne šume lužnjaka i graba sa jasenom na Grabovačko - Vitojevačkom ostrvu javljaju se na livadskim crnicama, čiji je donji deo profila zahvaćen procesima ogajnjačavanja.

Zemljište u tipu šume VI/1 su prelazna od reda semiterestričnih ka pravim terestričnim zemljištima, koja su vlažena samo padavinskom vodom.  To se vidi po građi profila, koja je ovde A - A/B/ - C. Nema nigde tragova oglejavanja ili pseudooglejavanja.

Posmeđene livadske crnice karakterisrične za ovaj tip šume imaju izrazito razvijen humusno - akumulativni horizont, moćan 50 - 100 cm.   Samo je najnižih  20-30 cm ispod A-horizonta posmeđeno - ogajnjačeno. Matični supstrat je les.

Veoma velika dubina zemljišta (100 - 130 cm), koja je veoma retka u našim uslovima i dobre fizičke i hemijske osobine uslovljavaju da je ekološko - proizvodna vrednost zemljišta u ovoj ekološkoj jedinici veoma visoka.

Ova ekološka jedinica se sa gledišta uslova za razvoj glavnih vrsta drveća, naslanja na tip šume IV/5, s tim što se ovde javlja i grab, a uslovi za jasen su (iako u celini veoma povoljni) nešto nepovoljniji nego u IV/5.

Stepen obraslosti sastojina je zbog prisustva graba visok. Broj stabala po hektaru se kod dobro obraslih sastojina, starosti do 80 godina kreće između 700 i 800  (ne raspolaže se podacima za starije sastojine). Variranje broja stabala kod sastojina istih starosti najviše zavisi od odnosa broj stabala jasena i graba. Tamo gde preovlađuje jasen broj stabala po hektaru je mnogo manji.

Ovaj tip šume karakteriše se brzim prirastom zapremine posle 50 godina starosti sastojina, tako da već u starosti između 70 i 80 godine zapremine iznose između 300 i 350 m3/ha. Ipak, u odnosu na tip šume IV/5, zapremina sastojina su u ovoj starosti na ovim staništima za oko 50 - 100 m3/ha manje.

Produktivnost  ovih sastojina je visoka, a nosilac prirasta je jasen. Međutim, ukupna proizvodnja po hektaru je znatno niža nego u IV/5 zbog znatnijeg učešća graba, a i nešto manje produktivnosti jasena. Tako na primer, dok u IV/5 tekući zapreminski prirast već u 80. godini starosti sastojine dostiže vrednost oko 12 m3/ha u ovom tipu šume je oko 8 m3/ha i dok se u IV/5 i dalje značajno povećava, u VI/1 se zapaža stagnacija iznosa tekućeg zapreminskog prirasta.

Kvalitet stabala je dobar. Međutim, ne zapaža se bitniji uticaj graba na poboljšavanje kvaliteta glavnih vrsta drveća.

Odnos između jasena i lužnjaka na ovim staništima je sličan kao u Iv/5, samo je ovde lužnjak mnogo ugroženiji zbog prisustva graba. To pored ostalog ilustruju i sledeći podaci. Dok je u IV/5 učešće lužnjaka (u sastojinma u kojima se obnovio u isto vreme kad i jasen) u starosti sastojina od oko 80 godina između 10 i 30% po broju stabala, dotle se taj odnos u okviru ovog tipa šuma svodi na 0 - 105 lužnjaka od ukupnog broja stabala.

Grab se veoma uspešno obnavlja u okviru ovoga tipa šume i, kada je obnovljen u isto vreme kada i jasen i lužnjak (pa čak i 10 godina kasnije) u starosti sastojina oko 70 do 80 godina je zastupljen u ukupnom broju stabala sa oko 30 - 60%.

O uočenim pojavama u međusobnom odnosu vrsta na ovim staništima će se morati ozbiljno voditi računa pri planiranju načina obnavljanja ovih sastojina.

Ovaj tip šume se prostire na 137.33 ili 17.5 % od ukupne obrasle površine.

VI/2 - (111): Šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino – Fraxino - Quercetum roboris inundatum) na aluvijalnom smeđem zemljištu u plavnom području

U 1979. godini bile su šume lužnjaka i graba sa jasenom na gajnjači svrstane u jednu ekološku celini - jedinicu: VI/3, bez obzira da li se nalaze na nezaštićenom (plavnom) terenu ili na zaštićenom (neplavnom) terenu ili na zaštićenom (neplavnom) području. Pošto se znatni delovi ove jedinice nalaze i na plavnim i na neplavnim lokalitetima, pokazalo se potrebnim izdiferencirati ih po jednom ekološkom, na prvi pogled, značajnom faktoru. Lako je prepostaviti da, makar i kratkotrajne, poplave imaju određene posledice za šumu. Ovo se pored dejstva na kompleks prirodnih ekoloških faktora, može odraziti i na potrebe obnove, uzgoja i nege ovih šuma, obzirom na vreme i dužinu plavljene šume u nezaštićenom delu. U tom smislu je ranija ekološka jedinica VI/3 podeljena na jedinice VI/2 i VI/4.

Nekih upadljivih, na prvi pogled, strukturnih i florističkih razlika između ovih jedinica nema. Međutim, normalno je očekivati izvesne diferenecijalne znake. Razlike proističu iz toga što se u ovoj jedinici, kao posledica povremenog (ma kakog retkog i kratkog) plavljenja javljaju izvesne vrste, kojih nema, ili su ređe, u zaštićenom delu. U neku ruku to su diferencijalne vrste ovih ekoloških celina. Kao takve vrste bliže aluvijalnim uslovima, mogu se spomenuti: Amorpha fruticosa, Rhamnus frangula, Viburnum opulus, i Cornus sanguinea u spratu žbunja. Prizemno su ovde češće vrste: Fraxinus angustifolia i Ulmus campetris (bolji uslovi raznošenja semena i lijanja), Clematis recta, Aristolochia celmatitis, Convalaria majalis, Vincetoxycum laxum, Rubus caesius i dr.

Sastojine ove ekološke jedinice odlikuju se bujnošću i bogastvom II i III sprata, dok je prvi sprat siromašan u broju vrsta ; pored edifikatora malo se javljaju druge vrste. U spratu žbunja, koji je razvijen idobro sklopljen (0,3 - 1.0) i pored zasene graba, česti su: Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Cornus sanguinea, Amorpha fruticosa, Rhamnus frangula, Virburnum opulus i druge vrste, kao i podmladak edifikatora iz prvog sprata. U spratu prizemne flore se sreće dobar i čest podmladak drvenastih vrsta. Češće su sledeće zeljaste biljke: Convalaria majalis, Aristolochia clematitis, Clematitis recta, Vincetoxycum laxum, Glechoma hederacea i dr. Pada u oči česta pojava ostruge - Rubus caesius, koja indicira blizinu ostalih, kontaktnih šumskih zajednica na plavnom alivijumu.

Ekološka jedinica lužnjaka, graba i jasena na smeđim zemljištima u plavnom području predstavlja homogenu grupu. Gajnjače koje su ( kao što je poznato) zemljišta nastala u trestričnim uslovima, javljaju se ovde u Sremu i u plavnom području, odnosno bolje rečeno one su povremeno pod uticajem plavne vode. Ova činjenica ih u odnosu na klasične gajnjače (gajnjače u Šumadiji na primer) u znatnoj meri koriguje, naročito u stepenu vlaženja - odnosno uopšte u pogledu vodno - vazdušnih osobina. Pored povremenog uticaja plavne vode, zemljište je ovde i pod jačim uticajem (iako ne direktnim) podzemne vlage. Bolje vlaženje zemljišta, u ovoj ekološkoj jedinici je svakako jedan od faktora koji utiče pozitivno na ekološko - proizvodnu vrednost staništa u celini. Zato treba očekivati da će proizvodnost drvenastih vrsta (lužnjaka, graba i jasena) biti izuzetno visoka.

Za ovu ekološku jedinicu se ne raspolaže kompletnim serijom oglednih površina da bi se pouzdano moglo govoriti o razvoju sastojina tokom celog produkcionog perioda (raspolaže se podacima o sastojinama starosti do oko 50 godina). Međutim, raspoloživi podaci su sasvim dovoljni da se konstatuje da se ova staništa bitno razlikuju u proizvodnom smislu i od prethodnog i od sledećeg tipa šume ove ekološko - proizvodne celine. Isto tako, i odnos lužnjaka prema ostalim vrstama  drveća je bitno različit. Sve to jasno ukazuje da se radi o posebnom tipu šume.

Obraslost sastojina je vrlo visoka (znatno veća nego u prethodnom tipu šume). U starosti od oko 50.  godina zadržava se još uvek oko 1.000 stabala po hektaru. Grab i ovde doprinosi visokom stepenu obraslosti. Međutim, jasen i lužnjak su ove mnogo zastupljeniji nego u prethodnom tipu šume, a pored graba značajno je prisustvo ostalih tvrdih lišćara koji, u navedenoj starosti sastojina, učestvuju sa oko 20% u ukupnom broju stabala.

Zapremina i zapreminski prirast ovih sastojina su vrlo visoki. Tako, već u starosti od oko 50 godina zapremina dostižu oko 250 m3/ha, a tekući zapreminski prirast se kreće između 8 i 9 m3/ha. Nosilac  prirasta na ovim staništima je lužnjak. Ilustracije radi, navodi se podatak da je procenat prirasta lužnjaka u 50. godini  starosti sastojina čak između 4 i 5%, dok je kod jasena oko 2.6%. Interesantan je podatak iz jedne čiste lužnjakove sastojine nastale setvom žira na ovim staništima. U starosti od oko 50 godina zapremina po hektaru je čak oko 300 m3, a tekući zapreminski prirast lužnjaka iznosi 12,7 m3/ha.

Lužnjak na ovim staništima postiže podjednake (ili nešto veće) visine od jasena, ali zato znatno jače prsne prečnike. Već u starosti od oko 50 godina ds lužnjaka je za oko 5 cm veći nego kod jasena, a ds max za skoro 10 cm. Međutim, kvalitet stabala jasena je još uvek znatno bolji nego kod lužnjaka.

Uslovi za obnavljanje lužnjaka su ovde povoljniji nego u okviru prethodnog tipa šume, ali je on još uvek ozbiljno ugrožen - pre svega od graba, ali i od jasena. U sastojinama u kojima se lužnjak obnovio posle graba njegovo učešće je svega oko 15% po broju stabala. U sastojinama u kojima je grab obnovljen oko 15 godina posle obnavljanja glavnih vrsta drveća, njegovo učešće u 50. godini starosti sastojina je još uvek oko 150 stabala po hektaru.

Imajući u vidu visok prirasni pontencijal lužnjaka na ovim staništima mora se veoma mnogo pažnje posvetiti obnavljanju lužnjaka.

Ovaj tip šume se prostire na 68.07 ili 8.7 % od ukupne obrasle površine.

# UTVRĐENE FUNKCIJE ŠUMA - NAMENE

## OSNOVNE POSTAVKE I KRITERIJUMI PRI PROSTORNO FUNKCIONALNOM REONIRANJU ŠUMA I ŠUMSKIH STANIŠTA

Kao najsloženiji ekosistemi na Zemlji šume imaju brojne i veoma različite funkcije koje su od izuzetnog značaja za obezbeđenje trajnih i aktuelnih društvenih potreba.

Šume najčešće istovremeno vrše (ili treba da vrše) veći broj različitih funkcija. Neke od njih je teško, a nekada i nemoguće međusobno uskladiti tako da u isto vreme na istom prostoru imaju i isti značaj. To nameće potrebu da se pri planiranju gazdovanja utvrde prioritetne funkcije pojedinih delova šumskog područja, odnosno šuma i šumskih zemljišta, kao i da se u skladu sa prioritetnim i ostalim mogućim funkcijama planiraju odgovarajući ciljevi i mere budućeg gazdovanja. Drugim rečima, pored ekološko-proizvodnog (tipološkog) potrebno je izvršiti i prostorno funkcionalno reoniranje, odnosno reoniranje površina po nameni.

Iako su brojne i vrlo različite, osnovne funkcije šuma se ipak mogu svrstati u tri grupe (kompleksa):

- grupa (kompleksa) zaštitnih funkcija;

- grupa (kompleksa) proizvodnih funkcija;

- grupa (kompleksa) socijalnih funkcija.

Za svaku namensku celinu u okviru šumskog područja planiraju se, zavisno od stanišnih uslova i stanja sastojina, odgovarajući ciljevi i mere budućeg gazdovanja koji treba da obezbede prevođenje zatečenog ka optimalnom (funkcionalnom) stanju šuma (i šumskih staništa) u pogledu učešća i prostornog rasporeda obraslih i neobraslih površina, sastava vrsta drveća i unutrašnje izgrađenosti sastojina, dužine trajanja proizvodnog procesa i dr.

S obzirom na stanje i funkcije šuma ovog šumskog područja, stanišne uslove, kao i koncepcije i opredeljenja u pogledu budućeg razvoja Šumskog gazdinstva izvršeno je globalno reoniranje površina po nameni i formirano desetak različitih namenskih celina.

## FUNKCIJE ŠUMA I NAMENA POVRŠINA

S obzirom na sve složenije funkcije šuma zbog kojih je neophodno planirati različite ciljeve gazdovanja u pojedinim delovima šumskog kompleksa, nameće se potreba da se izvrši prostorna podela kompleksa, u zavisnosti od prioriteta namene njegovih pojedinih delova.

U okviru ove GJ, imajući u vidu stanišne uslove i glavne vrste drveća kao i okolnost da šume ove GJ pripadaju Specijalnom rezervatu prirode “Obedska bara”, a delom su proglašene za šume sa posebnom namenom za potrebe odbrane zemlje, formirane su dve namenske celine:

- Namenska celina  28 –šume sa posebnom namenom za potrebe odbrane zemlje  50,98 %

- Namenska celina  56 –specijalni prirodni rezervat II stepena zaštite       0.13 %

- Namenska celina  57 – specijalni prirodni rezervat III stepena zaštite   48,89 %

Prioritetne funkcije ovih namenskih celina su vezane za maksimalnu zaštitu postojeće biogeocenoze ovog područja, a pritom se ne smeju zanemariti i ostale proizvodne, opštekorisne i socijalne funkcije.

## GAZDINSKE KLASE I NJIHOVO FORMIRANJE

Polaznu osnovu za formiranje gazdinskih klasa predstavljao je tip šume. U okviru svakog tipa šume, zavisno od porekla i stanja sastojina, kao i njihove osnovne namene formirana je jedna ili više gazdinskih klasa. Iz prethodnog proizilazi i sledeća definicija gazdinske klase:

“Gazdinsku klasu čini skup sastojina u okviru istog tipa šume, koje su istog porekla i sličnog sastava, sličnog zatečenog stanja i osnovne namene, što omogućava (u njihovim okvirima) planiranje jedinstvenih ciljeva i mera gazdovanja (prof. Dr.Milan J. Medarević „Planiranje gazdovanja šumama“).

S obzirom na vrlo različite ekološke uslove i, samim tim veliki broj tipova šuma, različite sastojinske prilike i različite osnovne namene, bilo je neophodno da se u okviru šumskog područja formira znatan broj gazdinskih klasa.

- U GJ “Čenjin Obreške širine” ima 52 gazdinske klase i sve pripadaju namenskim  celinama: 28 –šume sa posebnom namenom za potrebe odbrane zemlje,  56 –specijalni prirodni rezervat II stepena zaštite i 57 – specijalni prirodni rezervat III stepena zaštite.

Pregled svih gazdinskih klasa GJ “Čenjin Obreške širine” je dat u sledećem tabelarnom prikazu:

Tabela br. 3.1. – Pregled gazdinskih klasa

| Puni naziv gazdinske klase | Površina |
| --- | --- |
|  | ha | % |
| 28 111 50 | Visoka šuma vrba na alfa/beta-beta gleju | 0.88 | 0.11 |
| 28 112 12 | Visoka šuma vrba sa topolama na beta gleju | 0.50 | 0.06 |
| 28 113 50 | Visoka šuma vrba i poljskog jasena na alfa/beta-beta gleju | 5.13 | 0.65 |
| 28 113 70 | Visoka šuma vrba i poljskog jasena sa higrofilnim pratiocima na umereno vlažnim ritskim crnicama | 0.36 | 0.05 |
| 28 122 111 | Visoka mešovita šuma topola na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom podrucju. | 1.60 | 0.20 |
| 28 122 70 | Visoka mešovita šuma topola sa higrofilnim pratiocima na umereno vlažnim ritskim crnicama | 5.37 | 0.68 |
| 28 124 50 | Izdanačka mešovita šuma topola na alfa/beta-beta gleju | 3.53 | 0.45 |
| 28 131 110 | Visoka šuma poljskog jasena na livadskim crnicama u plavnom području | 28.87 | 3.67 |
| 28 131 111 | Visoka šuma poljskog jasena na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom podrucju. | 15.53 | 1.97 |
| 28 131 50 | Visoka šuma poljskog jasena na alfa/beta-beta gleju | 1.64 | 0.21 |
| 28 131 70 | Visoka šuma poljskog jasena sa higrofilnim pratiocima na umereno vlažnim ritskim crnicama | 15.93 | 2.03 |
| 28 131 74 | Visoka šuma poljskog jasena na semiglejnim zemljištima (livadske crnice i aluvijalne pararendzine) | 29.31 | 3.73 |
| 28 132 50 | Visoka šuma poljskog jasena i topola na alfa/beta-beta gleju | 6.22 | 0.79 |
| 28 132 70 | Visoka šuma poljskog jasena i topola sa higrofilnim pratiocima na umereno vlažnim ritskim crnicama | 7.07 | 0.90 |
| 28 132 74 | Visoka šuma poljskog jasena i topola na semiglejnim zemljištima (livadske crnice i aluvijalne pararendzine) | 8.22 | 1.05 |
| 28 133 110 | Visoka šuma poljskog jasena, lužnjaka i graba na livadskim crnicama u plavnom području | 16.05 | 2.04 |
| 28 133 111 | Visoka šuma poljskog jasena,lužnjaka i graba na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom podrucju. | 9.37 | 1.19 |
| 28 133 70 | Visoka šuma poljskog jasena, lužnjaka i graba sa higrofilnim pratiocima na umereno vlažnim ritskim crnicama | 7.07 | 0.90 |
| 28 133 74 | Visoka šuma poljskog jasena, lužnjaka i graba na semiglejnim zemljištima (livadske crnice i aluvijalne pararendzine) | 22.53 | 2.87 |
| 28 153 70 | Visoka šuma lužnjaka i poljskog jasena sa higrofilnim pratiocima na umereno vlažnim ritskim crnicama | 8.27 | 1.05 |
| 28 153 74 | Visoka šuma lužnjaka i poljskog jasena na semiglejnim zemljištima (livadske crnice i aluvijalne pararendzine) | 1.76 | 0.22 |
| 28 451 50 | Veštački podignuta sastojina vrba alfa/beta-beta gleju | 3.79 | 0.48 |
| 28 453 111 | Veštački podignuta sastojina klonskih topola na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom podrucju. | 38.39 | 4.88 |
| 28 453 50 | Veštački podignuta sastojina klonskih topola na aluvijalnom smeđem zemljištu u plavnom području | 56.78 | 7.22 |
| 28 453 70 | Veštački podignuta sastojina klonskih topola sa higrofilnim pratiocima na umereno vlažnim ritskim crnicama | 61.37 | 7.80 |
| 28 453 74 | Veštački podignuta sastojina klonskih topola na semiglejnim zemljištima (livadske crnice i aluvijalne pararendzine) | 23.32 | 2.97 |
| 28 453 85 | Veštački podignuta sastojina klonskih topolana tipu šume topola na livadskim i pogrebenim livadskim crnicama | 1.48 | 0.19 |
| 28 454 50 | Veštački podignuta mešovita sastojina topola na alfa/beta-beta gleju | 0.13 | 0.02 |
| 28 454 74 | Veštački podignuta mešovita sastojina klonskih topola na semiglejnim zemljištima (livadske crnice i aluvijalne pararendzine) | 2.77 | 0.35 |
| 28 457 70 | Veštački podignuta sastojina lužnjaka sa higrofilnim pratiocima na umereno vlažnim ritskim crnicama | 0.19 | 0.02 |
| 28 457 74 | Veštački podignuta sastojina lužnjaka na semiglejnim zemljištima (livadske crnice i aluvijalne pararendzine) | 4.45 | 0.57 |
| 28 458 70 | Veštački podignuta mešovita sastojina lužnjaka sa higrofilnim pratiocima na umereno vlažnim ritskim crnicama | 0.88 | 0.11 |
| 28 458 74 | Veštački podignuta mešovita sastojina lužnjaka na semiglejnim zemljištima (livadske crnice i aluvijalne pararendzine) | 12.13 | 1.54 |
| U K U P N O N A M E N A “ 28“ | 400.89 | 50.98 |
| 56 122 74 | Visoka mešovita šuma topola na semiglejnim zemljištima (livadske crnice i aluvijalne pararendzine) | 0.40 | 0.05 |
| 56 132 74 | Visoka šuma poljskog jasena i topola na semiglejnim zemljištima (livadske crnice i aluvijalne pararendzine) | 0.53 | 0.07 |
| 56 451 50 | Veštački podignuta sastojina vrba alfa/beta-beta gleju | 0.09 | 0.01 |
| U K U P N O N A M E N A “ 56“ | 1.02 | 0.13 |
| 57 122 50 | Visoka mešovita šuma topola na alfa/beta-beta gleju | 3.24 | 0.41 |
| 57 122 70 | Visoka mešovita šuma topola sa higrofilnim pratiocima na umereno vlažnim ritskim crnicama | 0.35 | 0.04 |
| 57 131 50 | Visoka mešovita šuma topola alfa/beta-beta gleju | 0.96 | 0.12 |
| 57 131 70 | Visoka šuma poljskog jasena sa higrofilnim pratiocima na umereno vlažnim ritskim crnicama | 25.81 | 3.28 |
| 57 131 74 | Visoka šuma poljskog jasena na semiglejnim zemljištima (livadske crnice i aluvijalne pararendzine) | 103.30 | 13.14 |
| 57 131 110 | Visoka šuma poljskog jasena na livadskim crnicama u plavnom području | 28.09 | 3.57 |
| 57 132 70 | Visoka šuma poljskog jasena i topola sa higrofilnim pratiocima na umereno vlažnim ritskim crnicama | 3.84 | 0.49 |
| 57 132 74 | Visoka šuma poljskog jasena i topola na semiglejnim zemljištima (livadske crnice i aluvijalne pararendzine) | 8.70 | 1.11 |
| 57 133 74 | Visoka šuma poljskog jasena, lužnjaka i graba na semiglejnim zemljištima (livadske crnice i aluvijalne pararendzine) | 54.67 | 6.95 |
| 57 133 110 | Visoka šuma poljskog jasena, lužnjaka i graba na livadskim crnicama u plavnom području | 64.32 | 8.18 |
| 57 451 50 | Veštački podignuta sastojina vrba alfa/beta-beta gleju | 4.31 | 0.55 |
| 57 453 50 | Veštački podignuta sastojina klonskih topola na aluvijalnom smeđem zemljištu u plavnom području | 50.01 | 6.36 |
| 57 453 70 | Veštački podignuta sastojina klonskih topola sa higrofilnim pratiocima na umereno vlažnim ritskim crnicama | 20.00 | 2.54 |
| 57 453 74 | Veštački podignuta sastojina klonskih topola na semiglejnim zemljištima (livadske crnice i aluvijalne pararendzine) | 12.89 | 1.64 |
| 57 453 111 | Veštački podignuta sastojina klonskih topola na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom podrucju. | 3.18 | 0.40 |
| 57 458 70 | Veštački podignuta mešovita sastojina lužnjaka sa higrofilnim pratiocima na umereno vlažnim ritskim crnicama | 0.76 | 0.10 |
| U K U P N O N A M E N A ’’ 57’’ | 384.43 | 48.89 |
| Ukupno za GJ | 786.34 | 100.00 |

# 4.0.   STANJE ŠUMA I ŠUMSKIH STANIŠTA

U skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini osnova i programa gazdovanja,  godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama, stanje šuma u vreme uređivanja biće prikazano po opštinama, namenskim celinama, po tipovima šuma, gazdinskim klasama, poreklu i očuvanosti, mešovitosti, vrstama drveća, debljinskoj i starosnoj strukturi, stanju šumskih kultura, stanju neobraslih površina, zdravstvenom stanju, stanju fonda divljači i zaštićenih delova prirode. Sveobuhvatno sagledano i analizirano stanje šumskog fonda predstavljalo je osnov za izradu realnih planova gazdovanja, čija realizacija u narednom uređajnom razdoblju ima za cilj postepeno prevođenje ovih šuma u njihovo funkcionalno optimalno stanje.

## STANJE ŠUMA PO OPŠTINAMA

Pregled stanja šuma po opštinama je dat u sledećoj tabeli:

Tabela br. 4.1. – Stanje šuma po opštinama

| Opština | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | m3/ha | % | m3 | m3/ha | % | iv/V*100 |
| Pećinci | 786.34 | 100.0 | 227,073.9 | 288.8 | 100.0 | 9,418.2 | 12,0 | 100.0 | 4.1 |
| UKUPNO | 786.34 | 100.0 | 227,073.9 | 288.8 | 100.0 | 9,418.2 | 12,0 | 100.0 | 4.1 |

Cela GJ „Čenjin – Obreške širine“ se prostire na teritoriji opštine Pećinci. Zapremina svih sastojina iznosi 227,073.9 m3, a tekući zapreminski prirast  9,418.2 m3.

Pregled obraslih i neobraslih površina je dato u sledećoj tabeli:

Tabela br. 4.2. – Struktura površina po opštinama

| Opština | Pećinci |
| --- | --- |
|  | ha | % |
| Obraslo | 786.34 | 73,0 |
| Neobraslo | 290.88 | 27,0 |
| Ukupno | 1,077.22 | 100.0 |

Obrasla površina ove GJ čini 73,0%, a neobrasla 27,0% od ukupne površine.

## STANJE ŠUMA PO NAMENI

Pregled stanja šuma po nameni se prikazuje u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 4.3. – Stanje šuma po nameni

| Namenska celina | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | m3/ha | % | m3 | m3/ha | % | iv/V*100 |
| Namenska celina 28 | 400.89 | 50.98 | 107,420.1 | 268.0 | 47.3 | 4,869.7 | 12.1 | 51.7 | 4.5 |
| Namenska celina 56 | 1.02 | 0.13 | 293.3 | 287.5 | 0.1 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 2.1 |
| Namenska celina 57 | 384.43 | 48.89 | 119,360.5 | 310.5 | 52.6 | 4,542.3 | 11.8 | 48.2 | 3.8 |
| UKUPNO | 786.34 | 100.00 | 227,073.9 | 288.8 | 100.0 | 9,418.2 | 12.0 | 100.0 | 4.1 |

## STANJE ŠUMA PO TIPOVIMA ŠUMA

U GJ, ukupno je izdvojeno sedam tipova šuma. Stanje tipova šuma po površini, zapremini i zapreminskom prirastu prikazano je u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 4.4. – Stanje šuma po tipovima šuma

| Tip šume | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | m3/ha | % | m3 | m3/ha | % | iv/V*100 |
| 12. Tip šume bele vrbe na beta - gleju. | 0.50 | 0.1 | 91.3 | 182.7 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 1.2 |
| 50. Tip šume poljskog jasena sa barskom ivom na alfa/beta-beta gleju. | 136.71 | 17.4 | 17,813.4 | 130.3 | 7.8 | 1,777.8 | 13.0 | 18.9 | 10.0 |
| 70. Tip šume jasena i lužnjaka na umereno vlažnim ritskim crnicama. | 157.27 | 20.0 | 40,621.7 | 258.3 | 17.9 | 2,009.8 | 12.8 | 21.3 | 4.9 |
| 74. Tip šume jasena i lužnjaka u povremeno plavljenom delu Gornjeg Srema na semiglejnim zemljištima | 284.98 | 36.1 | 91,640.7 | 321.6 | 40.4 | 3,279.0 | 11.5 | 34.8 | 3.6 |
| 85.Tip šume topola na livadskim i pogrebenim livadskim crnicama | 1.48 | 0.2 | 73.0 | 49.3 | 0.0 | 18.8 | 12.7 | 0.2 | 25.7 |
| 110.Tip šume lužnjaka, graba i jasena na livadskim crnicama u plavnom području. | 137.33 | 17.5 | 53,359.9 | 388.6 | 23.6 | 1,431.7 | 10.4 | 15.2 | 2.7 |
| 111.Tip šume lužnjaka, graba i jasena na aluvijalnom smeđem zemljištu u plavnom području. | 68.07 | 8.7 | 23,473.9 | 344.8 | 10.3 | 900.1 | 13.2 | 9.6 | 3.8 |
| Ukupno GJ | 786,34 | 100.0 | 227,073.9 | 288.8 | 100.0 | 9,418.2 | 12.0 | 100.0 | 4.1 |

Iz tabelarnog pregleda se vidi da je najzastupljeniji tip 74 – Tip šume jasena i lužnjaka u  povremeno plavljenom delu Gornjeg Srema na semiglejnim zemljištima i zauzima površinu od 284,98 ha ili 36,1% ukupne površine šuma sa ukupnom zapreminom 91.640,7 m3, što čini 40,4% od ukupne zapremine, a zapreminski prirast iznosi 3,279.0 m3.

Tip šume 50 pokazuje male rezultate iz prostog razloga što na tom tipu zemljišta nije pošumljena ili adekvatno obnovljena kompatibilna vrsta drveta.Samim tim,u narednom periodu treba staviti akcenat na popravci stanja.

## STANJE ŠUMA PO GAZDINSKIM KLASAMA

Na području GJ izdvojeno je ukupno 52 gazdinske klase. Stanje šuma po gazdinskim klasama i namenama prikazuju se u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 4.5. – Stanje šuma po gazdinskim klasama

| Gazdinska klasa | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | m3 / ha | % | m3 | m3 / ha | % | iv/V*100 |
| 28 111 50 | 0.88 | 0.11 | 87.3 | 99.2 | 0.0 | 2.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
| 28 112 12 | 0.50 | 0.06 | 91.3 | 182.7 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 28 113 50 | 5.13 | 0.65 | 924.0 | 180.1 | 0.4 | 28.1 | 5.5 | 0.3 | 0.0 |
| 28 113 70 | 0.36 | 0.05 | 280.0 | 777.8 | 0.1 | 9.8 | 27.1 | 0.1 | 0.0 |
| 28 122 111 | 1.60 | 0.20 | 657.9 | 411.2 | 0.3 | 11.8 | 7.4 | 0.1 | 0.0 |
| 28 122 70 | 5.37 | 0.68 | 2,638.0 | 491.2 | 1.2 | 59.3 | 11.0 | 0.6 | 0.0 |
| 28 124 50 | 3.53 | 0.45 | 1,086.8 | 307.9 | 0.5 | 42.3 | 12.0 | 0.4 | 0.0 |
| 28 131 110 | 28.87 | 3.67 | 12,953.7 | 448.7 | 5.7 | 342.3 | 11.9 | 3.6 | 0.2 |
| 28 131 111 | 15.53 | 1.97 | 7,971.5 | 513.3 | 3.5 | 181.4 | 11.7 | 1.9 | 0.1 |
| 28 131 50 | 1.64 | 0.21 | 333.8 | 203.6 | 0.1 | 10.8 | 6.6 | 0.1 | 0.0 |
| 28 131 70 | 15.93 | 2.03 | 3,327.1 | 208.9 | 1.5 | 97.7 | 6.1 | 1.0 | 0.0 |
| 28 131 74 | 29.31 | 3.73 | 10,303.1 | 351.5 | 4.5 | 312.1 | 10.6 | 3.3 | 0.1 |
| 28 132 50 | 6.22 | 0.79 | 2,060.7 | 331.3 | 0.9 | 48.6 | 7.8 | 0.5 | 0.0 |
| 28 132 70 | 7.07 | 0.90 | 1,913.8 | 270.7 | 0.8 | 59.3 | 8.4 | 0.6 | 0.0 |
| 28 132 74 | 8.22 | 1.05 | 3,653.1 | 444.4 | 1.6 | 89.2 | 10.9 | 0.9 | 0.0 |
| 28 133 110 | 16.05 | 2.04 | 5,699.8 | 355.1 | 2.5 | 161.1 | 10.0 | 1.7 | 0.1 |
| 28 133 111 | 9.37 | 1.19 | 4,964.2 | 529.8 | 2.2 | 81.4 | 8.7 | 0.9 | 0.0 |
| 28 133 70 | 7.07 | 0.90 | 2,833.2 | 400.7 | 1.2 | 50.8 | 7.2 | 0.5 | 0.0 |
| 28 133 74 | 22.53 | 2.87 | 9,314.3 | 413.4 | 4.1 | 224.4 | 10.0 | 2.4 | 0.1 |
| 28 153 70 | 8.27 | 1.05 | 4,170.2 | 504.3 | 1.8 | 76.1 | 9.2 | 0.8 | 0.0 |
| 28 153 74 | 1.76 | 0.22 | 692.1 | 393.2 | 0.3 | 10.0 | 5.7 | 0.1 | 0.0 |
| 28 451 50 | 3.79 | 0.48 | 632.3 | 166.8 | 0.3 | 24.4 | 6.4 | 0.3 | 0.0 |
| 28 453 111 | 38.39 | 4.88 | 8,785.5 | 228.8 | 3.9 | 571.8 | 14.9 | 6.1 | 0.3 |
| 28 453 50 | 56.78 | 7.22 | 2,838.8 | 50.0 | 1.3 | 548.2 | 9.7 | 5.8 | 0.2 |
| 28 453 70 | 61.37 | 7.80 | 13,055.2 | 212.7 | 5.7 | 1,099.9 | 17.9 | 11.7 | 0.5 |
| 28 453 74 | 23.32 | 2.97 | 2,762.5 | 118.5 | 1.2 | 596.7 | 25.6 | 6.3 | 0.3 |
| 28 453 85 | 1.48 | 0.19 | 73.0 | 49.3 | 0.0 | 18.8 | 12.7 | 0.2 | 0.0 |
| 28 454 50 | 0.13 | 0.02 | 62.0 | 477.2 | 0.0 | 1.2 | 8.9 | 0.0 | 0.0 |
| 28 454 74 | 2.77 | 0.35 | 1,144.7 | 413.3 | 0.5 | 28.5 | 10.3 | 0.3 | 0.0 |
| 28 457 70 | 0.19 | 0.02 | 14.2 | 74.7 | 0.0 | 0.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 28 457 74 | 4.45 | 0.57 | 540.2 | 121.4 | 0.2 | 21.1 | 4.7 | 0.2 | 0.0 |
| 28 458 70 | 0.88 | 0.11 | 155.0 | 176.2 | 0.1 | 4.6 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
| 28 458 74 | 12.13 | 1.54 | 1,400.9 | 115.5 | 0.6 | 53.6 | 4.4 | 0.6 | 0.0 |
| Namena 28 | 400.89 | 50.98 | 107,420.1 | 268.0 | 47.3 | 4,869.7 | 12.1 | 51.7 | 2.1 |
| 56 122 74 | 0.40 | 0.05 | 185.1 | 462.8 | 0.1 | 3.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
| 56 132 74 | 0.53 | 0.07 | 80.4 | 151.7 | 0.0 | 2.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
| 56 451 50 | 0.09 | 0.01 | 27.7 | 308.0 | 0.0 | 1.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
| Namena 56 | 1.02 | 0.13 | 293.3 | 287.5 | 0.1 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 0.0 |
| 57 122 50 | 3.24 | 0.41 | 1,935.7 | 597.4 | 0.9 | 41.2 | 12.7 | 0.4 | 0.0 |
| 57 122 70 | 0.35 | 0.04 | 165.4 | 472.4 | 0.1 | 3.3 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
| 57 131 110 | 28.09 | 3.57 | 11,120.1 | 395.9 | 4.9 | 296.5 | 10.6 | 3.1 | 0.1 |
| 57 131 50 | 0.96 | 0.12 | 306.4 | 319.2 | 0.1 | 9.0 | 9.4 | 0.1 | 0.0 |
| 57 131 70 | 25.81 | 3.28 | 10,030.3 | 388.6 | 4.4 | 278.2 | 10.8 | 3.0 | 0.1 |
| 57 131 74 | 103.30 | 13.14 | 39,253.9 | 380.0 | 17.3 | 1,098.1 | 10.6 | 11.7 | 0.5 |
| 57 132 70 | 3.84 | 0.49 | 825.5 | 215.0 | 0.4 | 19.9 | 5.2 | 0.2 | 0.0 |
| 57 132 74 | 8.70 | 1.11 | 3,733.3 | 429.1 | 1.6 | 84.5 | 9.7 | 0.9 | 0.0 |
| 57 133 110 | 64.32 | 8.18 | 23,586.3 | 366.7 | 10.4 | 631.8 | 9.8 | 6.7 | 0.3 |
| 57 133 74 | 54.67 | 6.95 | 17,536.5 | 320.8 | 7.7 | 502.0 | 9.2 | 5.3 | 0.2 |
| 57 451 50 | 4.31 | 0.55 | 571.1 | 132.5 | 0.3 | 31.1 | 7.2 | 0.3 | 0.0 |
| 57 453 111 | 3.18 | 0.40 | 1,094.9 | 344.3 | 0.5 | 53.8 | 16.9 | 0.6 | 0.0 |
| 57 453 50 | 50.01 | 6.36 | 6,946.9 | 138.9 | 3.1 | 989.0 | 19.8 | 10.5 | 0.4 |
| 57 453 70 | 20.00 | 2.54 | 1,128.1 | 56.4 | 0.5 | 248.0 | 12.4 | 2.6 | 0.1 |
| 57 453 74 | 12.89 | 1.64 | 1,040.5 | 80.7 | 0.5 | 253.6 | 19.7 | 2.7 | 0.1 |
| 57 458 70 | 0.76 | 0.10 | 85.7 | 112.7 | 0.0 | 2.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
| Namena 57 | 384.43 | 48.89 | 119,360.5 | 310.5 | 52.6 | 4,542.3 | 11.8 | 48.2 | 2.0 |
| Ukipno GJ | 786.34 | 100.00 | 227,073.9 | 288.8 | 100.0 | 9,418.2 | 12.0 | 100.0 | 4.1 |

## STANJE ŠUMA PO POREKLU I OČUVANOSTI

Sastojine po poreklu se razvrstavaju na:

- visoke šume (nastale iz semena);

- veštački podignute šume (nastale sadnjom ili setvom).

- izdanačke šume

- mešovite po poreklu (nastale iz semena i izdanačkim putem)

Sastojine po očuvanosti su razvrstane:

- očuvane – koje po stepenu obraslosti, zdravstvenom stanju i kvalitetu mogu dočekati zrelost za seču;

- razređene – sastojine sa manjim stepenom obraslosti, dobrog zdravstvenog stanja i kvaliteta i mogu dočekati zrelost za seču;

- degradirane – previše razređene, lošeg zdravstvenog stanja i kvaliteta stabala i kao takve ne mogu dočekati zrelost za seču

Tabela br. 4.6. – Rekapitulacija šuma po očuvanosti

| Očuvanost sastojine | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha | iv/V*100 |
| Očuvane | 777.99 | 98.9 | 225,119.1 | 99.1 | 289.4 | 9,379.3 | 99.6 | 12.1 | 4.2 |
| Razređene | 7.91 | 1.1 | 1881.8 | 1.0 | 237.9 | 37.5 | 0.4 | 4.7 | 2.0 |
| Devastirana (previše razredjena) sastojina | 0.44 | 0 | 73.0 | 0.1 | 168.0 | 1.4 | 0.0 | 3.2 | 1.9 |
| Ukupno za G.J. | 786.34 | 100.0 | 227,073.9 | 100.0 | 288.8 | 9,418.2 | 100.0 | 12.0 | 4.1 |

Tabela br. 4.7. – Rekapitulacija šuma po poreklu

|  | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
| Poreklo sastojine | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha | iv/V*100 |
| 11. Visoka prirodna sastojina tvrdih lišćara | 427.74 | 54.4 | 162,829.4 | 71.7 | 380.7 | 4,320.2 | 45.9 | 10.1 | 2.7 |
| 12. Visoka prirodna sastojina mekih lišćara | 2.06 | 0.3 | 194.1 | 0.1 | 94.2 | 7.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 |
| 13. Visoka prirodna sastojina tvrdih i mekih lišćara | 48.14 | 6.1 | 18,572.5 | 8.2 | 385.8 | 437.3 | 4.6 | 9.1 | 2.4 |
| 16. Izdanačka prirodna sastojina tvrdih i mekih lišćara | 3.53 | 0.4 | 1,086.8 | 0.5 | 307.9 | 42.3 | 0.5 | 12.0 | 3.9 |
| 25. Veštački podignuta sastojina tvrdih lišćara | 26.86 | 3.4 | 4,227.9 | 1.9 | 157.4 | 145.0 | 1.5 | 5.4 | 3.4 |
| 26. Veštački podignuta sastojina mekih lišćara | 278.01 | 35.4 | 40,163.2 | 17.7 | 144.5 | 4,466.0 | 47.4 | 16.1 | 11.1 |
| Ukupno za G.J. | 786.34 | 100.0 | 227,073.9 | 100.0 | 288.8 | 9,418.2 | 100.0 | 12.0 | 4.1 |

## STANJE ŠUMA PO SMESI

Pregled stanja šuma po smesi za GJ, dat je u sledećoj tabeli:

Tabela br. 4.8. – Stanje šuma po mešovitosti

| Mešovitost sastojina | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha | iv/V*100 |
| Čista sastojina | 513.06 | 65.2 | 130009.9 | 57.3 | 253.4 | 6920.4 | 73.5 | 13.5 | 5.3 |
| Mešovita sastojina | 273.28 | 34.8 | 97063.9 | 42.7 | 355.2 | 2497.8 | 26.5 | 9.1 | 2.6 |
| Ukupno za G.J. | 786.34 | 100.0 | 227,073.9 | 100.0 | 288.8 | 9,418.2 | 100.0 | 12.0 | 4.1 |

## STANJE ŠUMA PO VRSTAMA DRVEĆA

Stanje šuma po vrstama drveća prikazano je u sledećoj tabeli:

Tabela br. 4.9. – Stanje šuma po vrstama drveća

| Vrsta drveća | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- |
|  | m3 | % | m3 | % | iv/V*100 |
| BVrb | 3,524.0 | 1.6 | 126.3 | 1.3 | 3.6 |
| BlTop | 7,048.9 | 3.1 | 145.0 | 1.5 | 2.1 |
| Rob | 1,239.5 | 0.5 | 117.2 | 1.2 | 9.5 |
| I214 | 20,059.1 | 8.8 | 916.2 | 9.7 | 4.6 |
| DlTop | 6,040.3 | 2.7 | 1,257.3 | 13.3 | 20.8 |
| T-m1 | 11,797.7 | 5.2 | 2,135.4 | 22.7 | 18.1 |
| Pjas | 156,979.1 | 69.1 | 4,202.3 | 44.6 | 2.7 |
| Luž | 8,388.3 | 3.7 | 153.0 | 1.6 | 1.8 |
| Gr | 1,617.9 | 0.7 | 28.0 | 0.3 | 1.7 |
| SLip | 182.8 | 0.1 | 3.2 | 0.0 | 1.7 |
| Otl | 10,196.2 | 4.5 | 334.3 | 3.5 | 3.3 |
| Ukupno za G.J. | 227,073.9 | 100 | 9,418.2 | 100 | 4.1 |

## STANJE ŠUMA PO DEBLJINSKOJ STRUKTURI

Raspored zapremina po debljinskoj strukturi prikazan je po gazdinskim klasama, namenama i ukupno za GJ, posebno za visoke šume i vešački podignute šume, u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 4.10. – Stanje šuma po debljinskoj strukturi po poreklu sastojina

|  |  |  | Z A P R E M I N A P O D E B L J I N S K I M R A Z R E D I M A | Zapr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poreklo sastojine | površina | svega | do 10 cm | 11 do 20 | 21 do 30 | 31 do 40 | 41 do 50 | 51 do 60 | 61 do 70 | 71 do 80 | 81 do 90 | iznad 90 | prirast |
|  | ha | m3 | O | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | m3 |
| Visoka prirodna sastojinaTL | 433.48 | 164,396.5 | 0.0 | 38,023.0 | 54,218.2 | 40,696.4 | 17,971.0 | 8,391.6 | 3,657.1 | 1,252.9 | 112.3 | 73.9 | 4,363.7 |
| Visoka prirodna sastojina ML | 12.34 | 5,760.6 | 0.0 | 398.4 | 614.0 | 711.7 | 1,116.4 | 1,473.4 | 724.0 | 431.0 | 78.8 | 212.7 | 122.5 |
| Visoka prirodna sastojina TL i ML | 40.07 | 13,470.8 | 0.0 | 2,218.8 | 2,824.0 | 2,952.4 | 1,920.7 | 1,488.7 | 885.8 | 872.8 | 206.2 | 101.5 | 341.5 |
| Izdanacka prirodna sastojina TL i ML | 3.53 | 1,086.8 | 0.0 | 84.5 | 196.4 | 267.8 | 235.6 | 131.6 | 68.8 | 84.8 | 17.2 | 0.0 | 42.3 |
| Veštacki podignuta sastojina TL | 18.41 | 2,196.1 | 0.0 | 1,967.1 | 187.6 | 38.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.2 |
| Veštacki podignuta sastojina ML | 278.51 | 40,163.1 | 2.9 | 5,720.7 | 13,984.8 | 7,966.2 | 9,159.1 | 2,904.9 | 387.8 | 29.5 | 7.1 | 0.0 | 4,466.0 |
| Ukupno za G.J. | 786.34 | 227,073.9 | 2.9 | 48,412.6 | 72,025.0 | 52,632.8 | 30,406.1 | 14,390.3 | 5,723.5 | 2,671.0 | 421.6 | 388.1 | 9,418.2 |

Tabela br. 4.11. – Stanje šuma po debljinskoj strukturi

| Debljinske klase | V (m3) | % |
| --- | --- | --- |
| Tanak materijal (do 30 cm) | 120,440.5 | 53.0 |
| Srednje jak materijal (30 - 50 cm) | 83,038.9 | 36.6 |
| Jak materijal (preko 50 cm) | 23,594.5 | 10.4 |
| Ukupno za G.J. | 227,073.9 | 100 |

Tabela br. 4.12. – Stanje šuma po debljinskoj strukturi po vrstama drveća

|  |  | Z A P R E M I N A P O D E B L J I N S K I M R A Z R E D I M A | Zapr. |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta drveća | Svega m3 | do 10 cm | 11 do 20 | 21 do 30 | 31 do 40 | 41 do 50 | 51 do 60 | 61 do 70 | 71 do 80 | 81 do 90 | iznad 90 | prirast |
|  |  | O | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | m3 |
| BVrb | 3,524.0 |  | 391.7 | 977.8 | 849.1 | 575.6 | 324.1 | 160.7 | 149.1 | 24.2 | 71.7 | 126.3 |
| BlTop | 7,048.9 |  | 81.1 | 290.1 | 502.6 | 1,354.3 | 2,038.4 | 1,243.4 | 1,121.7 | 187.3 | 229.9 | 145.0 |
| Rob | 1,239.5 |  | 107.9 | 986.8 | 144.8 |  |  |  |  |  |  | 117.2 |
| I214 | 20,059.1 |  | 233.1 | 1,689.4 | 5,124.2 | 9,253.7 | 3,069.1 | 477.4 | 160.9 | 30.3 | 20.9 | 916.2 |
| DlTop | 6,040.3 |  | 2,218.7 | 3,566.8 | 254.7 |  |  |  |  |  |  | 1,257.3 |
| T-m1 | 11,797.7 | 2.9 | 2,286.2 | 7,080.6 | 2,428.0 |  |  |  |  |  |  | 2,135.4 |
| Pjas | 156,979.1 |  | 34,810.9 | 53,764.5 | 40,271.3 | 16,707.5 | 7,585.8 | 2,905.5 | 850.1 | 83.4 |  | 4,202.3 |
| Luž | 8,388.3 |  | 1,336.2 | 484.9 | 1,767.0 | 2,087.6 | 1,292.3 | 875.5 | 382.9 | 96.3 | 65.6 | 153.0 |
| Gr | 1,617.9 |  | 621.6 | 610.4 | 264.4 | 107.2 | 3.4 | 10.9 |  |  |  | 28.0 |
| SLip | 182.8 |  | 7.0 | 25.0 | 108.9 | 35.2 | 6.7 |  |  |  |  | 3.2 |
| Otl | 10,196.2 |  | 6,318.2 | 2,548.6 | 917.8 | 284.9 | 70.5 | 50.0 | 6.2 |  |  | 334.3 |
| GJ : | 227,073.9 | 2.9 | 48,412.6 | 72,025.1 | 52,632.8 | 30,406.0 | 14,390.4 | 5,723.5 | 2,671.1 | 421.6 | 388.1 | 9,418.2 |

## STANJE ŠUMA PO STAROSTI

Stanje šuma po starosnoj strukturi (stvarni razmer dobnih razreda) po gazdinskim klasama (delovima), biće prikazano u narednim tabelarnim pregledima, pri čemu je širina dobnih razreda za tvrde lišćare (hrast,poljski jasen) 20 god., OTL 10 god., a za meke lišćare 5 godina.

Stanje šuma po starosti za širinu dobnog razreda 5 godina

U pregledu stanja šuma po starosti za širinu dobnog razreda 5 godina su obuhvaćene veštački podignute sastojine klonskih topola, zatim veštački podignute sastojine vrbe , kao i  izdanačke sastojine. To su sastojine u  kojima je ophodnja do 40 godina.

Tabela br. 4.13. – Starosna struktura sastojina širine dobnog razreda 5 godina

| Gazdinska klasa | SVEGA | DOBNI RAZREDI |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  |  | slabo obr. | dobro obr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 124 50 | P ha | 3.53 |  |  |  |  |  | 3.53 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 1,086.8 |  |  |  |  |  | 1,086.8 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 42.3 |  |  |  |  |  | 42.3 |  |  |  |  |  |
| 28 451 50 | P ha | 3.79 |  |  |  |  |  | 3.79 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 632.3 |  |  |  |  |  | 632.3 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 24.4 |  |  |  |  |  | 24.4 |  |  |  |  |  |
| 28 453 111 | P ha | 38.39 |  |  |  | 20.59 |  | 17.80 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 8,785.5 |  |  |  | 4,106.2 |  | 4,679.3 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 571.8 |  |  |  | 282.2 |  | 289.6 |  |  |  |  |  |
| 28 453 50 | P ha | 56.78 |  |  | 36.72 | 20.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 2,838.7 |  |  | 1,273.9 | 1,564.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 548.3 |  |  | 275.2 | 273.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 453 70 | P ha | 61.37 |  |  | 33.55 | 6.80 |  | 21.02 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 13,055.2 |  |  | 3,327.4 | 960.5 |  | 8,767.3 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 1,099.9 |  |  | 702.0 | 153.7 |  | 244.2 |  |  |  |  |  |
| 28 453 74 | P ha | 23.32 |  |  | 23.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 2,762.5 |  |  | 2,762.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 596.7 |  |  | 596.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 453 85 | P ha | 1.48 |  |  | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 73.0 |  |  | 73.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 18.8 |  |  | 18.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 454 50 | P ha | 0.13 |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 62.0 |  |  |  |  | 62.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 454 74 | P ha | 2.77 |  |  |  |  |  | 2.77 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 1,144.7 |  |  |  |  |  | 1,144.7 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 28.5 |  |  |  |  |  | 28.5 |  |  |  |  |  |
| 57 451 50 | P ha | 4.31 |  | 0.46 |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 571.1 |  |  |  |  |  | 571.1 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 31.1 |  |  |  |  |  | 31.1 |  |  |  |  |  |
| 57 453 111 | P ha | 3.18 |  |  |  |  |  | 3.18 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 1,094.9 |  |  |  |  |  | 1,094.9 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 53.8 |  |  |  |  |  | 53.8 |  |  |  |  |  |
| 57 453 50 | P ha | 50.01 |  |  | 7.44 | 42.57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 6,946.9 |  |  | 392.0 | 6,554.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 989.0 |  |  | 85.1 | 903.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 453 70 | P ha | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 1,128.1 |  |  | 1,128.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 248.0 |  |  | 248.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 453 74 | P ha | 12.89 |  |  | 12.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 1,040.5 |  |  | 1,040.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 253.6 |  |  | 253.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO ZA ŠIRINU DOBNOG RAZREDA 5 GODINA | P ha | 281.95 | 0.00 | 0.46 | 135.40 | 90.02 | 0.13 | 55.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | % | 100.0 | 0.0 | 0.2 | 48.0 | 31.9 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | V m3 | 41,222.2 | 0.0 | 0.0 | 9,997.4 | 13,186.4 | 62.0 | 17,976.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Zv m3 | 4,507.4 | 0.0 | 0.0 | 2,179.4 | 1,612.9 | 1.2 | 713.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Stanje šuma po starosti za širinu dobnog razreda 10 godina

U pregledu stanja šuma po starosti za širinu dobnog razreda 10 godina su visoke šume topola i vrba.To su sastojine u  kojima je ophodnja do 80 godina.

Tabela br. 4.14. – Starosna struktura sastojina širine dobnog razreda 10 godina

| Gazdinska klasa | SVEGA | DOBNI RAZREDI |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  |  | slabo obr. | dobro obr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 111 50 | P ha | 0.88 |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 87.3 |  |  |  |  | 87.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 2.8 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 28 122 12 | P ha | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 91.3 |  |  |  |  |  | 91.3 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 1.1 |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 28 113 50 | P ha | 5.13 |  |  |  |  |  | 5.13 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 924.0 |  |  |  |  |  | 924.0 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 28.1 |  |  |  |  |  | 28.1 |  |  |  |  |  |
| 28 113 70 | P ha | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 280.0 |  |  |  |  |  | 280.0 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 9.8 |  |  |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  |  |
| 28 122 111 | P ha | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 657.9 |  |  |  |  |  | 657.9 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 11.8 |  |  |  |  |  | 11.8 |  |  |  |  |  |
| 28 122 70 | P ha | 5.37 |  |  |  |  |  | 5.37 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 2,638.0 |  |  |  |  |  | 2,638.0 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 59.3 |  |  |  |  |  | 59.3 |  |  |  |  |  |
| 56 122 74 | P ha | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 185.1 |  |  |  |  |  | 185.1 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 3.0 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |
| 57 122 50 | P ha | 3.24 |  |  |  |  |  | 3.24 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 1,935.7 |  |  |  |  |  | 1,935.7 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 41.2 |  |  |  |  |  | 41.2 |  |  |  |  |  |
| 57 122 70 | P ha | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 165.4 |  |  |  |  |  | 165.4 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 3.3 |  |  |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  |  |
| UKUPNO ZA ŠIRINU DOBNOG RAZREDA 10 GODINA | P ha | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | % | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | V m3 | 6,964.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.3 | 6,877.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Zv m3 | 160.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 157.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Stanje šuma po starosti za širinu dobnog razreda 20 godina.

Tabela br. 4.15. – Starosna struktura sastojina širine dobnog razreda 20 godina

| Gazdinska klasa | SVEGA | DOBNI RAZREDI |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  |  | slabo obr. | dobro obr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 131 110 | P ha | 28.87 |  |  |  | 14.44 | 14.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 12,953.7 |  |  |  | 6,985.7 | 5,968.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 342.3 |  |  |  | 166.7 | 175.6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 131 111 | P ha | 15.53 |  |  |  | 15.53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 7,971.5 |  |  |  | 7,971.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 181.4 |  |  |  | 181.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 131 50 | P ha | 1.64 |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 333.8 |  |  |  | 333.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 10.8 |  |  |  | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 131 70 | P ha | 15.93 |  |  | 14.55 |  | 1.38 |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 3,327.1 |  |  | 2,638.4 |  | 688.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 97.7 |  |  | 83.6 |  | 14.1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 131 74 | P ha | 29.31 |  |  | 20.86 |  | 6.11 | 2.34 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 10,303.1 |  |  | 7,049.8 |  | 2,052.2 | 1,201.1 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 312.0 |  |  | 228.4 |  | 60.2 | 23.4 |  |  |  |  |  |
| 28 132 50 | P ha | 6.22 |  |  | 1.94 | 3.61 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 2,060.7 |  |  | 513.9 | 1,272.4 | 274.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 48.6 |  |  | 8.7 | 31.8 | 8.1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 132 70 | P ha | 7.07 |  |  | 2.42 | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 1,913.8 |  |  | 619.4 | 1,294.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 59.3 |  |  | 22.4 | 36.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 132 74 | P ha | 8.22 |  |  |  |  | 2.95 | 5.27 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 3,653.2 |  |  |  |  | 1,388.5 | 2,264.7 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 89.2 |  |  |  |  | 32.5 | 56.7 |  |  |  |  |  |
| 28 133 110 | P ha | 16.05 |  |  |  |  | 16.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 5,699.8 |  |  |  |  | 5,699.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 161.1 |  |  |  |  | 161.1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 133 111 | P ha | 9.37 |  |  |  |  |  |  |  | 9.37 |  |  |  |
|  | V m3 | 4,964.2 |  |  |  |  |  |  |  | 4,964.2 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 81.4 |  |  |  |  |  |  |  | 81.4 |  |  |  |
| 28 133 70 | P ha | 7.07 |  |  | 0.93 |  | 3.07 |  |  | 3.07 |  |  |  |
|  | V m3 | 2,833.2 |  |  | 80.6 |  | 1,410.7 |  |  | 1,341.9 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 50.8 |  |  | 3.4 |  | 25.6 |  |  | 21.8 |  |  |  |
| 28 133 74 | P ha | 22.53 |  |  |  |  | 21.13 |  |  | 1.40 |  |  |  |
|  | V m3 | 9,314.3 |  |  |  |  | 8,517.4 |  |  | 796.9 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 224.4 |  |  |  |  | 212.0 |  |  | 12.4 |  |  |  |
| 28 153 70 | P ha | 8.27 |  |  |  | 2.34 |  | 5.93 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 4,170.2 |  |  |  | 1,121.6 |  | 3,048.6 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 76.1 |  |  |  | 22.0 |  | 54.1 |  |  |  |  |  |
| 28 153 74 | P ha | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  | 1.76 |  |  |  |
|  | V m3 | 692.1 |  |  |  |  |  |  |  | 692.1 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |
| 28 457 70 | P ha | 0.19 |  |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 14.2 |  |  | 14.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 457 74 | P ha | 4.45 |  |  | 4.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 540.2 |  |  | 540.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 21.1 |  |  | 21.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 458 70 | P ha | 0.88 |  |  | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 155.0 |  |  | 155.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 4.6 |  |  | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 458 74 | P ha | 12.13 |  |  | 12.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 1,400.9 |  |  | 1,400.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 53.6 |  |  | 53.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 132 74 | P ha | 0.53 |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 80.4 |  |  |  | 80.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 2.2 |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 451 50 | P ha | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 27.7 |  |  |  |  |  | 27.7 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 1.0 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 57 131 110 | P ha | 28.09 |  |  |  | 18.26 | 9.83 |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 11,120.0 |  |  |  | 7,769.9 | 3,350.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 296.5 |  |  |  | 196.1 | 100.4 |  |  |  |  |  |  |
| 57 131 50 | P ha | 0.96 |  |  | 0.65 |  | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 306.4 |  |  | 183.4 |  | 123.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 9.0 |  |  | 5.8 |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 57 131 70 | P ha | 25.81 |  |  | 6.56 | 5.68 | 13.57 |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 10,030.3 |  |  | 2,418.3 | 1,955.6 | 5,656.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 278.3 |  |  | 70.3 | 57.1 | 150.9 |  |  |  |  |  |  |
| 57 131 74 | P ha | 103.30 |  |  | 1.13 | 61.02 | 41.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 39,253.8 |  |  | 257.4 | 22,832.7 | 16,163.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 1,098.0 |  |  | 8.7 | 637.6 | 451.7 |  |  |  |  |  |  |
| 57 132 70 | P ha | 3.84 |  |  |  | 0.14 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 825.5 |  |  |  | 60.5 | 765.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 19.9 |  |  |  | 1.6 | 18.3 |  |  |  |  |  |  |
| 57 132 74 | P ha | 8.70 |  |  | 2.59 | 2.60 | 3.51 |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 3,733.4 |  |  | 1,265.8 | 1,231.8 | 1,235.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 84.4 |  |  | 26.5 | 29.5 | 28.4 |  |  |  |  |  |  |
| 57 133 110 | P ha | 64.32 |  |  |  | 27.48 | 36.84 |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 23,586.3 |  |  |  | 9,497.3 | 14,089.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 631.8 |  |  |  | 253.2 | 378.6 |  |  |  |  |  |  |
| 57 133 74 | P ha | 54.67 |  |  |  | 52.52 | 2.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 17,536.5 |  |  |  | 16,859.3 | 677.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 502.0 |  |  |  | 481.9 | 20.1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 458 70 | P ha | 0.76 |  |  | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 85.7 |  |  | 85.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 2.3 |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO ZA ŠIRINU DOBNOG RAZREDA 20 GODINA | P ha | 486.56 | 0.00 | 0.00 | 70.04 | 210.44 | 176.85 | 13.63 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | % | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 43.3 | 36.3 | 2.8 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | V m3 | 178,887.0 | 0.0 | 0.0 | 17,223.0 | 79,266.9 | 68,059.9 | 6,542.1 | 0.0 | 7,795.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Zv m3 | 4,750.3 | 0.0 | 0.0 | 539.9 | 2,108.8 | 1,840.8 | 135.2 | 0.0 | 125.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

U pregledu stanja šuma po starosti za širinu dobnog razreda 20 godina su obuhvaćene visoke šume poljskog jasena,visoke šume luznjaka, kao i veštački podignute sastojine lužnjaka . To su sastojine u kojima je ophodnja preko 80 godina.

## STANJE ŠUMSKIH KULTURA I PLANTAŽA

Stanje šumskih kultura-plantaža , prikazuje se po vrstama drveća i ukupno za GJ u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 4.16. – Stanje plantaža

| VRSTE | POVRŠINA | ZAPREMINA | Tekući zapreminski prirast Iv |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3 | Zv % |
| Plantaže | 257.92 | 32.8 | 36,056.9 | 15.9 | 4,183.8 | 44.4 |
| UKUPNO | 257.92 | 32.8 | 36,056.9 | 15.9 | 4,183.8 | 44.4 |

## UGROŽENOST ŠUMA OD ŠTETNIH UTICAJA

Zdravstveno stanje GJ  možemo analizirati na više načina i sve to u zavisnosti od kog je štetnog faktora ugrožena GJ odnosno sastojina. U zavisnosti od toga sve štete u sastojini odnosno u GJ možemo podeliti na više grupa:

- štete nastale od fitopatoloških obolenja

- štete nastale od entomoloških obolenja

- štete nastale sušenjem stabala

- štete nastale od poplava i  prekomernog zadržavanja površinskih voda

- štete od glodara

- štete od vetra

- štete nastale od čoveka

Štete koje su nastajale u prethodnom uređajnom razdoblju,bile su sporadičnog karaktera i nije bilo potrebe za većom sanacijom.

Štete od leda se javljaju unazad par godina.Štete su katastrofalne za mlade biljke,gde se uprkos čestim uzgojnim merama od strane korisnika šuma, ne uspeva “izboriti “sa ledom koji ga prelomi u zoni delovanja i tako prelomljenu biljku više nije moguće dalje negovati.

Štete od vetroloma u ovoj gazdinskoj jedinici prisutne su ali prvenstveno u vidu pojedinačnih lomova i izvala koje se uklanjaju iz šume u sklopu redovnih proreda ili sanitarnih seča a jedna od posledica je razređenost sastojina. Vetrovi koji ovde duvaju javljaju se najčešće sa istoka, severoistoka, zapada i severozapada. Najjači vetrovi mereno prema Bofor-ovoj skali duvaju u proleće i zimu, a tada su i najčešći.Vetrovi znatno ređe duvaju sa severa, jugoistoka i jugozapada.

Štete od čoveka javljaju se u vidu krađa drveta za ogrev i sitne tehničke građe.

Šumarska čuvarska služba redovnom kontrolom reona prati stanje u GJ i o tome redovno izveštava referente službi.

Potencijalno, najveći problem u ovoj GJ je površinska , kao i  podzemna voda, koja se periodično javlja u GJ  na svakih 2-3 godine, ali ukoliko se ne zadržava, ne predstavlja opasnost za šumu.

Prema stepenu ugroženosti šuma od požara, najveći deo ove GJ je malo ugrožen. Ove površine se iz tih razloga preventivno štite redovnim održavanjem protivpožarnih pruga tanjiranjem kao i obaveštavanjem lokalnog stanovništva u periodu povećane opasnosti od izbijanja požara, radi povećanja mera opreza., što po Vasiću spada u V stepen ugroženosti.

Na osnovu navedenih štetnih uticaja na šumu i njihovog periodičnog i po šumu nealarmantnog delovanja, može se konsatatovati da je stanje ove GJ zadovoljavajuće.

## STANJE NEOBRASLIH POVRŠINA

Prema iskazu površina, neobrasle površine su razvrstane na šumsko zemljište, neplodno zemljište i zemljište za ostale svrhe i prikazuju se u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 4.17. – Stanje neobraslih površina

| Vrsta zemljišta | Pha | P % |
| --- | --- | --- |
| 12. Šumsko zemljište | 50.95 | 17.5 |
| 24. Put | 11.04 | 3.8 |
| 25. Proseka | 18.07 | 6.2 |
| 28. Bara | 208.74 | 71.8 |
| 29. Potok (kanal) | 2.08 | 0.7 |
| UKUPNO | 290.88 | 100.0 |

Tabela br. 4.18. – Stanje neobraslih površina-grupisano

| Vrsta zemljišta | Pha | P % |
| --- | --- | --- |
| Šumsko zemljište | 50.95 | 17.5 |
| Neplodno zemljište | 210.82 | 72.5 |
| Zemljište za ostale svrhe | 29.11 | 10.0 |
| Ukupno neobraslo | 290.88 | 100.0 |

## STANJE SEMENSKE I RASADNIČKE PROIZVODNJE

Semenskih objekata u ovoj GJ nema, kao ni rasadničke proizvodnje. Semenski i sadni materijal za potrebe veštačkog obnavljanja šuma će se koristiti iz semenskih objekata i rasadnika drugih GJ.

## STANJE FONDA DIVLJAČI

GJ“ Čenjin – Obreške širine“ čini deo Posavskog lovišta – Kupinik.

Lovište je ustanovljeno rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo br. 104–324–517/2011-05 od 24. 01 2012. god. i objavljeno u “Sl. listu APV” br. 1 od 25. 01 2012. god.

Lovište je dato na gazdovanje JP Vojvodinašume, ugovorom između Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin o davanju lovišta na gazdovanje , pod  br. 104-324-517/2011-05 od 27.03.2012 na period od 20 god.

Važeća lovna osnova prethodno ustanovljenog lovišta „ Kupinik“ je urađena 2008 god. u skladu sa odredbama ugovora o davanju lovišta na gazdovanje, koji je zaključen između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP “Srbijašume”, a dana 17.06.2008. god. br. 104-324-00018/2008-01  ugovorom između Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i JP “Vojvodinašume”.

U toku je izrada nove lovne  osnove za lovište“Kupinik“ koja će biti  usklađena sa novim zakonskim propisima i pravilnicima

Šumski kompleks ove GJ, a vezano za vrstu divljači pripada III bonitetu za srneću divljač, i II bonitetu za divlju svinju

Prolećnim brojanjem,ustanovljen je matični fond od:

- srneća divljač 30 grla

- d.svinja 10 grla

Optimalno brojno stanje dela lovišta „Kupinik“ na 100 ha lovnoproduktivne površine iznosi za srneću divljač-3 grla/100 ha lpp i divlja svinja-1,5 grlo/100 ha lpp.

## STANJE ZAŠTIĆENIH DELOVA PRIRODE

GJ “Čenjin – Obreške širine” pripada Specijalnom rezervatu prirode “Obedska bara” (“Sl. glasnik RS”, broj 56/94). Područje GJ je obuhvaćeno II i III stepenom zaštite.

Na području režima zaštite II stepena zabranjeno je:

- promena sastava šumskih sastojina i njihova eksploatacija;

- pošumljavanje bara i livada;

- vršenje svih delatnosti koja menjaju uslove života u biotopima, zagađivanje voda, izvođenje zemljanih radova, promena vegetacija i sl.,

- lov i ribolov, osim ako je to potrebno radi očuvanja optimalne brojnosti životinja i zaštite od zaraznih bolesti,

- sakupljanje i korišćenje zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta;

- kretanje ljudi bez posebnih dozvola;

- obezbeđuje se plansko sanitarna seča stabala, uzgojni radovi za šumske sastojine, košenja livada posle 15.jula svake dve do tri godine, prezentacija zaštićenih područja, praćenje stanja prirodnih vrednosti i uspostavljanje monitoringa za naučno-istraživački rad.

Na području režima zaštite III stepena pored mera iz stava 2 tačka 2 i 5 (člana 5 Uredbe o zaštiti Specijalnog rezervata prirode “Obedska bara”) zabranjeno je:

- proširivanje površina pod euroameričkim topolama;

- seča pojedinačnih stabala i grupa stabala autohtonih topola i vrba starijih od 30 godina;

- tretiranje šume hemijskih sredstvima avio metodom, osim u izuzetnim slučajevima neophodnim za zaštitu Specijalnog rezervata;

- na mestima gnežđenja orla belorepana i crnih roda seča stabala u krugu od 100 m.

U ovom stepenu dozvoljava se ispaša stoke prema planu pašarenja, izvođenja hidrotehničkih radova radi trajnog napajanja ovog rezervata vodom, aktivnost na poboljšanju i održavanju ekoloških uslova razvoja turizma i izgradnja objekata u tradicionalnom stilu u cilju prezentacije osnovnih vrednosti područja.

## OPŠTI OSVRT NA ZATEČENO STANJE SASTOJINA

- Ova GJ se prostire na području specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“, pa je tako i funkcija ovih šuma zaštitna, II III stepena zaštite,

- Najzastupljenije sastojine su visoke sastojine poljskog jasena i veštački podignute plantaže klonskih topola,

- U ukupnoj obrasloj površini dominiraju visoke prirodne sastojine tvrdih lišćara 55,1% po površini (72,4% po zapremini), zatim veštački podignute sastojine mekih lišćara 35,4% po površini (17,7% po zapremini),

- Po stepenu očuvanosti površinsko učešće očuvanih šuma je 98,9% ,

- Čiste sastojine čine 65,2% ukupne obrasle površine, dok mešovite 34,8%.

- Najzastupljenija vrsta drveća je poljski jasen sa učešćem u ukupnoj zapremini 69,1%.

- Najveći deo zapremine pripada tankom materijalu (53,0%), a najzastupljeniji je II debljinski razred.

- Ukupna zapremina GJ iznosi 227,073.9 m3, a Zv 9418,2 m3

# STANJE ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA

Za ostvarivanje intezivnog gazdovanja šumama, karakterisano blagovremenom realizacijom planova gazdovanja (radovi na gajenju, korišćenju i preventivnoj zaštiti šuma), neophodna pretpostavka je dobra razvijenost šumskih komunikacija.

Pri analizi saobraćajnih prilika u ovoj GJ neophodno je sagledati:

- – otvorenost u odnosu na potrošačke centre i prerađivačke kapacitete, kao i dostupnost kompleksa u cilju  realizacije planova gazdovanja:

- –  unutrašnju otvorenost šumskog kompleksa mrežom šumskih puteva.

Ad. 1. – Ova GJ mostom preko kanala Revenica povezana je sa najbližim naseljenim mestom u okolini , a to je selo Obrež. Asfaltnim putem koji prolazi kroz ovo selo, ova GJ je uslovno rečeno dobro povezana sa potrošačkim i drugim centrima u bližoj i daljoj okolini.

Sa južne strane ova GJ je povezana šumsko kamionskim putem sa drugim naseljenim mestom u okolini, a to je Kupinovo.Preko Kupinova i Progara ova GJ povezana je sa potrošačkim centrima u okolini Beograda.

Ad. 2. – Unutar ove GJ ima izgrađen šumsko kamionski put u dužini od 7,941 metara što je vrlo malo u odnosu na zvanične parametre koji se odnose na otvorenost šumskog kompleksa.

Za saobraćaj unutar kompleksa uglavnom se koriste postojeće proseke i šumske staze, i to u povoljnim vremenskim uslovima. Stoga se u cilju obezbeđivanja sprovođenja ciljeva gazdovanja u narednom periodu mora sagledati mogućnost proširenja putne mreže da bi se obezbedili optimalni uslovi za izvođenje svih planiranih radova u narednom uređajnom razdoblju, nezavisno u kom vremenskom periodu se oni izvodili.

Kako je sadašnja ukupna dužina unutrašnje putne mreže ove GJ cca 8 km, a planira se i dodatni pravac u dužini od 1,5 km  tada bi ukupna dužina unutrašnje putne mreže iznosila cca10 km što bi u sadašnjim okolnostima i nivou razvijenosti mogli smatrati zadovoljavajućim.

# ANALIZA I OCENA GAZDOVANJA U PRETHODNOM UREĐAJNOM PERIODU

## DOSADAŠNJE GAZDOVANJE ŠUMAMA

Osnov za ocenu dosadašnjeg gazdovanja šumama je poređenje planiranih radova u prethodnom periodu i njihovog izvršenja.

Osnov za analizu dosadašnjeg gazdovanja je evidencija gazdovanja šumama.

### Promena šumskog fonda po površini

Tabela br. 6.1. – Promena šumskog fonda po površini

| Godina | Ukupno | Šuma | Šumska kultura | Šumsko zemljište | Neplo-dno zemljište | Zemljište za ostale svrhe | Tuđe zemljište |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h e k t a r a |
| 2004 | 1,079.77 | 452.16 | 362.58 | 86.70 | 175.53 | 0.25 | 2.55 |
| 2012 | 1,077.22 | 528.42 | 257.92 | 50.95 | 210.82 | 29,11 |  |
| Razlika: | -2,55 | +76.26 | -104.66 | -35.75 | +35.29 | +28,86 | -2,55 |

Iz prethodnog pregleda se može videti da se ukupna površina GJ  smanjila za 2,55 ha na ime tuđeg zemljišta koje više ne koristi ŠG Sremska Mitrovica-RJ ŠU Kupinovo.

Uočljive su razlike u površinama pojedinih kategorija zemljišta po ovoj i prethodnoj osnovi. Povećana je površina pod kategorijom šuma za 76,26 ha zbog prelaska veštački podignutih šuma tvrdih lišćara u II dobni razred, odnosno zbog prelaska starosne granice od 20 godina do koje se ove šume smtraju šumskim kulturama. Površina šumskih kultura je smanjena za 104,66 ha i to jednim delom (76,26 ha) zbog prelaska ovih površina u kategoriju šuma, a preostali deo od 28,40 ha je prešao u kategoriju šumskog zemljišta zbog toga što u vreme izrade ove osnove još nije izvršeno pošumljavanje nakon izvršenih seča na ovim površinama (zbog sezonskog karaktera ovih radova). Iako su iz navedenih razloga ove površine nepošumljenih sečina (28,40 ha) prešle u kategoriju šumskog zemljišta, došlo je ipak do smanjenja površine šumskog zemljišta. Ovo se objašnjava na sledeći način:

Prethodnoj površini šumskog zemljišta (86,70 ha) dodaje se površina nepošumljenih sečina (28,40 ha) što čini ukupno 115,10 ha, a sada ustanovljena površina šumskog zemljišta je 50,95 ha. Dakle pojavljuje se manjak od 64,15 ha šumskog zemljišta, a koje je sada raspoređeno u neplodno zemljište iz opravdanih razloga, što je nepobitno utvrđeno prilikom terenskih radova.

Iako je na ovaj način 64,15 ha prešlo u kategoriju neplodnog zemljišta njegovo uvećanje nije jednako ovoj površini, već je uvećano za svega 35,29 ha. Preostala razlika od 28,86 ha  je takođe u prethodnoj osnovi pogrešno svrstana u neplodno zemljište, a radi se o putevima i prosekama koji se u ovoj osnovi prikazju kao zemljište za ostale svrhe.

Ove nastale razlike u pojedinim kategorijama zemljišta se smatraju opravdanim iz prethodno iznetih razloga.

### Promena šumskog fonda po zapremini

Struktura drvnog fonda po vrstama drveća i promene koje su nastale u periodu 2004 – 2012.g. prikazane su u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 6.2. – Promena šumskog fonda u periodu 2004 – 2012.g.

| Vrsta drveća | Ukupna zapremina 2003.god. | Zapreminski prirast (9god.) 2004.-2012 | Ukupno ostvareni prinos 2004. - 2012.god | Očekivana zapremina u 2012.god | Zapremina dobijena premerom u 2012.god | Razlika očekivane i ostvarene zapremine | Razlika sadašnje i prethodne zapremine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| BVrb | 935.6 | 1,136.7 | 15 | 2057.3 | 3,524.0 | 1,466.7 | 2.588.4 |
| BlTop | 5.406.2 | 1,305.0 | 4.237 | 2,474.2 | 7.048.9 | 4,574.7 | 1,642.7 |
| Rob | 212.3 | 1,054.8 |  | 1,267.1 | 1.239.5 | -27.6 | 1.027.2 |
| Ostia | 10.1 |  |  | 10.1 |  | -10.1 | -10.1 |
| I214 | 16.406.8 | 8,245.8 | 6.401 | 18,251.6 | 20.059.1 | 1,807.5 | 3,652.3 |
| DlTop | 84.2 | 11,315.7 | 719 | 10,680.9 | 6.040.3 | -4,640.6 | 5.956.1 |
| OML | 41.4 | 28.8 | 45 | 25.2 | 182,8 | 157.6 | 141.4 |
| T-m1 |  | 19,218.6 |  | 19,218.6 | 11.797.7 | -7,420.9 | 11.797.7 |
| Pjas | 100.007.1 | 37,820.7 | 4.802 | 133,025.8 | 156,979.1 | 23,953.3 | 56,972.0 |
| Luz | 4,137.2 | 1,377.0 | 125 | 5389.2 | 8,388.3 | 2,999.1 | 4,251.1 |
| Gr | 904.8 | 252.0 | 153 | 1.003.8 | 1,617.9 | 614.1 | 713.1 |
| Otl | 6.339.5 | 3,008.7 | 810 | 8,538.2 | 10,196.2 | 1,658.0 | 3,856.7 |
| UKUPNO: | 134,485.2 | 84,763.8 | 17,307.0 | 201,942.0 | 227,073.9 | 25,131.9 | 92,588.7 |

Premerom 2003. god. utvrđena je ukupna zapremina od 134.485,2 m3, a njenim uvećanjem za vrednost periodičnog zapreminskog prirasta od 84,763.8 m3, ostvarenog tokom proteklih 9 godina, te umanjenjem tako dobijenog zbira za etat realizovan u tom istom periodu, koji iznosi 17.307 m3  na kraju 2012. god. očekivana je ukupna zapremina od 201,942.0 m3 .

Zapremina dobijena premerom 2012. god. iznosi 227,073.9 m3, pa je razlika između zapremine dobijene premerom 2012. god. i  očekivane zapremine za  2012. god. 25,131.9 m3.

## ODNOS PLANIRANIH I OSTVARENIH RADOVA U DOSADAŠNJEM GAZDOVANJU

### Dosadašnji radovi na obnovi i gajenju šuma

Pregled izvršenih radova se odnosi na period od 9 godina , a plan na 10 godina.

Tabela br. 6.3. – Plan i izvršenje šumsko kulturnih radova za period 2004 – 2012.g.

| Šifra | Vrsta rada | Plan | Izvršenje | Razlika | Izvršenje van plana | Ukupno izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | ha | % | ha | ha | ha |
| REDOVAN PLAN | VAN PLANA | UKUPNO |
| 114 | Tarupiranje podrasta mašinski | 118.70 | 20.64 | 17.4 | -98.06 | 90.74 | 111.38 |
| 119 | Iveranje panjeva | 118.70 | 21.30 | 17.9 | -97.40 | 0.30 | 21.60 |
| 120 | Sakupljanje režijskog otpada | 118.70 | 30.83 | 26.0 | -87.87 |  | 30.83 |
| 121 | Tretiranje panjeva hem.sredstvima |  |  |  |  | 1.40 | 1.40 |
| 126 | Tretiranje podrasta hem.sredstvima |  |  |  |  | 105.33 | 105.33 |
| 211 | Riperovanje |  |  |  |  | 8.80 | 8.80 |
| 212 | Razoravanje | 118.70 | 26.73 | 22.5 | -91.97 | 1.30 | 28.03 |
| 213 | Tanjiranje | 237.40 | 37.96 | 16.0 | -199.44 | 4.00 | 41.96 |
| 214 | Razmeravanje i obeležavanje | 65.97 | 13.02 | 19.7 | -52.95 |  | 13.02 |
| 218 | Bušenje rupa mašinski-(plitka sadnja) | 65.97 | 13.02 | 19.7 | -52.95 |  | 13.02 |
| 224 | Oranje diskosnim plugom |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 314 | Veštačko pošumljavanje setvom omaške | 52.73 |  |  | -52.73 |  | 0.00 |
| 317 | Veštačko pošumljavanje sadnjom |  |  |  |  | 3.15 | 3.15 |
| 318 | Veštačko pošumljavanje topolom plitkom sadnjom | 65.97 | 18.31 | 27.8 | -47.66 | 6.65 | 24.96 |
| 326 | Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 413 | Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 414 | Popunjavanje veštački podignutih kultura sadnjom |  |  |  |  | 3.37 | 3.37 |
| 415 | Popunjavanje veštački podignutih plantaža | 13.19 | 4.38 | 33.2 | -8.81 |  | 4.38 |
| 511 | Osvetljavanje podmladka ručno | 263.65 |  |  | -263.65 | 23.64 | 23.64 |
| 512 | Osvetljavanje podmladka mašinski |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 513 | Seča izbojaka i uklanjanje korova ručno |  |  |  |  | 70.53 | 70.53 |
| 515 | Uklanjanje korova ručno |  |  |  |  | 58.92 | 58.92 |
| 517 | Uništavanje korova herbicidima |  |  |  |  | 47.77 | 47.77 |
| 519 | Okopavanje u plantažama topola | 131.94 | 13.68 | 10.4 | -118.26 | 2.45 | 16.13 |
| 522 | Kresanje grana | 926.48 | 733.58 | 79.2 | -192.90 | 38.31 | 771.89 |
| 524 | Pinciranje sadnica |  |  |  | 0.00 | 208.03 | 208.03 |
| 525 | Međuredna obrada tanjiranjem | 3630.48 | 2106.07 | 58.0 | -1524.41 | 84.43 | 2190.50 |
| 527 | Čišćenje u mladim kulturama | 18.47 |  | 0.0 | -18.47 |  | 0.00 |
| 528 | Ispravlj. i učvršć. sadnica nakon poplave |  |  |  |  | 20.18 | 20.18 |
| 540 | Međuredna obrada herbicidima |  |  |  |  | 515.99 | 515.99 |
| 924 | Prorede u mekim lišćarima | 240.94 | 154.02 | 63.9 | -86.92 |  | 154.02 |
| 927 | Prorede u tvrdim lišćarima | 385.13 | 316.65 | 82.2 | -68.48 |  | 316.65 |

Ukupno planirani šumsko-uzgojni radovi, za proteklo uređajno razdoblje, izvršeni su sa 53,4 % u odnosu na plan. Do ovakvog rezultata je došlo delimično zbog nerealizacije plana seča obnove po površini , koji je trebao da se realizuje na 48,58 ha , a realizovan je samo 35,4 % od planiranog.Deo glavnih seča je još u toku (17 odeljenje,odseci a i b), a u skladu sa njima i radovi vezani za obnovu tih površina.

Kao posledica potrebe i okolnosti, u proteklom uređajnom periodu realizovan je i deo radova koji nije bio planiran , kao što su: tretir.podrasta hem.sredstvima,seča izbojaka i uklanjanje korova, pinciranje na površinama na kojima su podignute plantaže hib.topola.

### Dosadašnji radovi na zaštiti šuma

Pregled izvršenih radova se odnosi za period od 9 godina , a plan za 10 godina.

Odnos planiranih i izvršenih radova na zaštiti šuma prikazan je u sledećoj tabeli:

Tabela br. 6.4. – Plan i izvršenje radova na zaštiti šuma

| Šifra | Vrsta rada | Plan | Izvršenje | Razlika | Izvršenje van plana | Ukupno izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | ha | % | ha | ha | ha |
|  | REDOVAN PLAN | VAN PLANA | UKUPNO |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 283.68 |  |  | -283.68 |  | 0.00 |
| 612 | Zaštita šuma od entomoloških oboljenja | 283.68 |  |  | -283.68 |  | 0.00 |

Zaštita šuma od entomoloških obolenja i zaštita šuma od biljnih bolesti je planirana, ali nije bilo potrebe za izvršenjem, jer nije bilo napada štetnih organizama.

### Dosadašnji radovi na korišćenju šuma

Plan i izvršenje seča je dato u sledećoj tabeli:

Tabela br. 6.5. – Plan i izvršenje seča po zapremini za period 2004 – 2012.g.

| Vrsta drveća | Planirani prinos | Ostvareni prinos 2004 - 2012.g. |
| --- | --- | --- |
|  | Redovne seče | Ukupno | Glavni prinos | Prethodni prinos |
|  | Ukupno | Glavni | Prethodni |  | Redovni | Vanredni | Svega | Redovni | Slučajni | Svega |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | % | m3 | m3 | m3 | % | m3 | m3 | m3 | % |
| BVrba | 9 | 54,2 | 3,8 | 15 | 167 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |
| B. topola | 1907 | 22,5 | 1884,5 | 4.237 | 222 | 411 |  | 411 |  | 3.826 |  |  | 3.826 |  |
| Robusta | 227.7 | 227,7 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I214 | 15154.8 | 14,909,1 | 245,7 | 6.401 | 42 | 5.063 |  | 5.063 |  | 1.338 |  |  | 1.338 |  |
| DI Top | 52.7 |  | 52,7 | 719 | 1364 |  |  |  |  | 719 |  |  | 719 |  |
| OML | 34.8 | 34,8 |  | 45 | 129 |  |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  |
| P.jasen | 10783.5 | 905,3 | 9878,2 | 4.802 | 45 | 366 |  | 366 |  | 4.436 |  |  | 4.436 |  |
| Lužnjak | 205.9 | 52,7 | 153,2 | 125 | 61 |  |  |  |  | 125 |  |  | 125 |  |
| Grab | 144.5 |  | 144,5 | 153 | 105 |  |  |  |  | 153 |  |  | 153 |  |
| OTL | 812.8 |  | 812,8 | 810 | 94 | 48 |  | 48 |  | 762 |  |  | 762 |  |
| Ukupno | 29.381,7 | 16.206,3 | 13.175,4 | 17.307 | 59 | 5.888 |  | 5.888 | 36 | 11.419 |  |  | 11.419 | 87 |

Prethodna tabela formirana je na osnovu plana seča šuma u protekloj osnovi i dostavljenih podataka evidencije gazdovanja iz šumske uprave “Kupinovo”.

Ukupno gledano obim seča koji je predviđen planom izvršen je sa  59 %. Razlog za ovakav rezultat je to što seče obnavljanja nisu završene u planiranom obimu već ostaju za ovo uređajno razdoblje.

Planirani prethodni prinos je realizovan sa  87 %  .

Glavni prinos je realizovan sa 36% .

Evidencija dosadašnjih radova na korišćenju šuma uzimana je za period  2004. – 2012. godine.

### Dosadašnji radovi na  izgradnji i održavanju saobraćajnica

U  GJ „Čenjin – Obreške širine“, izgradjeni su šumsko kamionski putevi to: u dužini od 1827 m. presecajući 13,8 i 9 odeljenje i produžavajući prosekom 9/12 , do raskrsnice proseka 9/10 i 11/12 odeljenja  i šumsko kamionski put u dužini od 878 m. prosekama:13/22,13/18 i 7/18 , što ukupno iznosi 2,705 m.

Od ostalih radova radjeno je samo na održavanju (tanjiranju) proseka.

### Dosadašnji radovi u zaštićenim prirodnim dobrima

Većina radova vezanih za specijalni rezervat prirode „Obedska bara“ je koncentrisan u okviru GJ „Kupinske grede“, a u okviru ove GJ radilo se na obeležavanju granica rezervata,košenju livada i praćenju stanja.

## OPŠTI OSVRT NA DOSADAŠNJE GAZDOVANJE

Na osnovu prethodnih pregleda promena šumskog fonda i dosadašnjeg gazdovanja šumama mogu se izvesti sledeći zaključci:

- Ukupna površina gazdinske jedinice se smanjila za 2,55 ha.

- Ukupna zapremina šuma je povećana za 92,588.7 m3.

- Planirani radovi na obnovi i gajenju šuma su delimično izvršeni.

- Plan korišćenja šuma je izvršen sa svega 59%.

- Planirani radovi na zaštiti rezervata – zašticenog prirodnog dobra su obavljene (obeležavanje granica rezervata,košenje livada i praćenja stanja).

Sumirajući dosadašnje gazdovanje u proteklom uređajnom razdoblju, za GJ  možemo konstatovati da je ono bilo prilično varijabilno za pojedine planirane radove. Mnogi uzgojni radovi nisu izvršeni, jer su bili planirani pod pretpostavkom prethodno izvršenih glavnih seča, do čega nije došlo iz opravdanih i neopravdanih razloga.

# UTVRDJIVANJE POSEBNIH CILJEVA I MERA ZA NJIHOVO OSTVARIVANJE

## MOGUĆNOST, STEPEN I DINAMIKA UNAPREĐENJA STANJA I FUNKCIJA ŠUMA

GJ ”Čenjin – Obreške širine”, nalazi se u okviru Specijalnog rezervata prirode ”Obedska bara”. Na osnovu ove činjenice ciljevi za gazdovanje šumama u okviru ove GJ biće uskladjeni sa Uredbom o zaštiti specijalnog rezervata prirode ”Obedska bara”, (sl.gl.RS br. 56/94 .

Sagledavajući stanje sastojina GJ ”Čenjin – Obreške širine” i planove, možemo konstatovati da će se sadašnja struktura sastojina izmeniti kako u kvalitetnom tako i u kvantitativnom obimu.

Stepen i dinamika unapredjenja stanja sastojina ove GJ biće u skladu  sa opštom dugoročnom politikom Š.G. Sremska Mitrovica i svim odredbama Specijalnog rezervata ”Obedska bara”.

Stanje šuma GJ “Čenjin – Obreške širine” moguće je unaprediti samo u izvesnim granicama i meri koju dozvoljava sadašnje stanje sastojina i raspoložive materijalne mogućnosti.

U poglavlju "Stanje šuma u vreme uređivanja" prikazane su sve osobine kompleksa vezane za analizirane elemente, pri čemu su jasno istaknute njegove pozitivne i negativne osobine.

Polazeći od toga, moguće je dati ocenu intenziteta i stepena unapređenja stanja sastojina:

- sprovođenje režima zaštite (II i III stepen zaštite) iz člana 5 Uredbe o zaštiti Specijalnog rezervata prirode “Obedska bara” radi očuvanja različitih biotopa: močvarne, livadske, potpuno sklopljene šume sa vrlo složenom organizacijom životnih zajednica i sa raznovrsnim živim svetom;

- permanentno, do kraja ophodnje sprovoditi mere nege i zaštite šuma, a od mera nege, prorede u jasenovim sastojinama dosledno provoditi;

- kod veštački podignutih šuma, da bi se postiglo uravnoteženo stanje, mora se formirati šuma pravilne razmere klasa starosti i rasporeda klasa starosti, pa će se u takvoj šumi ostvariti optimalan prirast zapremine. Za postizanje uravnoteženog stanja dobnih razreda trebaće više uređajih razdoblja;

- izvršiti pošumljavanje svih sečina sa vrstama drveća koje će najbolje iskoristiti postojeći potencijal staništa;

- izvršiti pošumljavanje šumskog zemljišta u više uređajnih perioda;

- tehničku opremljenost GJ dovesti u optimalno stanje (šumske puteve i radne mašine);

- izvođačkim projektima obezbeđivati optimalna tehnološka rešenja osnivanja i nege sastojina i isto proveravati u praksi.

## OPŠTI CILJEVI GAZDOVANJA ŠUMAMA

Opšti ciljevi gazdovanja šumama utvrđeni su Zakonom o šumama Republike Srbije, koji izričito zahteva da se šume moraju održavati, obnavljati i koristiti tako da se očuva i poveća njihova vrednost i opštekorisne funkcije, obezbedi trajnost, zaštita i stalno povećanje prirasta i prinosa.

Prema “Pravilniku o sadržini osnova…” Sl.glasnik RS br. 122 od 12.12.2003., propisani su sledeći opšti ciljevi gazdovanja šumama:

1. zaštita i stabilnost šumski ekosistema,

2. sanacija degradiranih šumskih ekosistema,

3. obezbeđenje optimalne obraslosti,

4. očuvanje trajnosti i povećanje prinosa,

5. povećanje ukupne vrednosti šuma i njenih opštekorisnih funkcija i

6. uvećanje stepena šumovitosti.

U odnosu na polifunkcionalno korišćenje, opšti ciljevi  se dele na:

- Proizvodni

- Zaštitni

- Socijalni

S obzirom na predhodne kategorije i ekološke kriterijume za utvrdjivanje ciljeva na lokalnom nivou, u ovoj gazdinskoj jedinici ciljevi gazdovanja su vezani za opšte proizvodne ciljeve, pritom ne zanemarivajući  pozitivan efekat postojanja šume u ekološkom i socijalnom smislu na konkretnom lokalitetu.

## POSEBNI CILJEVI GAZDOVANJA ŠUMAMA

Posebni ciljevi proističu iz opštih, a uslovljeni su osobenostima gazdinske klase, gazdinske jedinice, odnosno šumskog područja.

Prioritetni cilj gazdovanja šumama u gazdinskoj jedinici ”Čenjin – Obreške širine”, je nega jasenovih šuma (provodjenje proreda).

Ostvarivanjem napred navedenog prioritetnog cilja gazdovanja šumama u ovoj gazdinskoj jedinici, istovremeno se obezbedjuje očuvanje prirodno predeone celine  u zaštitnom pojasu specijalnog rezervata prirode “Obedska bara”, a u jednakoj meri mora omogućiti zaštitu i očuvanje retkih i ugroženih vrsta flore i faune, i nesmetanu proizvodnju i uzgoj divljači.

### Proizvodni ciljevi

- Proizvodnja tehničkog drveta najboljeg kvaliteta,

- Proizvodnja sitnog tehničkog drveta i ogrevnog drveta,

- Proizvodnja celuloznog drveta,

- Proizvodnja, uzgoj i zaštita divljači.

Pored ovih u odnosu na princip održivosti neosporna je potreba :

e) očuvanja i zaštite biodiverziteta,

f) povoljan uticaj na klimu i poljoprivrednu proizvodnju,i

g) estetska uloga šume kao predeonog elementa.

## MERE ZA POSTIZANJE CILJEVA GAZDOVANJA ŠUMAMA

### Uzgojne mere

Osnovne mere za ostvarivanje ciljeva gazdovanja šumama, za GJ “Čenjin – Obreške širine” uzgojne prirode možemo svrstati u nekoliko grupa:

- izbor sistema  gazdovanja

- izbor uzgojnog i strukturnog oblika

- izbor načina seče obnavljanja i korišćenja

- izbor vrste drveća

- izbor načina nege

Izbor sistema gazdovanja

Sistem gazdovanja u širem smislu podrazumeva skup radnji na negovanju, zaštiti, obnavljanju, korišćenju, planiranju i organizaciji gazdovanja šumama.

U  skladu sa stanišnim i sastojinskim prilikama, u Sremskom šumskom području propisuje se SASTOJINSKO GAZDOVANJE. Osnovne odlike sastojinskog gazdovanja, najkraće sastoje se u sledećem:

- gazdovanje u celini ( planiranje, izvođenje, kontrola) jednostavno je i lakše izvodljivo nego kod stablimičnog gazdovanja,

- pojam normalnog stanja je jasniji, praktičniji i jednostavniji,

- kontrola ukupnog gazdovanja ( u smislu poređenja po razdobljima) jednostavna je i moguća u svako doba, čak i nakon dugog vremenskog razdoblja. Sadašnja starosna struktura daje jasan uvid u obim korišćenja ili podizanja šuma pre “x” razdoblja.

Izbor uzgojnog i strukturnog oblika

Kao što je napred  konstatovano većina sastojina ove GJ su prirodnog porekla. Na osnovu ove činjenice i u narednom periodu se propisuje visoki uzgojni oblik.Visoki uzgojni oblik se propisuje i za izdanačke sastojine koje će se u narednom uređajnom razdoblju poseći čistom sečom i prevesti u viši oblik gajenja.

Za sve sastojine ove GJ opredeljenje je jednodobna šuma, kao odgovarajući strukturni oblik.

Ova opredeljenja se odnose na sve gazdinske klase.

Prelazno gazdovanje

Planiranje prelaznog gazdovanja za pojedine sastojine zavisi od niza faktora i ono se određuje  na  osnovu zatečenog stanja staništa, sastojinskih prilika, te ciljeva gazdovanja u konkretnim sastojinama.

Na osnovu napred navedenog kriterijuma prelazno gazdovanje planira se:

- U sastojinama za redovno gazdovanje u kojima ustaljeni gazdinski postupak, ne obezbeđuje postizanje optimalnog stanja sastojina u odnosu na njihovu osnovnu namenu(sastojinski elementi: sklop, obrast, broj stabala po 	hektaru i dr.)

- U sastojinama za rekonstrukciju u kojima su loše sastojinske prilike  (loše izdanačke i visoke šume na dobrom staništu, degradirane i zašikarene forme, sastojine ugrožene štetnim uticajima i sl.), koje zatečenim stanjem nisu više u  mogućnosti da  zadovolje potrebama u skladu sa prioritetnom  funkcijom, ugrožavaju stabilnost šumskog ekosistema i izgubile  su  moć prirodne regeneracije. Najčešće  se iz ekonomskih razloga u ovim  sastojinama predviđenim za rekonstrukciju, rekostrukcija planira u nekom od  sledecih uređajnh razdoblja.

Sve sastojine u kojima je planirano prelazno gazdovanje ne isključuje neku uzgojnu intervenciju ako to situacija bude nalagala. U slučaju da bude trebala uzgojna intervencija (sanitarna seča, zaštita i dr.), tada treba tražiti saglasnost od nadležnog inspektora  za izvodjenje potrebnih uzgojnih intervencija.

Redovno gazdovanje

Pod pojmom redovno gazdovanje, a u situacijama da nisu planirane seče kao i uzgojni radovi, podrazumevaju se sve redovne aktivnosti na sprečavanju zaraza, požara, kalamiteta, krađa kao i saniranju nastalih šteta.

Izbor načina seče obnavljanja i korišćenja

Od izabranih načina obnavljanja zavisi i struktura budućih sastojina i celokupni gazdinski postupak, elementi za sva planska razmatranja i postupak za određivanje prinosa i obezbeđenje trajnosti prinosa, odnosno funkcionalne trajnosti. Način obnavljanja pre svega zavisi od bioloških osobina vrsta drveća koje grade sastojinu (osobine sastojine), osobina staništa i ekonomskih prilika.

U visokim jednodobnim sastojinama primenjivaće se oplodna seča kratkog  podmladnog razdoblja. Medjutim, razvojna faza jasenovih šuma u GJ je takva da ce se još kroz nekoliko uredjajnih razdoblja vršiti visoke selektivne prorede, čime ce se omogućiti razvoj najboljih jedinki, koje će dati najkvalitetniji urod semena za obnovu sastojina.

U veštački podignutim sastojinama EA topola propisuje se čista seča.

Izbor vrste drveća

Na osnovu detaljnih ekološko i razvojno-proizvodnih proučavanja izdvojene su ekološke celine i jedinice i definisani su tipovi šuma. Istovremeno je konstatovan sastav po vrstama drveća u prirodnim i veštački podignutim sastojinama.

Najzastupljenija vrsta drveća u ovim šumama je poljski jasen, koji po zapremini zauzima 68,9% ukupne zapremine ove gazdinske jedinice. Sledeća vrste po zastupljenosti su klonske topole koje zauzimaju 14,0% ukupne zapremine. Na trećem mestu je otl sa 4,5%, i hrast lužnjak sa 3,7 %, itd.

Na osnovu iznetih činjeničnih stanja i u narednom periodu poljski jasen, klonske topole i hrast lužnjak  će biti glavne vrste drveća u ovim šumama.

Izbor načina nege

Prorede kao mere nege prevashodno se propisuju za srednjedobne sastojine. Veći deo površina pod šumama ove gazdinske jedinice je pod srednjedobnim sastojinama, te zbog toga se i za naredni period kao osnovna uzgojna mera propisuje visoka selektivna proreda.

U obnovljenim sastojinama hrasta lužnjaka i poljskog jasena propisuju se mere osvetljavanja podmlatka.

U mladim sastojinama hrasta lužnjaka i poljskog jasena propisuje se čišćenje metodom pozitivne selekcije stabala.

U srednjodobnim sastojinama primenjivaće se proredna seča.

Kulture EA topola i vrba se neguju sledećim vidovima rada (okopavanje, čišćenje korova, međuredna obrada i orezivanje grana).

### Uredjajne mere

U jednodobnim šumama za koje je karakteristično sastojinsko gazdovanje neophodno je odrediti dužinu trajanja proizvodnog procesa-ophodnje i trajanje podmladnog razdoblja .

Izbor trajanja ophodnje

Ophodnja (vreme za koje se ostvaruju ciljevi gazdovanja šumama) je određena – propisima za sve vrste drveća u šumskom području. Pri njenom određivanju vodilo se računa kako o apsolutnoj zrelosti (doba maksimalne proizvodnje zapremina-donja granica), tako i o ekonomskoj zrelosti (minimalna vrednost proizvodnje - gornja granica).

Osim ovoga, na izbor (odnosno raspon između donje i gornje granice) dužine trajanja proizvodnog procesa značajan uticaj imalo je i stanište (pored bioloških osobina i sl.). Praktičan značaj ovoga, ogleda se u tome što će recimo tipovi šuma lužnjaka na suvim staništima imati kraću, a na vlažnijim dužu ophodnju.

U mešovitim šumama lužnjaka i pratećih vrsta ophodnja se odnosi na VRSTU, što praktično znači da će proizvodni proces za grab i cer iznositi 80-100 god., za jasen 80-140 god., a za lužnjak 160-200 god., zavisno od staništa.

U skladu sa navedenim propisuju se sledeće ophodnje:

- Lužnjak, prirodna sastojina ………………..….…   200 god.

- Lužnjak, veštački podignuta sastojina …….……    160 god.

- Poljski jasen, prirodna sastojina ………………...   160 god.

- Poljski jasen, veštački podignuta sastojina …......    140 god

- Klonske topole ………………………………….      25 god.

- Domaća topola i vrba ………………………..….      50 god.

- Vrba, veštački podignuta sastojina .......................     20 god.

Za unapređenje prakse potrebno je u narednim razdobljima više pažnje posvetiti ispitivanju proizvodnih potencijala najzastupljenijih tipova šuma. Tek onda biće moguće propisati ophodnje po vrstama za sva staništa.

Imajući u vidu vrlo različite stanišne i sastojinske situacije u području, značajno je naglasiti da propisane ophodnje treba smatrati samo jednim od elemenata neophodnih za odluku o tome kada su u konkretnoj sastojini postignuti postavljeni ciljevi gazdovanja. Ovo utoliko pre što je postizanje jednog od osnovnih ciljeva-normalan razmer dobnih razreda nemoguće postići bez intervencije i u nižim dobnim razredima.

Trajanje  rekonstrukcionog razdoblja

S obzirom da je i u narednom periodu propisan visoki uzgojni oblik trebalo bi izvršiti  rekonstrukciju dela pogrešno obnovljenih sastojina.

Obim ovih radova u odnosu na redovne planove obnove nije veliki, ali iziskuje dodatna materijalna i finansijska ulaganja. Na osnovu obima dodatnih radova i materijalno finansijske situacije određuje se period od 20 godina za izvršenje ovih radova.

Izbor dužine podmladnog razdoblja

S obzirom na stanje sastojina u pogledu seča obnavljanja (tvrdi lišćari), na biološke osobine vrsta drveća (hrast,p.jasen), napred utvrđeni uzgojni oblik i način obnove sastojina, dužina podmladnog razdoblja za sastojine hrasta lužnjaka i p.jasena iznosi 20 godina.

Danas se primenjuju u pripremi za obnavljanje i u obnavljanju, mehanizovana sredstva (tarup, diskosni plug, tanjirače i dr.), koja skraćuju fazu pripreme zemljišta i terena za obnavljanje u odnosu na ranije primenjivane metode tako da se vreme koje je potrebno za izvodjenje predvidjenih sekova u sečama obnove i pošumljavanja svodi na 3-6 godina .

Skupljanje hrastovog i jasenovog semena iz priznatih semenskih objekata i njegovo skladištenje u hladnjače (hrast), gde se na niskoj temperaturi čuva (zaustavljen je proces klijanja) do momenta unošenja na pripremljenu površinu,a seme p.jasena koje se skuplja krajem avgusta i početkom septembra  i unosi u sastojinu, omogućava brzo i efikasno pošumljavanje nezavisno od uroda semena na površinama za obnavljanje.

Kombinacijom uroda sastojine na površinama za obnovu i unošenje semena iz semenskih objekata, omogućava se brzo i efikasno pošumljavanje nezavisno od prirode.

# PLANOVI GAZDOVANJA ŠUMAMA

Na osnovu utvrđenog stanja šuma, utvrđenih dugoročnih i kratkoročnih ciljeva gazdovanja i mogućnosti njihovog obezbeđenja, izrađuju se planovi budućeg gazdovanja. Osnovni zadatak izrađenih planova gazdovanja je da u zavisnosti od zatečenog stanja omoguće podmirenje odgovarajućih društvenih potreba i unapređivanje stanja kao dugoročnog cilja.

## PLAN GAJENJA ŠUMA

Osnovne koncepcije plana gajenja šuma, pa shodno tome i vrsta i obim šumsko-uzgojnih radova, temelje se prvenstveno na sledećim odredbama:

  - postojećim proizvodnim potencijalima šumskih staništa,

  - stanjem šuma i potrebnim uzgojnim merama, naročito onih hitnog karaktera, kojima se zatečeno stanje može efikasno poboljšati,

  - postavljenim ciljevima gazdovanja,

  - potrebe u drvetu lokalne prerađivačke industrije,

  - realnim mogućnostima (finansijsko-tehničkim kadrovskim i dr.) šumskog gazdinstva,

  - očekivanoj finansijskoj pomoći iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine.

Težište radova se stavlja na održavanje i negu šuma, šumskih kultura i zasada, a dinamička obnova šuma se usklađuje sa trajnošću prinosa.

Plan gajenja šuma se prikazuje u dve komponente:

- Redovno održavanje proste reprodukcije (nega i obnova) šuma primenom uzgojnih mera koje omogućuju najbolje korišćenje proizvodnih mogućnosti staništa. Planom obnavljanja šuma obuhvaćene su površine pod sastojinama koje su u narednom uređajnom razdoblju predviđene za seču i zaostale sečine koje nisu pošumljene.

- Podizanje novih i melioracija degradiranih šuma (infrastrukturni radovi).

Prvi deo plana (prosta reprodukcija) je obavezan, jer se oslanja prvenstveno na sopstvena finansijska sredstva za reprodukciju šuma šumskog gazdinstva.

Drugi deo plana (proširena reprodukcija), odvijaće se u onom obimu koliko dozvoljavaju sopstvena sredstva kao i sredstva iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine i drugih izvora koja se koriste za radove proširene reprodukcije. U proširenu reprodukciju ulaze sledeći odseci : 1 odeljenje-c,d,e ; 2 odeljenje-c ; 5 odeljenje-1; 8 odeljenje-1 ; 17 odeljenje-2.

Veličina i dinamika potraživanja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine i drugih izvora biće usklađena sa dinamikom izvođenja radova na proširenoj reprodukciji šuma.

### Plan obnavljanja i podizanja novih šuma

Ukupan prikaz planiranih radova na gajenju je dat u sledećoj tabeli:

Tabela br. 8.1. – Planirani radovi na gajenju šuma

| Vid rada | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| Priprema za pošumljavanje ML | 73.32 | 73.32 |  |  | 73.32 | 73.32 |
| Priprema za pošumljavanje TL | 21.72 | 21.72 | 16.65 | 16.65 | 38.37 | 38.37 |
| Veštačko pošumljavanje sadnjom | 21.72 | 21.72 | 7.48 | 7.48 | 29.20 | 29.20 |
| Veštačko pošumljavanje topolom plitkom sadnjom | 73.32 | 73.32 |  |  | 73.32 | 73.32 |
| Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom |  |  | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |
| Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom |  |  | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| Popunjavanje veštački podignutih kultura sadnjom | 4.34 | 4.34 | 1.50 | 1.50 | 5.84 | 5.84 |
| Popunjavanje veštački podignutih plantaža | 11.00 | 11.00 |  |  | 11.00 | 11.00 |
| Osvetljavanje podmlatka | 21.72 | 65.16 | 16.65 | 77.46 | 38.37 | 142.62 |
| Kresanje grana | 78.02 | 372.49 |  |  | 78.02 | 372.49 |
| Pinciranje | 73.32 | 73.32 |  |  | 73.32 | 73.32 |
| Međuredna obrada tanjiranjem | 259.25 | 1341.23 |  |  | 259.25 | 1341.23 |
| Čišćenje u mladim kulturama | 3.85 | 3.85 |  |  | 3.85 | 3.85 |
| Međuredna obrada hemijskim sredstvima | 73.78 | 364.06 |  |  | 73.78 | 364.06 |
| Prorede u mekim lišćarima | 157.49 | 157.49 |  |  | 157.49 | 157.49 |
| Prorede u tvrdim lišćarima | 459.54 | 459.54 |  |  | 459.54 | 459.54 |

Iz prethodnog pregleda se uočava da su najzastupljeniji vidovi rada:  međuredna obrada, kresanje grana, kao i prorede u ML.

Po Zakonu o šumama menjanje vrsta i prevodjenje u viši uzgojni oblik smatra se proširena reprodukcija kao i pošumljavanje neobraslih površina.

Prikaz radova na gajenju šuma po gazdinskim klasama

101 – Priprema za pošumljavanje mekih lišćara

Tabela br. 8.2. – Planirani radovi pripreme za pošumljavanje mekih lišćara

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 28 70 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |
| 28 453 111 | 38.39 | 38.39 |  |  |  |  |
| 28 453 70 | 21.02 | 21.02 |  |  |  |  |
| 28 454 74 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |
| 57 453 111 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |
| UKUPNO: | 73.32 | 73.32 |  |  |  |  |

102 – Priprema za pošumljavanje tvrdih lišćara

Tabela br. 8.3. – Planirani radovi pripreme za pošumljavanje tvrdih lišćara

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 28 111 50 | 0.88 | 0.88 |  |  | 0.88 | 0.88 |
| 28 112 12 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |
| 28 113 50 | 5.01 | 5.01 |  |  | 5.01 | 5.01 |
| 28 122 70 | 4.1 | 4.1 |  |  | 4.1 | 4.1 |
| 28 451 50 | 3.79 | 3.79 |  |  | 3.79 | 3.79 |
| 28 124 50 |  |  | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 28 70 |  |  | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |
| 28 74 |  |  | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 57 122 50 | 3.24 | 3.24 |  |  | 3.24 | 3.24 |
| 57 122 70 | 0.35 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.35 |
| 57 451 50 | 3.85 | 3.85 |  |  | 3.85 | 3.85 |
| UKUPNO: | 21.72 | 21.72 | 16.65 | 16.65 | 38.37 | 38.37 |

317 – Veštačko pošumljavanje sadnjom

Tabela br. 8.4. – Planirani radovi veštačkog pošumljavanja sadnjom

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 28 111 50 | 0.88 | 0.88 |  |  | 0.88 | 0.88 |
| 28 112 12 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |
| 28 113 50 | 5.01 | 5.01 |  |  | 5.01 | 5.01 |
| 28 122 70 | 4.1 | 4.1 |  |  | 4.1 | 4.1 |
| 28 124 50 |  |  | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 28 74 |  |  | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 57 122 50 | 3.24 | 3.24 |  |  | 3.24 | 3.24 |
| 57 122 70 | 0.35 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.35 |
| 28 451 50 | 3.79 | 3.79 |  |  | 3.79 | 3.79 |
| 57 451 50 | 3.85 | 3.85 |  |  | 3.85 | 3.85 |
| UKUPNO: | 21.72 | 21.72 | 7.48 | 7.48 | 29.20 | 29.20 |

318 – Veštačko pošumljavanje topolom plitkom sadnjom

Tabela br. 8.5. – Planirani radovi veštačkog pošumljavanja topolom plitkom sadnjom

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 28 70 | 7.96 | 7.96 |  |  | 7.96 | 7.96 |
| 28 453 111 | 38.39 | 38.39 |  |  | 38.39 | 38.39 |
| 28 453 70 | 21.02 | 21.02 |  |  | 21.02 | 21.02 |
| 28 454 74 | 2.77 | 2.77 |  |  | 2.77 | 2.77 |
| 57 453 111 | 3.18 | 3.18 |  |  | 3.18 | 3.18 |
| UKUPNO: | 73.32 | 73.32 | 0.00 | 0.00 | 73.32 | 73.32 |

326 – Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom

Tabela br. 8.6. – Planirani radovi veštačkog pošumljavanja setvom sejačicom

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 28 70 |  |  | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |
| UKUPNO: |  |  | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |

413 –Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom

Tabela br. 8.7. – Planirani radovi popunjavanja veštački podignutih kultura setvom

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 28 70 |  |  | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| UKUPNO: |  |  | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |

414 - Popunjavanje veštački podignutih kultura sadnjom

Tabela br. 8.8. – Planirani radovi popunjavanja veštački podignutih kultura sadnjom

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 28 111 50 | 0.18 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0.18 |
| 28 112 12 | 0.10 | 0.10 |  |  | 0.10 | 0.10 |
| 28 113 50 | 1.00 | 1.00 |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 28 122 70 | 0.82 | 0.82 |  |  | 0.82 | 0.82 |
| 28 451 50 | 0.76 | 0.76 |  |  | 0.76 | 0.76 |
| 28 124 50 |  |  | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 28 74 |  |  | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 57 122 50 | 0.65 | 0.65 |  |  | 0.65 | 0.65 |
| 57 122 70 | 0.07 | 0.07 |  |  | 0.07 | 0.07 |
| 57 451 50 | 0.77 | 0.77 |  |  | 0.77 | 0.77 |
| UKUPNO: | 4.35 | 4.35 | 1.50 | 1.50 | 5.85 | 5.85 |

415 - Popunjavanje veštački podignutih plantaža

Tabela br. 8.9. – Planirani radovi popunjavanja veštački podignutih plantaža

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 28 70 | 1.19 | 1.19 |  |  | 1.19 | 1.19 |
| 28 453 111 | 5.76 | 5.76 |  |  | 5.76 | 5.76 |
| 28 453 70 | 3.15 | 3.15 |  |  | 3.15 | 3.15 |
| 28 454 74 | 0.42 | 0.42 |  |  | 0.42 | 0.42 |
| 57 453 111 | 0.48 | 0.48 |  |  | 0.48 | 0.48 |
| UKUPNO: | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 |

510 –Osvetljavanje podmlatka

Tabela br. 8.10. – Planirani radovi osvetljavanja podmlatka

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 28 111 50 | 0.88 | 2.64 |  |  | 0.88 | 2.64 |
| 28 112 12 | 0.5 | 1.5 |  |  | 0.5 | 1.5 |
| 28 113 50 | 5.01 | 15.03 |  |  | 5.01 | 15.03 |
| 28 122 70 | 4.1 | 12.3 |  |  | 4.1 | 12.3 |
| 28 451 50 | 3.79 | 11.37 |  |  | 3.79 | 11.37 |
| 56 124 50 |  |  | 3.53 | 10.59 | 3.53 | 10.59 |
| 57 70 |  |  | 9.17 | 55.02 | 9.17 | 55.02 |
| 57 74 |  |  | 3.95 | 11.85 | 3.95 | 11.85 |
| 57 122 50 | 3.24 | 9.72 |  |  | 3.24 | 9.72 |
| 57 122 70 | 0.35 | 1.05 |  |  | 0.35 | 1.05 |
| 57 451 50 | 3.85 | 11.55 |  |  | 3.85 | 11.55 |
| UKUPNO: | 21.72 | 65.16 | 16.65 | 77.46 | 38.37 | 142.62 |

522 – Kresanje grana

Tabela br. 8.11. – Planirani radovi kresanja grana

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 28 70 | 7.96 | 47.76 |  |  | 7.96 | 47.76 |
| 28 453 111 | 38.39 | 153.56 |  |  | 38.39 | 153.56 |
| 28 453 50 | 1.43 | 1.43 |  |  | 1.43 | 1.43 |
| 28 453 70 | 21.02 | 126.12 |  |  | 21.02 | 126.12 |
| 28 454 74 | 2.77 | 16.62 |  |  | 2.77 | 16.62 |
| 57 451 50 | 0.46 | 2.30 |  |  | 0.46 | 2.30 |
| 57 453 111 | 3.18 | 19.08 |  |  | 3.18 | 19.08 |
| 57 453 50 | 2.31 | 4.62 |  |  | 2.31 | 4.62 |
| 57 453 70 | 0.50 | 1.00 |  |  | 0.50 | 1.00 |
| UKUPNO: | 78.02 | 372.49 | 0.00 | 0.00 | 78.02 | 372.49 |

524 – Pinciranje

Tabela br. 8.12. – Planirani radovi pinciranja

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 28 70 | 7.96 | 7.96 |  |  | 7.96 | 7.96 |
| 28 453 111 | 38.39 | 38.39 |  |  | 38.39 | 38.39 |
| 28 453 70 | 21.02 | 21.02 |  |  | 21.02 | 21.02 |
| 28 454 74 | 2.77 | 2.77 |  |  | 2.77 | 2.77 |
| 57 453 111 | 3.18 | 3.18 |  |  | 3.18 | 3.18 |
| UKUPNO: | 73.32 | 73.32 |  |  | 73.32 | 73.32 |

525 – Međuredna obrada tanjiranjem

Tabela br. 8.13. – Planirani radovi međuredne obrade tanjiranjem

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 28 70 | 7.96 | 87.56 |  |  | 7.96 | 87.56 |
| 28 453 111 | 38.39 | 268.73 |  |  | 38.39 | 268.73 |
| 28 453 50 | 53.60 | 203.14 |  |  | 53.60 | 203.14 |
| 28 453 70 | 60.89 | 382.00 |  |  | 60.89 | 382.00 |
| 28 453 74 | 23.32 | 93.28 |  |  | 23.32 | 93.28 |
| 28 453 85 | 1.48 | 5.92 |  |  | 1.48 | 5.92 |
| 28 454 74 | 2.77 | 30.47 |  |  | 2.77 | 30.47 |
| 57 451 50 | 0.46 | 3.22 |  |  | 0.46 | 3.22 |
| 57 453 111 | 3.18 | 34.98 |  |  | 3.18 | 34.98 |
| 57 453 50 | 49.66 | 156.63 |  |  | 49.66 | 156.63 |
| 57 453 70 | 4.65 | 21.21 |  |  | 4.65 | 21.21 |
| 57 453 74 | 12.89 | 54.09 |  |  | 12.89 | 54.09 |
| UKUPNO: | 259.25 | 1341.23 |  |  | 259.25 | 1341.23 |

527 – Čišćenje u mladim kulturama

Tabela br. 8.14. – Planirani radovi čišćenja u mladim kulturama

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 28 131 70 | 3.85 | 3.85 |  |  | 3.85 | 3.85 |
| UKUPNO: | 3.85 | 3.85 |  |  | 3.85 | 3.85 |

530 – Međuredna obrada hemijskim sredstvima

Tabela br. 8.15. – Planirani radovi međuredne obrade hemijskim sredstvima

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 28 70 | 7.96 | 47.76 |  |  | 7.96 | 47.76 |
| 28 453 111 | 38.39 | 153.56 |  |  | 38.39 | 153.56 |
| 28 453 70 | 21.02 | 126.12 |  |  | 21.02 | 126.12 |
| 28 454 74 | 2.77 | 16.62 |  |  | 2.77 | 16.62 |
| 57 451 50 | 0.46 | 0.92 |  |  | 0.46 | 0.92 |
| 57 453 111 | 3.18 | 19.08 |  |  | 3.18 | 19.08 |
| UKUPNO: | 73.78 | 364.06 | 0.00 | 0.00 | 73.78 | 364.06 |

924 – Plan prorede u mekim lišćarima

Tabela br. 8.16. – Planirani radovi na proredi mekih lišćara

| GK | Površina za proredu ha |
| --- | --- |
| 28 453 50 | 26.77 |
| 28 453 70 | 28.28 |
| 28 453 74 | 21.48 |
| 28 453 85 | 1.48 |
| 57 453 50 | 46.63 |
| 57 453 50 | 19.50 |
| 57 453 74 | 12.89 |
| 57 451 50 | 0.46 |
| Ukupno | 157.49 |

927 – Plan prorede u tvrdim lišćarima

Tabela br. 8.17. – Planirani radovi na proredi tvrdih lišćara

| GK | Površina za proredu |
| --- | --- |
|  | ha |
| 28 131 50 | 1.64 |
| 28 131 70 | 12.08 |
| 28 131 74 | 29.31 |
| 28 131 110 | 28.87 |
| 28 131 111 | 15.53 |
| 28 132 50 | 6.22 |
| 28 132 70 | 6.66 |
| 28 132 74 | 8.22 |
| 28 133 70 | 3.07 |
| 28 133 74 | 21.13 |
| 28 133 110 | 16.05 |
| 28 153 70 | 8.27 |
| 28 457 70 | 0.19 |
| 28 457 74 | 4.45 |
| 28 458 70 | 0.88 |
| 28 458 74 | 10.49 |
| 57 131 50 | 0.96 |
| 57 131 70 | 23.31 |
| 57 131 74 | 103.30 |
| 57 131 110 | 28.09 |
| 57 132 70 | 3.84 |
| 57 132 74 | 8.7 |
| 57 133 74 | 53.96 |
| 57 133 110 | 64.32 |
| Ukupno | 459.54 |

### Plan semenske i rasadničke proizvodnje

Planom proizvodnje sadnica i nabavka (skupljanje semena polj. jasena) zasniva se na planu obnove šuma pošumljavanjem, podizanjem novih šuma i planom popunjavanja.

Proizvodnja sadnica je organizovana u rasadniku “Plandište” GJ “Kupinske grede”, koji pokriva potrebe za sadnicama ove GJ.

Obim proizvodnje i potrebe za sadnim materijalom se prikazuje, posebno za prostu, a posebno za proširenu reprodukciju u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 8.18. – Plan potrebe za sadnim materijalom

| VRSTA | Prosta r. | Proširena r. | Svega |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kom | kg | kom | kg | kom | kg |
| hib.top. | 23,440 |  |  |  | 23,440 |  |
| lužnjak |  |  |  | 5,502 |  | 5,502 |
| p.jasen | 78,974 |  | 27,197 |  | 106,171 |  |
| UKUPNO | 102,414 |  | 27,197 | 5,502 | 129,611 | 5,502 |

## PLAN ZAŠTITE I ČUVANJA ŠUMA

### Plan zaštite šuma od štetnih insekata i biljnih bolesti

U planu zaštite i čuvanja šuma, preventivno planirani radovi nisu obavezni iako su u prostoj reprodukciji , ukoliko objektivno izostane potreba za njima tokom uređajnog razdoblja.

Tabela br. 8.19. – Plan zaštite šuma

| Šifra | Vid rada | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 95.04 | 95.04 | 16.65 | 53.33 | 111.69 | 148.37 |
| 612 | Zaštita šuma od entomoloških oboljenja | 95.04 | 95.04 | 16.65 | 16.65 | 111.69 | 111.69 |
|  | Ukupno: | 190.08 | 190.08 | 33.30 | 69.98 | 223.38 | 260.06 |

Prikaz radova na zaštiti šuma od insekata i biljnih bolesti po gazdinskim klasama:

611 – Zaštita šuma od biljnih bolesti

Tabela br. 8.20. – Planirani radovi zaštite šuma od biljnih bolesti

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 28 70 | 7.96 | 7.96 | 9.17 | 45.85 | 17.13 | 53.81 |
| 28 111 50 | 0.88 | 0.88 |  |  | 0.88 | 0.88 |
| 28 112 12 | 0.50 | 0.50 |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 28 113 50 | 5.01 | 5.01 |  |  | 5.01 | 5.01 |
| 28 122 70 | 4.10 | 4.10 |  |  | 4.10 | 4.10 |
| 28 451 50 | 3.79 | 3.79 |  |  | 3.79 | 3.79 |
| 28 453 111 | 38.39 | 38.39 |  |  | 38.39 | 38.39 |
| 28 453 70 | 21.02 | 21.02 |  |  | 21.02 | 21.02 |
| 28 454 74 | 2.77 | 2.77 |  |  | 2.77 | 2.77 |
| 57 122 50 | 3.24 | 3.24 |  |  | 3.24 | 3.24 |
| 57 122 70 | 0.35 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.35 |
| 57 451 50 | 3.85 | 3.85 |  |  | 3.85 | 3.85 |
| 57 453 111 | 3.18 | 3.18 |  |  | 3.18 | 3.18 |
| 28 74 |  |  | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 28 124 50 |  |  | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| UKUPNO: | 95.04 | 95.04 | 16.65 | 53.33 | 111.69 | 148.37 |

612 – Zaštita šuma od entomoloških obolenja

Tabela br. 8.21. – Planirani radovi zaštite šuma od entomoloških obolenja

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 28 70 | 7.96 | 7.96 | 9.17 | 9.17 | 17.13 | 17.13 |
| 28 111 50 | 0.88 | 0.88 |  |  | 0.88 | 0.88 |
| 28 112 12 | 0.50 | 0.50 |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 28 113 50 | 5.01 | 5.01 |  |  | 5.01 | 5.01 |
| 28 122 70 | 4.10 | 4.10 |  |  | 4.10 | 4.10 |
| 28 451 50 | 3.79 | 3.79 |  |  | 3.79 | 3.79 |
| 28 453 111 | 38.39 | 38.39 |  |  | 38.39 | 38.39 |
| 28 453 70 | 21.02 | 21.02 |  |  | 21.02 | 21.02 |
| 28 454 74 | 2.77 | 2.77 |  |  | 2.77 | 2.77 |
| 57 122 50 | 3.24 | 3.24 |  |  | 3.24 | 3.24 |
| 57 122 70 | 0.35 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.35 |
| 57 451 50 | 3.85 | 3.85 |  |  | 3.85 | 3.85 |
| 57 453 111 | 3.18 | 3.18 |  |  | 3.18 | 3.18 |
| 28 74 |  |  | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 28 124 50 |  |  | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| UKUPNO: | 95.04 | 95.04 | 16.65 | 16.65 | 111.69 | 111.69 |

### Plan zaštite šuma od čoveka

Štete od čoveka u ovoj GJ nisu velike i uglavnom se svode na bespravnu seču, a ređe na oštećivanje stabala mladih sastojina. Da bi se ove štete što više eliminisale potrebno je preduzeti sledeće mere:

- efikasnost i brojnost čuvarske službe držati na potrebnom nivou;

- okolnom stanovništvu omogućiti sakupljanje otpadaka i kupovinu ogrevnog drveta;

- na vidnim mestima istaći upozorenje o potrebi čuvanja mladih zasada od oštećivanja;

- povećati saradnju sa lokalnim organima unutrašnjih poslova.

### Plan zaštite šuma od požara

Tabela br. 8.22. – Planirani radovi zaštite šuma od požara

| Šifra | Vid rada | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 618 | Održavanje PP pruga, proseka i puteva |  |  | 9.17 | 91.70 | 9.17 | 91.70 |
|  | Ukupno: |  |  | 9.17 | 91.70 | 9.17 | 91.70 |

Tabela br. 8.23. – Planirani radovi na održavanju protivpožarnih pruga

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 28 70 |  |  | 9.17 | 91.70 | 9.17 | 91.70 |
| UKUPNO: |  |  | 9.17 | 91.70 | 9.17 | 91.70 |

### Plan zaštite šuma od glodara i podizanje zaštitnih ograda

Tabela br. 8.24. – Planirani radovi na zaštiti šuma od glodara i podizanju zaštitnih ograda

| Šifra | Vid rada | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 621 | Zaštita šuma od glodara |  |  | 9.17 | 36.68 | 9.17 | 36.68 |
| 622 | Podizanje zaštitnih ograda |  |  | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |
| 623 | Održavanje zaštitnih ograda |  |  | 9.17 | 36.68 | 9.17 | 36.68 |
|  | Ukupno: |  |  | 27.51 | 82.53 | 27.51 | 82.53 |

Tabela br. 8.25. – Planirani radovi na zaštiti šuma od glodara i podizanju održavanju zaštitnih ograda po gazdinskim klasama

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 57 70 |  |  | 9.17 | 36.68 | 9.17 | 36.68 |
| 57 70 |  |  | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |
| 57 70 |  |  | 9.17 | 36.68 | 9.17 | 36.68 |
| UKUPNO: |  |  | 27.51 | 82.53 | 27.51 | 82.53 |

## PLAN KORIŠĆENJA ŠUMA

### Plan seča obnavljanja (glavni prinos)

Glavni prinos u GJ „Čenjin – Obreške širine “ je određen po metodu umerenog sastojinskog gazdovanja.

Metod umerenog sastojinskog gazdovanja u ovom slučaju na najpovoljniji način reguliše obim i izbor sastojina za seču.

Na osnovu stanja na terenu i ukupnog stanja sastojina koje dolaze u obzir za glavne seče u gazdinskoj jedinici “Čenjin – Obreške širine”, urađen je privremeni plan seča obnavljanja po gazdinskim klasama i lokacijama, a obuhvatio je sledeće sastojine:

1. Prezrele sastojine, proređene i one čije je obnavljanje nužno iz šumsko – uzgojnih razloga ( nastavak planskih podmlađivanja, uklanjanje   pričuvaka i sl. ).

2. Zrele sastojine čije je korišćenje potrebno zbog interesa prostornog poretka, loše formirane, bolesne i jako oštećene sastojine, kao i one   koje ne odgovaraju staništu. Tu spadaju i sastojine čija struktura ne odgovara gazdinskom cilju i kod kojih prolongiranje korišćenja ide na   štetu u finansijskom obliku.

3. Sastojine koje će dostići zrelost  za seču u narednom planskom periodu, a sada su na granici sečive zrelosti.

Tabela br. 8.26. – Privremeni plan seča obnavljanja po gazdinskim klasama i lokacijama

| Odelenje-odsek | Gazd.kl. | Starost | Površina | Zapremina | Prirast |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | m3 | m3 |  |
| 1c | 28124 50 | 26 | 1.05 | 243.5 | 11.1 | izdanačka |
| 1d | 28124 50 | 26 | 0.24 | 84.1 | 3.8 | izdanačka |
| 1e | 28124 50 | 26 | 2.00 | 662.9 | 23.6 | izdanačka |
| 1g | 28122 70 | 55 | 0.36 | 169.9 | 2.1 | prezrela |
| 1h | 28112 12 | 49 | 0.5 | 91.3 | 1.1 | zrela |
| 2c | 28124 50 | 30 | 0.24 | 96.3 | 3.7 | izdanačka |
| 2d | 28113 50 | 44 | 0.73 | 222.4 | 7.2 | zrela |
| 2e | 28113 50 | 44 | 0.76 | 233.2 | 5.5 | zrela |
| 2h | 28122 70 | 51 | 3.74 | 2046.9 | 45.0 | prezrela |
| 3e | 28113 50 | 49 | 0.32 | 69.8 | 2.3 | zrela |
| 3h | 28454 50 | 39 | 0.08 | 62.0 | 1.2 | prezrela |
| 4a | 28113 50 | 49 | 0.4 | 69.5 | 2.6 | zrela |
| 4d | 28111 50 | 39 | 0.88 | 87.3 | 2.8 | dozrevajuća |
| 5c | 28122 70 | 45 | 0.47 | 212.5 | 6.5 | zrela |
| 5e | 28122 70 | 45 | 0.7 | 146.2 | 3.9 | zrela |
| 5h | 28113 50 | 44 | 1.18 | 106.8 | 4.6 | zrela |
| 5k | 28113 50 | 44 | 1.62 | 191.8 | 7.3 | zrela |
| 6a | 28122111 | 47 | 1.6 | 657.9 | 11.8 | zrela |
| 6b | 28133111 | 128 | 9.37 | 4964.2 | 81.4 | dozrevajuća |
| 6c | 28133 70 | 128 | 2.18 | 959.9 | 15.9 | dozrevajuća |
| 6d | 28133 74 | 128 | 1.4 | 796.9 | 12.4 | dozrevajuća |
| 6e | 28133 70 | 128 | 0.89 | 382.0 | 6.0 | dozrevajuća |
| 6f | 28153 74 | 128 | 1.76 | 692.1 | 10.0 | dozrevajuća |
| 7a | 28453111 | 20 | 20.59 | 4106.2 | 282.2 | zrela |
| 10e | 28451 50 | 22 | 3.79 | 632.1 | 24.4 | prezrela |
| 11f | 57451 50 | 39 | 0.09 | 27.7 | 1.0 | prezrela |
| 12c | 28113 70 | 45 | 0.36 | 280.0 | 9.8 | zrela |
| 13i | 28122 70 | 45 | 0.1 | 63.3 | 1.9 | zrela |
| 15c | 57451 50 | 31 | 3.85 | 570.4 | 31.1 | prezrela |
| 16a | 28454 74 | 35 | 2.77 | 1144.7 | 7.9 | prezrela |
| 16b | 28453 70 | 35 | 21.02 | 8766.4 | 244.2 | prezrela |
| 18a | 28453111 | 20 | 7.37 | 1655.3 | 114.2 | zrela |
| 19b | 28453111 | 22 | 6.34 | 1567.5 | 90.5 | zrela |
| 20c | 28453111 | 22 | 4.09 | 1456.1 | 84.9 | zrela |
| 25b | 57122 50 | 61 | 2.8 | 2559.5 | 46.1 | prezrela |
| 31h | 56122 74 | 44 | 0.4 | 186.4 | 3.0 | zrela |
| 36f | 57122 50 | 61 | 0.44 | 73.9 | 1.4 | prezrela |
| 38b | 57453111 | 24 | 3.18 | 1094.6 | 53.7 | zrela |
| Svega |  |  | 109.66 | 37,433.50 | 1,268.10 |  |

### Određivanje glavnog prinosa

Glavni prinos u GJ „Čenjin – Obreške širine“ je određen po metodu umerenog sastojinskog gazdovanja.

Metod umerenog sastojinskog gazdovanja u ovom slučaju na najpovoljniji način reguliše obim i izbor sastojina za seču.

Pri tome je metod dobnih razreda glavni kriterijum za obim korišćenja i regulator trajnosti prinosa, a sastojinsko gazdovanje je kriterijum za izbor sastojina za seču. Sečama obnavljanja su obuhvaćene sastojine koje će u ovom uređajnom razdoblju dostići zrelost za seču na osnovu starosti.

Sečiva zapremina glavnog prinosa je utvrđena tako što je zatečenom stanju dodat prirast za 2.5 godine kod seča u I polurazdoblju, odnosno 7.5 godina za seče u II polurazdoblju.

Polazeći od ukupno obrasle površine gazdinske klase i njene ophodnje, uz dodavanje površina koje će pošumljavanjem zaostalih sečina ući u sastav konkretne gazdinske klase, primenom metoda dobnih razreda, dobijena je normalna površina dobnog razreda (An), koja je jednaka:

Površina GK * širina dobnog razreda

An =  ------------------------------------

ophodnja GK

Stanje šuma za GK u kojima se vrše seče, normalan razmer dobnih razreda za te sastojine, kao i obim seča obnavljanja za naredno uređajno razdoblje od 2013. do 2022. godine razvrstan po površini i zapremini, za gazdinske klase i polurazdoblja prikazan je u narednim tabelama .

Tabela br. 8.27. – Plan seča obnavljanja po gazdinskim klasama – prosta reprodukcija

| GK | Stanje šuma za GK u kojima se vrše seče | An | Prinos iz seča obnavljanja | Intenzitet seča |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | iv |  | I | II | Ukupno | I | II | Ukupno | m3/ha | po P | po V |
|  | ha | m3 | m3 | ha | ha | ha | ha | m3 | m3 | m3 |  | % | % |
| 28 111 50 | 0.88 | 87.3 | 2.8 | 0.18 | 0.88 |  | 0.88 | 94.3 |  | 94.3 | 107.2 | 100.0 | 108.0 |
| 28 112 12 | 0.50 | 91.3 | 1.1 | 0.10 | 0.50 |  | 0.50 | 94.1 |  | 94.1 | 188.3 | 100.0 | 103.1 |
| 28 113 50 | 5.13 | 924.0 | 28.1 | 1.03 | 5.01 |  | 5.01 | 923.4 |  | 923.4 | 184.3 | 97.7 | 99.9 |
| 28 113 70 | 0.36 | 280.0 | 9.8 | 0.07 | 0.36 |  | 0.36 | 304.4 |  | 304.4 | 845.7 | 100.0 | 108.7 |
| 28 122 70 | 5.37 | 2,638.0 | 59.3 | 1.07 | 4.10 |  | 4.10 | 2,334.8 |  | 2,334.8 | 569.5 | 76.4 | 88.5 |
| 28 451 50 | 3.79 | 632.3 | 24.4 | 0.95 | 3.79 |  | 3.79 | 693.2 |  | 693.2 | 182.9 | 100.0 | 109.6 |
| 28 453 70 | 61.37 | 13,055.2 | 1,099.9 | 12.27 | 21.02 |  | 21.02 | 9,377.0 |  | 9,377.0 | 152.8 | 34.3 | 71.8 |
| 28 453 111 | 38.39 | 8,785.5 | 571.8 | 7.68 |  | 38.39 | 38.39 |  | 13,003.7 | 13,003.7 | 338.7 | 100.0 | 148.0 |
| 28 454 50 | 0.13 | 62.0 | 1.2 | 0.03 | 0.13 |  | 0.13 | 105.5 |  | 105.5 | 811.5 | 100.0 | 170.2 |
| 28 454 74 | 2.77 | 1,144.7 | 28.5 | 0.55 | 2.77 |  | 2.77 | 1,164.5 |  | 1,164.5 | 420.4 | 100.0 | 101.7 |
| 56 451 50 | 0.09 | 27.7 | 1.0 | 0.02 | 0.09 |  | 0.09 | 27.7 |  | 27.7 | 307.8 | 100.0 | 100.0 |
| 57 122 50 | 3.24 | 1,935.7 | 41.2 | 0.65 | 3.24 |  | 3.24 | 2,751.9 |  | 2,751.9 | 849.4 | 100.0 | 142.2 |
| 57 122 70 | 0.35 | 165.4 | 3.3 | 0.07 | 0.35 |  | 0.35 | 278.1 |  | 278.1 | 794.6 | 100.0 | 168.1 |
| 57 541 50 | 4.31 | 571.1 | 31.1 | 1.03 |  | 3.85 | 3.85 |  | 804.0 | 804.0 | 186.5 | 89.3 | 140.8 |
| 57 453 111 | 3.18 | 1,094.9 | 53.8 | 0.80 | 3.18 |  | 3.18 | 1,229.0 |  | 1,229.0 | 386.5 | 100.0 | 112.2 |
| Ukupno: | 129.86 | 31,495.1 | 1,957.3 |  | 45.42 | 42.24 | 87.66 | 19,377.9 | 13,807.7 | 33,185.6 | 255.5 | 67.5 | 105.4 |

Tabela br. 8.28. – Plan seča obnavljanja po gazdinskim klasama – proširena reprodukcija

| GK | Stanje šuma za GK u kojima se vrše seče | An | Prinos iz seča obnavljanja | Intenzitet seča |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | iv |  | I | II | Ukupno | I | II | Ukupno | m3/ha | po P | po V |
|  | ha | m3 | m3 | ha | ha | ha | ha | m3 | m3 | m3 |  | % | % |
| 28 124 50 | 3.53 | 1,086.8 | 42.3 | 0.71 | 3.53 |  | 3.53 | 1,192.5 |  | 1,192.5 | 337.8 | 100.0 | 109.7 |
| Ukupno: | 3.53 | 1,086.8 | 42.3 |  | 3.53 |  | 3.53 | 1,192.5 |  | 1,192.5 | 337.8 | 100.0 | 109.7 |

Tabela br. 8.29. – Plan seča obnavljanja po gazdinskim klasama – ukupno

| GK | Stanje šuma za GK u kojima se vrše seče | An | Prinos iz seča obnavljanja | Intenzitet seča |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | iv |  | I | II | Ukupno | I | II | Ukupno | m3/ha | po P | po V |
|  | ha | m3 | m3 | ha | ha | ha | ha | m3 | m3 | m3 |  | % | % |
| 28 111 50 | 0.88 | 87.3 | 2.8 | 0.18 | 0.88 |  | 0.88 | 94.3 |  | 94.3 | 107.2 | 100.0 | 108.0 |
| 28 112 12 | 0.50 | 91.3 | 1.1 | 0.10 | 0.50 |  | 0.50 | 94.1 |  | 94.1 | 188.2 | 100.0 | 103.1 |
| 28 113 50 | 5.13 | 924.0 | 28.1 | 1.03 | 5.01 |  | 5.01 | 923.4 |  | 923.4 | 180.0 | 97.7 | 99.9 |
| 28 113 70 | 0.36 | 280.0 | 9.8 | 0.07 | 0.36 |  | 0.36 | 304.4 |  | 304.4 | 845.6 | 100.0 | 108.7 |
| 28 122 70 | 5.37 | 2,638.0 | 59.3 | 1.07 | 4.10 |  | 4.10 | 2,334.8 |  | 2,334.8 | 434.8 | 76.4 | 88.5 |
| 28 124 50 | 3.53 | 1,086.8 | 42.3 | 0.71 | 3.53 |  | 3.53 | 1,192.5 |  | 1,192.5 | 337.8 | 100.0 | 109.7 |
| 28 451 50 | 3.79 | 632.3 | 24.4 | 0.95 | 3.79 |  | 3.79 | 693.2 |  | 693.2 | 182.9 | 100.0 | 109.6 |
| 28 453 70 | 61.37 | 13,055.2 | 1,099.9 | 12.27 | 21.02 |  | 21.02 | 9,377.0 |  | 9,377.0 | 152.8 | 34.3 | 71.8 |
| 28 453 111 | 38.39 | 8,785.5 | 571.8 | 7.68 |  | 38.39 | 38.39 |  | 13,003.7 | 13,003.7 | 338.7 | 100.0 | 148.0 |
| 28 454 50 | 0.13 | 62.0 | 1.2 | 0.03 | 0.13 |  | 0.13 | 105.5 |  | 105.5 | 811.5 | 100.0 | 170.2 |
| 28 454 74 | 2.77 | 1,144.7 | 28.5 | 0.55 | 2.77 |  | 2.77 | 1,164.5 |  | 1,164.5 | 420.4 | 100.0 | 101.7 |
| 56 451 50 | 0.09 | 27.7 | 1.0 | 0.02 | 0.09 |  | 0.09 | 27.7 |  | 27.7 | 307.8 | 100.0 | 100.0 |
| 57 122 50 | 3.24 | 1,935.7 | 41.2 | 0.65 | 3.24 |  | 3.24 | 2,751.9 |  | 2,751.9 | 849.4 | 100.0 | 142.2 |
| 57 122 70 | 0.35 | 165.4 | 3.3 | 0.07 | 0.35 |  | 0.35 | 278.1 |  | 278.1 | 794.6 | 100.0 | 168.1 |
| 57 541 50 | 4.31 | 571.1 | 31.1 | 1.03 |  | 3.85 | 3.85 |  | 804.0 | 804.0 | 186.5 | 89.3 | 140.8 |
| 57 453 111 | 3.18 | 1,094.9 | 53.8 | 0.80 | 3.18 |  | 3.18 | 1,229.0 |  | 1,229.0 | 386.5 | 100.0 | 112.2 |
| Ukupno: | 133.39 | 32,581.9 | 1,999.6 |  | 48.95 | 42.24 | 91.19 | 20,570.4 | 13,807.7 | 34,378.1 | 257.7 | 68.4 | 105.5 |

Tabela br. 8.30. – Plan seča obnavljanja po vrstama drveća – prosta reprodukcija

| Vrsta drveća | Stanje za vrste zahvaćene sečom | Prinos iz seča obnavljanja | Sortimenti | Intenz. seča |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | zv | I | II | Ukupno | Tehn. | Prost. | Otpad | po V |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | % |
| BVrb | 3,524.0 | 126.3 | 1,656.6 | 747.4 | 2,404.0 | 240.4 | 1,803.0 | 360.6 | 68.2 |
| BlTop | 7,048.9 | 145.0 | 4,036.8 |  | 4,036.8 | 645.9 | 2,785.4 | 605.5 | 57.3 |
| I214 | 20,059.1 | 916.2 | 11,367.8 | 12,845.0 | 24,212.8 | 12,348.5 | 8,232.4 | 3,631.9 | 120.7 |
| Pjas | 156,979.1 | 4,202.3 | 2,019.3 | 23.9 | 2,043.2 | 715.1 | 1,123.8 | 204.3 | 1.3 |
| Luz | 8,388.3 | 153.0 | 27.7 |  | 27.7 | 9.7 | 15.2 | 2.8 | 0.3 |
| Grab | 1,617.9 | 28.0 |  | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| Otl | 10,196.2 | 334.3 | 269.8 | 190.4 | 460.2 |  | 414.2 | 46.0 | 4.5 |
| Ukupno: | 207,813.5 | 5,905.1 | 19,378.0 | 13,807.8 | 33,185.8 | 13,959.9 | 14,374.7 | 4,851.3 | 16.0 |

Tabela br. 8.31. – Plan seča obnavljanja po vrstama drveća – proširena reprodukcija

| Vrsta drveća | Stanje za vrste zahvaćene sečom | Prinos iz seča obnavljanja | Sortimenti | Intenz. seča |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | zv | I | II | Ukupno | Tehn. | Prost. | Otpad | po V |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | % |
| BVrb | 3,524.0 | 126.3 | 261.0 |  | 261.0 | 26.1 | 195.8 | 39.2 | 7.41 |
| BlTop | 7,048.9 | 145.0 | 72.5 |  | 72.5 | 7.2 | 54.4 | 10.9 | 1.03 |
| I214 | 20,059.1 | 916.2 | 684.0 |  | 684.0 | 68.4 | 513.0 | 102.6 | 3.41 |
| Pjas | 156,979.1 | 4,202.3 | 149.4 |  | 149.4 | 52.3 | 82.2 | 14.9 | 0.10 |
| Luz | 8,388.3 | 153.0 | 3.9 |  | 3.9 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 0.05 |
| Otl | 1,617.9 | 28.0 | 21.7 |  | 21.7 |  | 19.5 | 2.2 | 1.34 |
| Ukupno: | 197,617.3 | 334.3 | 1,192.5 | 0.0 | 1,192.5 | 155.4 | 867.0 | 170.1 | 0.60 |

Tabela br. 8.32. – Plan seča obnavljanja po vrstama drveća – ukupno

| Vrsta drveća | Stanje za vrste zahvaćene sečom | Prinos iz seča obnavljanja | Sortimenti | Intenz. seča |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | zv | I | II | Ukupno | Tehn. | Prost. | Otpad | po V |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | % |
| BVrb | 3,524.0 | 126.3 | 1,917.6 | 747.4 | 2,665.0 | 266.5 | 1,998.7 | 399.7 | 75.6 |
| BlTop | 7,048.9 | 145.0 | 4,109.3 |  | 4,109.3 | 653.1 | 2,839.8 | 616.4 | 58.3 |
| I214 | 20,059.1 | 916.2 | 12,051.8 | 12,845.0 | 24,896.9 | 12,416.9 | 8,745.4 | 3,734.5 | 124.1 |
| Pjas | 156,979.1 | 4,202.3 | 2,168.7 | 23.9 | 2,192.6 | 767.4 | 1,205.9 | 219.3 | 1.4 |
| Luz | 8,388.3 | 153.0 | 31.6 |  | 31.6 | 11.1 | 17.4 | 3.2 | 0.0 |
| Grab | 1,617.9 | 28.0 |  | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| Otl | 10,196.2 | 334.3 | 291.5 | 190.4 | 481.9 | 0.0 | 433.7 | 48.2 | 4.7 |
| Ukupno: | 207,813.5 | 5,905.1 | 20,570.5 | 13,807.8 | 34,378.2 | 14,115.3 | 15,241.6 | 5,021.4 | 16.5 |

Ukupno planirani prinos glavnih seča iznosi 34,378.2 m3 , a  na godišnjem nivou 3,437.8 m3.

Najveći deo etata seča obnavljanja ostvariće se u gazdinskim klasama hib.topole.

Prosečna sečiva zapremina sastojina koje su obuhvaćene glavnim sečama iznosi 377 m3 /ha.

U redovnim sečama obnove glavnu sečivu masu čini I214 sa 24,896.9 m3  .

Realizacija glavnog prinosa u odnosu na sastojinu  (odsek) je obavezna po površini, a po zapremini može da odstupi +/- 10%, osim u slučaju realizacije prinosa završnim sekom oplodne seče, kao i čistom sečom, član 46 Pravilnika o sadržini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama(Sl. gl. RS br.122/03).

### Određivanje prethodnog prinosa

Proredne seče se planiraju radi popravke zatečenog stanja sastojina, a sve to u funkciji trajnog i racionalnog korišćenja šumskog prostora.

Proredni prinos za naredno uređajno razdoblje, a po gazdinskim klasama prikazan je u sledećoj tabeli:

Tabela br. 8.33. – Plan prethodnog prinosa po gazdinskim klasama

| GK | Stanje šuma za GK u kojima se vrši proreda | Površina za proredu | Prinos iz prorednih seča |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | zv |  |  |
|  | ha | m3 | m3/ha | m3 | m3/ha | ha | m3 | m3/ha |
| 28 131 50 | 1.64 | 333.8 | 203.5 | 10.8 | 6.6 | 1.64 | 133.1 | 81.2 |
| 28 131 70 | 15.93 | 3,327.1 | 208.9 | 97.7 | 6.1 | 12.08 | 367.2 | 30.4 |
| 28 131 74 | 29.31 | 10,303.1 | 351.5 | 312.1 | 10.6 | 29.31 | 1,655.5 | 56.5 |
| 28 131 110 | 28.87 | 12,953.7 | 448.7 | 342.3 | 11.9 | 28.87 | 1,489.5 | 51.6 |
| 28 131 111 | 15.53 | 7,971.5 | 513.3 | 181.4 | 11.7 | 15.53 | 640.6 | 41.2 |
| 28 132 50 | 6.22 | 2,060.7 | 331.3 | 48.6 | 7.8 | 6.22 | 682.9 | 109.8 |
| 28 132 70 | 7.07 | 1,913.8 | 270.7 | 59.3 | 8.4 | 6.66 | 392.7 | 59.0 |
| 28 132 74 | 8.22 | 3,653.1 | 444.4 | 89.2 | 10.9 | 8.22 | 755.1 | 91.9 |
| 28 133 70 | 7.07 | 2,833.2 | 400.7 | 50.8 | 7.2 | 3.07 | 145.0 | 47.2 |
| 28 133 74 | 22.53 | 9,314.3 | 413.4 | 224.4 | 10.0 | 21.13 | 808.5 | 38.3 |
| 28 133 110 | 16.05 | 5,699.8 | 355.1 | 161.1 | 10.0 | 16.05 | 793.8 | 49.5 |
| 28 153 70 | 8.27 | 4,170.2 | 504.3 | 76.1 | 9.2 | 8.27 | 716.7 | 86.7 |
| 28 453 50 | 56.78 | 2,838.8 | 50.0 | 548.2 | 9.7 | 26.77 | 242.8 | 9.1 |
| 28 453 70 | 61.37 | 13,055.2 | 212.7 | 1,099.9 | 17.9 | 28.28 | 967.6 | 34.2 |
| 28 453 74 | 23.32 | 2,762.5 | 118.5 | 596.7 | 25.6 | 21.48 | 828.1 | 38.6 |
| 28 453 85 | 1.48 | 73.0 | 49.3 | 18.8 | 12.7 | 1.48 | 14.6 | 9.9 |
| 28 457 70 | 0.19 | 14.2 | 74.7 | 0.5 | 2.6 | 0.19 | 1.4 | 7.4 |
| 28 457 74 | 4.45 | 540.2 | 121.4 | 21.1 | 4.7 | 4.45 | 48.9 | 11.0 |
| 28 458 70 | 0.88 | 155.0 | 176.1 | 4.6 | 5.2 | 0.88 | 14.4 | 16.4 |
| 28 458 74 | 12.13 | 1,400.9 | 115.5 | 53.6 | 4.4 | 10.49 | 109.3 | 10.4 |
| 57 131 50 | 0.96 | 306.4 | 319.2 | 9.0 | 9.4 | 0.96 | 33.9 | 35.3 |
| 57 131 70 | 25.81 | 10,030.3 | 388.6 | 278.2 | 10.8 | 23.31 | 1,396.4 | 59.9 |
| 57 131 74 | 103.30 | 39,253.9 | 380.0 | 1,098.1 | 10.6 | 103.30 | 5,597.8 | 54.2 |
| 55 131 110 | 28.09 | 11,120.1 | 395.9 | 296.5 | 10.6 | 28.09 | 1,437.6 | 51.2 |
| 57 132 70 | 3.84 | 825.5 | 215.0 | 19.9 | 5.2 | 3.84 | 120.2 | 31.3 |
| 57 132 74 | 8.70 | 3,733.3 | 429.1 | 84.5 | 9.7 | 8.70 | 658.3 | 75.7 |
| 57 133 74 | 54.67 | 17,536.5 | 320.8 | 502.0 | 9.2 | 53.96 | 1,835.5 | 34.0 |
| 57 133 110 | 64.32 | 23,586.3 | 366.7 | 631.8 | 9.8 | 64.32 | 3,393.4 | 52.8 |
| 57 451 50 | 4.31 | 571.1 | 132.5 | 31.1 | 7.2 | 0.46 |  | 0.0 |
| 57 453 50 | 50.01 | 6,946.9 | 138.9 | 989.0 | 19.8 | 46.63 | 967.3 | 20.7 |
| 57 453 70 | 20.00 | 1,128.1 | 56.4 | 248.0 | 12.4 | 19.50 | 189.1 | 9.7 |
| 57 453 74 | 12.89 | 1,040.5 | 80.7 | 253.6 | 19.7 | 12.89 | 337.2 | 26.2 |
| Ukupno: | 704.21 | 201,453.0 | 286.1 | 8,438.9 | 12.0 | 617.03 | 26,774.4 | 43.4 |

Tabela br. 8.34. – Plan prethodnog prinosa po vrstama drveća

| Vrsta drveća | Stanje za vrste obuhvaćene proredom | Prinos iz pror. seča | Sortimenti |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V | zv |  | Tehn. | Prost. | Otpad |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| BVrb | 3,524.0 | 126.3 | 758.9 |  | 645.1 | 113.8 |
| BlTop | 7,048.9 | 145.0 | 1,600.7 | 160.1 | 1,200.5 | 240.1 |
| Rob | 1,239.5 | 117.2 | 113.4 | 22.7 | 73.7 | 17.0 |
| I214 | 20,059.1 | 916.2 | 225.0 | 45.0 | 146.3 | 33.8 |
| DlTop | 6,040.3 | 1,257.3 | 1,274.8 | 255.0 | 828.6 | 191.2 |
| T-m1 | 11,797.7 | 2,135.4 | 2,158.6 | 431.7 | 1,403.1 | 323.8 |
| Pjas | 156,979.1 | 4,202.3 | 19,036.8 | 4,759.2 | 12,373.9 | 1,903.7 |
| Luz | 8,388.3 | 153.0 | 666.7 | 166.7 | 433.3 | 66.7 |
| Gr | 1,617.9 | 28.0 | 248.0 | 62.0 | 161.2 | 24.8 |
| SLip | 182.8 | 3.2 | 49.0 | 12.3 | 31.9 | 4.9 |
| Otl | 10,196.2 | 334.3 | 642.6 |  | 578.4 | 64.3 |
| UKUPNO: | 227,073.9 | 9,418.2 | 26,774.5 | 5,914.5 | 17,875.9 | 2,984.0 |

Prethodni - proredni prinos za ovu gazdinsku jedinicu  planiran je na površini 617,03 ha sa ukupnim prinosom od 26,774.5 m3.

Na bazi ovakvog stanja, planirano je u ovoj GJ prorednim etatom  najviše prorediti poljski jasen 19,036.8 m3. Pregled ostalih vrsta i masa prethodnog prinosa dat je u tabeli br. 8.34.

Realizacija planiranog prethodnog prinosa (u odseku – sastojini) po površini je obavezna, a po zapremini može da odstupa +/- 10%, član 46 Pravilnika o sadržini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama(Sl. gl. RS br.122/03).

### Ukupan prinos gazdinske jedinice

Ukupan etat koga čine glavni i prethodni prinos je razvrstan na prostu i proširenu reprodukciju i  prikazan po gazdinskim klasama u sledećim tabela

Tabela br. 8.35. – Plan ukupnog prinosa po gazdinskim klasama – prosta reprodukcija

| Gazdinska klasa | Stanje šuma za GK u kojima se vrše seče | Prinos |
| --- | --- | --- |
|  | Površina | V | Iv |  |
|  | ha | m3 | m3 | m3 |
| 28 11 50 | 0.88 | 87.3 | 2.8 | 94.3 |
| 28 112 12 | 0.50 | 91.3 | 1.1 | 94.1 |
| 28 113 50 | 5.13 | 924.0 | 28.1 | 923.4 |
| 28 113 70 | 0.36 | 280.0 | 9.8 | 304.4 |
| 28 122 70 | 5.37 | 2,638.0 | 59.3 | 2,334.8 |
| 28 131 110 | 28.87 | 12,953.7 | 342.3 | 1,489.5 |
| 28 131 111 | 15.53 | 7,971.5 | 181.4 | 640.6 |
| 28 131 50 | 1.64 | 333.8 | 10.8 | 133.1 |
| 28 131 70 | 15.93 | 3,327.1 | 97.7 | 367.2 |
| 28 131 74 | 29.31 | 10,303.1 | 312.1 | 1,655.5 |
| 28 132 50 | 6.22 | 2,060.7 | 48.6 | 682.9 |
| 28 132 70 | 7.07 | 1,913.8 | 59.3 | 392.7 |
| 28 132 74 | 8.22 | 3,653.1 | 89.2 | 755.1 |
| T8 133 110 | 16.05 | 5,699.8 | 161.1 | 793.8 |
| 28 133 70 | 7.07 | 2,833.2 | 50.8 | 145.0 |
| 28 133 74 | 22.53 | 9,314.3 | 224.4 | 808.5 |
| 28 153 70 | 8.27 | 4,170.2 | 76.1 | 716.7 |
| 28 451 50 | 3.79 | 632.3 | 24.4 | 693.2 |
| 28 453 111 | 38.39 | 8,785.5 | 571.8 | 13,003.7 |
| 28 453 50 | 56.78 | 2,838.8 | 548.2 | 242.8 |
| 28 453 70 | 61.37 | 13,055.2 | 1,099.9 | 10,344.7 |
| 28 453 74 | 23.32 | 2,762.5 | 596.7 | 828.1 |
| 28 453 85 | 1.48 | 73.0 | 18.8 | 14.6 |
| 28 454 50 | 0.13 | 62.0 | 1.2 | 105.5 |
| 28 454 74 | 2.77 | 1,144.7 | 28.5 | 1,164.5 |
| 28 457 70 | 0.19 | 14.2 | 0.5 | 1.4 |
| 28 457 74 | 4.45 | 540.2 | 21.1 | 48.9 |
| 28 458 70 | 0.88 | 155.0 | 4.6 | 14.4 |
| 28 458 74 | 12.13 | 1,400.9 | 53.6 | 109.3 |
| 56 451 50 | 0.09 | 27.7 | 1.0 | 27.7 |
| 57 122 50 | 3.24 | 1,935.7 | 41.2 | 2,751.9 |
| 57 122 70 | 0.35 | 165.4 | 3.3 | 278.0 |
| 57 131 110 | 28.09 | 11,120.1 | 296.5 | 1,437.6 |
| 57 131 50 | 0.96 | 306.4 | 9.0 | 33.9 |
| 57 131 70 | 25.81 | 10,030.3 | 278.2 | 1,396.4 |
| 57 131 74 | 103.30 | 39,253.9 | 1,098.1 | 5,597.8 |
| 57 132 70 | 3.84 | 825.5 | 19.9 | 120.2 |
| 57 132 74 | 8.70 | 3,733.3 | 84.5 | 658.3 |
| 57 133 110 | 64.32 | 23,586.3 | 631.8 | 3,393.4 |
| 57 133 74 | 54.67 | 17,536.5 | 502.0 | 1,835.5 |
| 57 451 50 | 4.31 | 571.1 | 31.1 | 804.0 |
| 57 453 111 | 3.18 | 1,094.9 | 53.8 | 1,229.0 |
| 57 453 50 | 50.01 | 6,946.9 | 989.0 | 967.3 |
| 57 453 70 | 20.00 | 1,128.1 | 248.0 | 189.1 |
| 57 453 74 | 12.89 | 1,040.5 | 253.6 | 337.2 |
| UKUPNO | 768.39 | 219,321.7 | 9,265.2 | 59,960.1 |

Tabela br. 8.36. – Plan ukupnog prinosa po gazdinskim klasama – proširena reprodukcija

| GK | Stanje šuma za GK u kojima se vrše seče | Prinos |
| --- | --- | --- |
|  | P | V | iv |  |
|  | ha | m3 | m3 |  |
| 28 124 50 | 3.53 | 1086.8 | 42.3 | 1192.5 |
| Ukupno: | 3.53 | 1,086.8 | 42.3 | 1,192.5 |

Tabela br. 8.37. – Plan ukupnog prinosa po gazdinskim klasama – ukupno

| Gazdinska klasa | Stanje šuma za GK u kojima se vrše seče | Prinos |
| --- | --- | --- |
|  | Površina | V | Iv |  |
|  | ha | m3 | m3 | m3 |
| 28 11 50 | 0.88 | 87.3 | 2.8 | 94.3 |
| 28 112 12 | 0.50 | 91.3 | 1.1 | 94.1 |
| 28 113 50 | 5.13 | 924.0 | 28.1 | 923.4 |
| 28 113 70 | 0.36 | 280.0 | 9.8 | 304.4 |
| 28 122 70 | 5.37 | 2,638.0 | 59.3 | 2,334.8 |
| 28 124 50 | 3.53 | 1,086.8 | 42.3 | 1,192.5 |
| 28 131 110 | 28.87 | 12,953.7 | 342.3 | 1,489.5 |
| 28 131 111 | 15.53 | 7,971.5 | 181.4 | 640.6 |
| 28 131 50 | 1.64 | 333.8 | 10.8 | 133.1 |
| 28 131 70 | 15.93 | 3,327.1 | 97.7 | 367.2 |
| 28 131 74 | 29.31 | 10,303.1 | 312.1 | 1,655.5 |
| 28 132 50 | 6.22 | 2,060.7 | 48.6 | 682.9 |
| 28 132 70 | 7.07 | 1,913.8 | 59.3 | 392.7 |
| 28 132 74 | 8.22 | 3,653.1 | 89.2 | 755.1 |
| T8 133 110 | 16.05 | 5,699.8 | 161.1 | 793.8 |
| 28 133 70 | 7.07 | 2,833.2 | 50.8 | 145.0 |
| 28 133 74 | 22.53 | 9,314.3 | 224.4 | 808.5 |
| 28 153 70 | 8.27 | 4,170.2 | 76.1 | 716.7 |
| 28 451 50 | 3.79 | 632.3 | 24.4 | 693.2 |
| 28 453 111 | 38.39 | 8,785.5 | 571.8 | 13,003.7 |
| 28 453 50 | 56.78 | 2,838.8 | 548.2 | 242.8 |
| 28 453 70 | 61.37 | 13,055.2 | 1,099.9 | 10,344.7 |
| 28 453 74 | 23.32 | 2,762.5 | 596.7 | 828.1 |
| 28 453 85 | 1.48 | 73.0 | 18.8 | 14.6 |
| 28 454 50 | 0.13 | 62.0 | 1.2 | 105.5 |
| 28 454 74 | 2.77 | 1,144.7 | 28.5 | 1,164.5 |
| 28 457 70 | 0.19 | 14.2 | 0.5 | 1.4 |
| 28 457 74 | 4.45 | 540.2 | 21.1 | 48.9 |
| 28 458 70 | 0.88 | 155.0 | 4.6 | 14.4 |
| 28 458 74 | 12.13 | 1,400.9 | 53.6 | 109.3 |
| 56 451 50 | 0.09 | 27.7 | 1.0 | 27.7 |
| 57 122 50 | 3.24 | 1,935.7 | 41.2 | 2,751.9 |
| 57 122 70 | 0.35 | 165.4 | 3.3 | 278.0 |
| 57 131 110 | 28.09 | 11,120.1 | 296.5 | 1,437.6 |
| 57 131 50 | 0.96 | 306.4 | 9.0 | 33.9 |
| 57 131 70 | 25.81 | 10,030.3 | 278.2 | 1,396.4 |
| 57 131 74 | 103.30 | 39,253.9 | 1,098.1 | 5,597.8 |
| 57 132 70 | 3.84 | 825.5 | 19.9 | 120.2 |
| 57 132 74 | 8.70 | 3,733.3 | 84.5 | 658.3 |
| 57 133 110 | 64.32 | 23,586.3 | 631.8 | 3,393.4 |
| 57 133 74 | 54.67 | 17,536.5 | 502.0 | 1,835.5 |
| 57 451 50 | 4.31 | 571.1 | 31.1 | 804.0 |
| 57 453 111 | 3.18 | 1,094.9 | 53.8 | 1,229.0 |
| 57 453 50 | 50.01 | 6,946.9 | 989.0 | 967.3 |
| 57 453 70 | 20.00 | 1,128.1 | 248.0 | 189.1 |
| 57 453 74 | 12.89 | 1,040.5 | 253.6 | 337.2 |
| UKUPNO | 771.92 | 220,408.5 | 9,307.5 | 61,152.7 |

Ukupan etat koga čine glavni i prethodni prinos je razvrstan na prostu i proširenu reprodukciju i  prikazan po vrstama drveća u sledećim tabelama:

Tabela br. 8.38. – Plan ukupnog prinosa po vrstama drveća – prosta reprodukcija

| Vrsta drveća | Stanje za vrste zahvaćene sečom | Prinos |
| --- | --- | --- |
|  | V | iv |  |
|  | m3 | m3 |  |
| BVrb | 3,524.0 | 126.3 | 3,162.9 |
| BlTop | 7,048.9 | 145.0 | 5,637.5 |
| Rob | 1,239.5 | 117.2 | 113.4 |
| I214 | 20,059.1 | 916.2 | 24,437.7 |
| DlTop | 6,040.3 | 1,257.3 | 1,274.8 |
| T-m1 | 11,797.7 | 2,135.4 | 2,158.6 |
| Pjas | 156,979.1 | 4,202.3 | 21,080.0 |
| Luz | 8,388.3 | 153.0 | 694.4 |
| Gr | 1,617.9 | 28.0 | 249.1 |
| SLip | 182.8 | 3.2 | 49.0 |
| Otl | 10,196.2 | 334.3 | 1,102.8 |
| Ukupno: | 227,073.9 | 9,418.2 | 59,960.2 |

Tabela br. 8.39. – Plan ukupnog prinosa po vrstama drveća – proširena reprodukcija

| Vrsta drveća | Stanje za vrste zahvaćene sečom | Prinos |
| --- | --- | --- |
|  | V | iv |  |
|  | m3 | m3 |  |
| BVrb | 3,524.0 | 126.3 | 261.0 |
| BlTop | 7,048.9 | 145.0 | 72.5 |
| I214 | 20,059.1 | 916.2 | 684.0 |
| Pjas | 156,979.1 | 4,202.3 | 149.4 |
| Luz | 8,388.3 | 153.0 | 3.9 |
| Otl | 10,196.2 | 334.3 | 21.7 |
| Ukupno: | 206,195.6 | 5,877.1 | 1,192.5 |

Tabela br. 8.40. – Plan ukupnog prinosa po vrstama drveća – ukupno

| Vrsta drveća | Stanje za vrste zahvaćene sečom | Prinos |
| --- | --- | --- |
|  | V | iv |  |
|  | m3 | m3 |  |
| BVrb | 3,524.0 | 126.3 | 3,423.9 |
| BlTop | 7,048.9 | 145.0 | 5,710.0 |
| Rob | 1,239.5 | 117.2 | 113.4 |
| I214 | 20,059.1 | 916.2 | 25,121.9 |
| DlTop | 6,040.3 | 1,257.3 | 1,274.8 |
| T-m1 | 11,797.7 | 2,135.4 | 2,158.6 |
| Pjas | 156,979.1 | 4,202.3 | 21,229.4 |
| Luz | 8,388.3 | 153.0 | 698.3 |
| Gr | 1,617.9 | 28.0 | 249.1 |
| SLip | 182.8 | 3.2 | 49.0 |
| Otl | 10,196.2 | 334.3 | 1,124.5 |
| Ukupno: | 227,073.9 | 9,418.2 | 61,152.7 |

Ukupan etat za ovu gazdinsku jedinicu iznosi 61,152.7 m3, tj 6,115.3 m3 godišnje. Intenzitet zahvata u odnosu na ukupnu zapreminu iznosi 26.9 %.

Prinos je planiran u skladu sa neophodnim obimom šumsko uzgojnih radova u narednom uređajnom periodu u cilju opšte popravke stanja šuma.

## ODNOS OBIMA RADOVA NA GAJENJU ŠUMA I OBIMA SEČA ŠUMA

Obaveza prikazivanja odnosa radova na korišćenju i gajenju šuma proističe iz odredbi Pravilnika o sadržini osnova i programa gazdovanja šumama, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama.

Prema prethodno prikazanom sadržaju Planova gajenja šuma (po vrsti i obimu) i Planu korišćenja šuma, odnos ovih planova (obim planiranih uzgojnih radova u hektarima u odnosu na 1000 m3 bruto planiranog obima seča) je sledeći:

Tabela br. 8.41. – Odnos plana gajenja i korišćenja šuma

| Vid rada | Površina (radna) | Odnos plana gajenja i korišćenja | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prosta | Proširena | Prosta | Proširena |  |
|  | ha | ha | ha/m3 x1000 | ha/m3 x1000 | ha/m3 x1000 |
| 101 | Priprema za pošumljavanje ML | 73.32 |  | 1.22 |  | 1.22 |
| 102 | Priprema za pošumljavanje TL | 21.72 | 16.65 | 0.36 | 13.96 | 14.32 |
| 317 | Veštačko pošumljavanje sadnjom | 21.72 | 7.48 | 0.36 | 6.27 | 6.63 |
| 318 | Veštačko pošumljavanje topolom plitkom sadnjom | 73.32 |  | 1.22 |  | 1.22 |
| 326 | Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom |  | 9.17 |  | 7.69 | 7.69 |
| 413 | Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom |  | 1.83 |  | 1.53 | 1.53 |
| 414 | Popunjavanje veštački podignutih kultura sadnjom | 4.34 | 1.50 | 0.07 | 1.26 | 1.33 |
| 415 | Popunjavanje veštački podignutih plantaža | 11.00 |  | 0.18 |  | 0.18 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 65.16 | 77.46 | 1.09 | 64.96 | 66.04 |
| 522 | Kresanje grana | 372.49 |  | 6.22 |  | 6.22 |
| 524 | Pinciranje | 73.32 |  | 1.22 |  | 1.22 |
| 525 | Međuredna obrada tanjiranjem | 1,341.23 |  | 22.38 |  | 22.38 |
| 527 | Čišćenje u mladim kulturama | 3.85 |  | 0.06 |  | 0.06 |
| 530 | Međuredna obrada hemijskim sredstvima | 364.06 |  | 6.07 |  | 6.07 |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 95.04 | 53.33 | 1.59 | 44.72 | 46.31 |
| 612 | Zaštita šuma od entomoloških oboljenja | 95.04 | 16.65 | 1.59 | 13.96 | 15.55 |
| 618 | Održavanje protivpožarnih pruga, proseka i puteva |  | 91.70 |  | 76.90 | 76.90 |
| 621 | Zaštita šuma od glodara |  | 36.68 |  | 30.76 | 30.76 |
| 622 | Podizanje zaštitnih ograda |  | 9.17 |  | 7.69 | 7.69 |
| 623 | Održavanje zaštitnih ograda |  | 36.68 |  | 30.76 | 30.76 |
| 924 | Prorede u mekim lišćarima | 157.49 |  | 2.63 |  | 2.63 |
| 927 | Prorede u tvrdim lišćarima | 459.54 |  | 7.67 |  | 7.67 |
|  | Ukupno: | 3,232.64 | 358.30 | 53.94 | 300.46 | 354.40 |

Iz prethodnog pregleda se vidi da kod proste reprodukcije treba izvršiti 53,94 ha šumsko-uzgojnih radova na svakih 1000 m3 posečene zapremine. Ovi radovi su obavezni.

Kod proširene reprodukcije na svakih 1000 m3 posečene drvne zapremine treba izvršiti 300,46 ha šumsko-uzgojnih radova i ovi radovi zavise od dodatnih sredstava za radove na melioraciji iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine i sopstvenih raspoloživih sredstava.

## PLAN IZGRADNJE I ODRŽAVANJA ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA I OBJEKATA

U narednom uređajnom periodu se planira izgradnja puteva kroz GJ u dužini od 1,5 km.

Pravci trase puta vodili bi prosekama odeljenja:23/37,23/36,24/36,25/36, kao i prosekama26/27 i 28/29.

Na taj način bi došlo do spajanja sa izgrađenim šumsko-kamionskim putem kroz GJ i omogućila veća otvorenost.

Pored ovih radova neophodno je stalno održavanje postojećih puteva i  proseka radi očuvanja prohodnosti kroz GJ.

## PLAN UREDJIVANJA ŠUMA

Sledeće uređivanje šuma ove GJ će se uraditi u poslednjoj godini važenja ove osnove za gazdovanje šuma, na površini od 1,077.22 ha.

## PLAN ZAŠTITE I UNAPREĐIVANJA ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA

Na osnovu člana 43. stava 2 Zakona o zaštiti životne sredine (“Sl. glasnik RS”, br. 69/91, 83/92 i 53/93), Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o zaštiti Specijalnog rezervata prirode “Obedska bara” (“Sl. glasnik RS”, br. 56/94). Ova GJ je deo Specijalnog rezervata prirode gde su izdvojeni II i III stepen zaštite (član 4. i 5. Uredbe).

Članom 7. Uredbe određeni su zadaci, i to:

- zaštita autohtonih ekosistema;

- regulisanje podzemnih voda;

- unapređenje lovne i ribolovne faune;

- regulisanje voda i vodnog režima;

- sprovođenje naučno-istraživačkih, kulturnih, vaspitno-obrazovnih, informativno-propagandnih i drugih aktivnosti.

Ovaj plan se radi kao poseban plan zaštite SRP , te na osnovu toga nije posebno planiran u planovima  ove GJ.

## PLAN RAZVOJA LOVSTVA

Gazdinska jedinica Čenjin – Obreške širine čini deo Posavskog lovišta – Kupinik.

Lovište je ustanovljeno rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo br. 104–324–517/2011-05 od 24. 01 2012. god. i objavljeno u “Sl. listu APV” br. 1 od 25. 01 2012. god.

Lovište je dato na gazdovanje JP Vojvodinašume, rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo o davanju lovišta na gazdovanje br. 104-324-517/2011-05-1 od 27.03.2012 na period od 20 god.

Važeća lovna osnova lovišta „ Kupinik“ je urađena 2008 god. u skladu sa odredbama ugovora o davanju lovišta na gazdovanje, koji je zaključen između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP “Srbijašume”, a dana 17.06.2008. god. br. 104-324-00018/2008-01  ugovorom između Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i JP “Vojvodinašume”.

Veličina lovnoproduktivne površine za predložene vrste divljači:

  - za sneću i jelensku divljač ukupna površina šuma i šumskog zemljišta,

  - za divlju svinju ukupna obrasla površina.

Šumski kompleks ove GJ, a vezano za vrstu divljači pripada III bonitetu za srneću divljač, i II bonitetu za divlju svinju

Kapacitet lovišta na 100 ha lovnoproduktivne površine iznosi za srneću divljač-3 grla/100 ha lpp i divlja svinja-1,5 grlo/100 ha lpp.

S obzirom na veličinu lovnoproduktivne površine  i bonitet lovišta, kapacitet ove GJ, vezano za vrstu divljači bi iznosio:

-    srneća divljač             25 grla

-    divlje svinje               12 grla

## PLAN  KADROVA

Plan kadrova Š.U.kupinovo je obuhvaćen u Opštoj osnovi gazdovanja šumama za Sremsko šumsko područje i kao takav se prihvata za ovo uređajno razdoblje.

## PLAN  TEHNIČKOG OPREMANJA

Plan tehničkog opremanja ŠU Kupinovo je dat u Opštoj osnovi gazdovanja šumama za Sremsko šumsko područje, jer je šumska mehanizacija i druga tehnička oprema organizovana na nivou šumskog gazdinstva kao posebna radna jedinica, a ne na nivou šumske uprave.

# UPUTSTVA I SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANOVA

Uspešnost sprovođenja planova gazdovanja šumama zavisi od niza faktora. Ti faktori su katkad objektivne, a katkad subjektivne prirode. Da bi se oni na neki način izbegli, ovom osnovom propisaće se smernice za sprovođenje propoisanih mera i planova gazdovanja šumama. Ovim smernicama propisaće se tehnologija rada, po svim elementima šumarskog gazdovanja. Smernicama za sprovođenje propisanih mera i planova gazdovanja šumama obezbediće se maksimalno moguće unapređenje načina rada na sprovođenju predviđenih planova gazdovanja.

Radi preglednijeg sagledavanja predloženih smernica za gazdovanje šumama, sve smernice za gazdovanje šumama podeljene su po oblastima.

## SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA GAJENJA ŠUMA

Priprema za pošumljavanje mekih lišćara (101)

Ovaj vid rada koji prethodi pošumljavanju odvija se u dve faze i to:

  - priprema terena za pošumljavanje i

  - priprema zemljišta za pošumljavanje.

U konkretnom slučaju , za potrebe ove gazdinske jedinice u pripremu terena za pošumljavanje svrstani su sledeći vidovi rada:

* Tarupiranje podrasta (114)

* Iveranje panjeva (119)

* Sakupljanje i spaljivanje režijskog otpada (120)

Vezano za pripremu zemljišta za pošumljavanje u ovoj gazdinskoj jedinici svrstani su sledeći vidovi rada:

* Riperovanje (211)

* Razoravanje (212)

* Tanjiranje (213)

* Razmeravanje i obeležavanje (214)

* Bušenje rupa mašinski (plitka sadnja) (218)

Navedeni vidovi rada detaljno su opisani u tekstu koji sledi uz napomenu da je do uvođenja šifre 101 došlo iz razloga uprošćavanja vođenja evidencije izvršenih radova i praćenja istih, kao i mogućnosti promena tehnologije i njenog usavršavanja uvođenjem novih  metoda rada ,a samim tim i primenu mehanizacije i hemijskih sredstava prilagođenih konkretnim situacijama na terenu.

Priprema za pošumljavanje tvrdih lišćara (102)

Ovaj vid rada koji prethodi pošumljavanju odvija se u dve faze i to:

  - priprema terena za pošumljavanje i

  - priprema zemljišta za pošumljavanje.

U konkretnom slučaju , za potrebe ove gazdinske jedinice u pripremu terena za pošumljavanje svrstani su sledeći vidovi rada:

* Tarupiranje podrasta (114)

* Sakupljanje i spaljivanje režijskog otpada (120)

* Tretiranje panjeva hemijskim sredstvima (121)

* Tretiranje podrasta hemijskim sredstvima (126)

Navedeni vidovi rada detaljno su opisani u tekstu koji sledi uz napomenu da je do uvođenja šifre 102 došlo iz razloga uprošćavanja vođenja evidencije izvršenih radova i praćenja istih, kao i mogućnosti promena tehnologije i njenog usavršavanja uvođenjem novih metoda rada, mehanizacije i hemijskih sredstava prilagođenih konkretnim situacijama na terenu.

Tarupiranje podrasta mašinski (114)

Da bi se proces seče a kasnije i priprema za pošumljavanje nesmetano odvijao potrebno je, pre izvođenja čiste seča ukloniti vrste iz podstojnog sprata.

Uklanjanje će se izvoditi na mehanizovani način traktorom velike snage u kombinaciji sa šumskim mulčerom. Pre početka rada traktora potrebno je  poseći deblje jedinke podrasta ( preko 7 cm. ) motornim testerama i drvni materijal izneti iz sastojine. Traktor sa mulčerom će se kretati kroz sastojinu između stabala i prekrivajući celu površinu sastojine u dva prolaza mehanički uništavati ( mleti ) podstojni sprat. Ovaj rad se radi u jednom navratu.

Iveranje panjeva (119)

Panjevi stabala, koji su nastali posle seče zrele sastojine moraju se iverati, tako da se uništi nadzemni deo panja, iz koga bi se pojavili izbojci. Uništavanjem nadzemnog dela panja ova pojava se sprečava. Iveranje panjeva se radi uređajima za iveranje panjeva, koje pogone teški traktori velike snage motora na izlaznom vratilu motora. Iveranje panjeva se izvodi u jednom navratu.

Sakupljanje režijskog otpatka   (120)

Nakon izvedenih seča obnove  i privlačenja drvnih sortimenata, u sečini zaostaje jedna količina odpadnog drvnog materijala koji predstavlja smetnju za dalje radove na pripremi terena  za pošumljavanje, za radove na samom pošumljavanju površine a kasnije i za  nesmetanu pojavu i razvoj ponika glavnih vrsta, za negu i zaštitu podmlatka. Ovaj materijal najčešće iznose i za svoje potrebe iskoristi lokalno stanovništvo, a ako to nije slučaj onda se za ovaj posao angažuju radnici koji ovaj odpadni materijal prvo sakupe na gomile a zatim spale ili pomoću mehanizacije iznesu sa podmladne površine.

Tretiranje panjeva hemijskim sredstvima  ( 121 )

U cilju suzbijanja izbojne moći iz panjeva stabala nepoželjnih vrsta, njihovi se panjevi nakon seče tretiraju odgovarajućim arboricidima. U zavisnosti od vremena izvođenja radova i vrste preparata koji se koristi u primeni su dva osnovna načina tretiranja panjeva. U letnjem periodu primenjuje se vodeni rastvor preparata a sama aplikacija sredstva se najefikasnije izvodi prskanjem kambijalnog prstena panja pomoću leđne prskalice. Za primenu u zimskom periodu, radi boljeg prodiranja u drvo, pogodniji su preparati koji se rastvaraju u nafti a aplikacija sredstva se izvodi premazivanjem panjeva četkama. Ovaj rad se radi u jednom navratu.

Tretiranje podrasta hemijskim sredstvima  (126)

Nakon mehaničkog uklanjanja jedinki podrasta iz njihovih panjeva dolazi do pojave izbojaka koji predstavljaju snažnu i opasnu konkurenciju poniku i podmlatku glavnih vrsta. U cilju subijanja konkurentskih vrsta na njihove vegetativne izbojke se primenjuje folijarni tretman odgovarajućim totalnim herbicidima translokativnog mehanizma delovanja. Zadovoljavajući  rezultati se postižu primenom jednog folijarnog tretmana u septembru 2% rastvorom preparata na bazi 360 g/l glifosata. Kao i predhodni rad, tako i tretiranje podrasta hemijskim sredstvom se izvodi u jednom navratu.

Razmeravanje i obeležavanje   (214)

Razmeravanje i obeležavanje je faza pre bušenja rupa za sadnju gde se razvlačenjem žice određuje pravac redova prilikom sadnje, dok se na svakoj žici na jednakim rastojanjima (u zavisnosti od razmaka sadnje) stavljaju kolčići koji služe kao markeri prilikom bušenja rupa.

Bušenje rupa mašinski (plitka sadnja)   (218)

Posle pripreme terena za pošumljavanje, razmeravanja i obeležavanja, vrši se mašinsko bušenje rupa za plitku sadnju. Rupe se buše na mestima koje su prethodno obeležene kolčićima i to sa bušilicom prečnika 45cm, a na dubini do jednog metra. Za pogon bušilice koristi se traktor snage oko 30 kW.

Veštačko pošumljavanje sadnjom (317)

Ovaj vid rada odnosi se na veštačko pošumljavanje sadnjom sadnica poljskog jasena.Sadnja se vrši pod ašov.Sadnice su najčešće  jednogodišnje (1+0). Za uspeh sadnje veoma je značajno da se izvrši jesenja sadnja (ukoliko to uslovi dozvoljavaju).

Shodno utvrđenim ciljevima gazdovanja, u većini slučajeva primeniće se razmak sadnje 1.5x2.2 m.

Ukoliko se promeni tehologija ili se dođe do  novih saznanja, samim tim,doći će i do promene razmaka sadnje.

Veštačko pošumljavanje topolom plitkom sadnjom (318)

Sadnja se vrši sadnicama sa korenom. Sadnice su najčešće jednogodišnje (1/1) ili dvogodišnje (1/2). Sadnja se obavezno vremenski usklađuje sa bušenjem rupa, da bi se sprečilo zasipanje rupa i potrebe za tzv. čišćenjem. Čišćenje rupa je mukotrpan, skup i nepotreban posao, koji se na navedeni način izbegava. Sadnice topole se, dakle, raznose i stavljaju u tek izbušene rupe. 	Ako je bušenje izvršeno sa minimalnim odstupanjem od pobodenih kočića, dovoljno je sadnicu staviti u sredinu rupe i zasuti sitnom zemljom njen koren. Zatim se zemlja lagano nagazi, a potom nastavi zasipanje zemljom. Za uspeh sadnje veoma je značajno da se izvrši jesenja sadnja. U tom smislu dolazi do sjedinjavanja korenovog sistema sa zemljom i stvaranja povoljnih uslova za primanje sadnica. Zemlja se obično slegne 10-15 cm, pa je pre kretanja sadnica potrebno nagrnuti potrebnu količinu zemlje bez nagažavanja, kako ne bi došlo do pomeranja sadnica i kidanja sitnih korenovih dlačica.

Shodno utvrđenim ciljevima gazdovanja, u većini slučajeva primeniće se razmak sadnje 6x6m.

Ukoliko se pojave novi klonovi i nova saznanja o već postojećim klonovima, može doći i do promene tehologije,a samim tim i razmaka sadnje. Izbor sorti topola za sadnju, kao i tehnologija sadnje (plitka sadnja), napraviće se na osnovu tipa zemljišta na kojem će se sadnja obaviti.

Veštačko pošumljavanje sejačicom (326)

Najčešći način kojim se vrši pošumljavanje i popunjavanje setvom je setva sejalicom.

Sejalica se kači za traktor koji se bez poteškoća kreće po predmetnoj površini i vrši setvu. Sejačica je tako konstruisana, da se seme harstovog žira stavlja u spremište iz koga se putem lopatica potiskuje u lule i tako dospeva do zemlje. Na samom kraju lule nalaze se graničnici koji pritiskom cele sejačice ulaze par santimetara u zemlju, tako kad seme kroz lulu padne do zemlje  ulazi par santimetara u brazdicu i kretanjem napred po poršini graničnici vrše nabacivanje zemlje na seme. Iza graničnika priključen je gvozdeni točak koji nabačenu zemlju na seme potaba.

Razmak između redova sejalice je 60 cm.

Rad na pošumljavanju sejačicom zahteva minimalni broj radnika ( 2-3 radnika dnevno),  što je u današnje vreme sve veći problem organizatora pošumljavanja.

U odnosu na setvu omaške i pod motiku ovaj način je mnogo efikasniji (ušteda radne snage, kg semena i dr.), i na taj način prihvatljiviji za rad na popunjavanju. Sejačica vrši setvu hrastovog žira ravnomerno po celoj površini.

Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom (413)

Popunjavanje se izvodi u prvoj, eventualno drugoj godini nakon setve hrasta lužnjaka. Popunjavanje obuhvata celu površinu novoformirane sastojine, a kod realizacije popunjavanja zaobilaze se dobro obnovljene površine. Popunjavanje se vrši takođe sejačicom u doba mirovanja vegetacije, kada prolaz traktora preko mlade sastojine ne stvara velika oštećenja na hrastovom podmlatku, a uslovi za setvu su pogodni.

Popunjavanje veštački podignutih plantaža (415)

Nakon izvršenog pošumljavanje sastojine treba redovno pregledati i u slučaju sušenja ili propadanja sadnica iz nekog drugog razloga, na delovima površine na kojima je to konstatovano, izvršiti ponovnu sadnju, odnosno popunjavanje. Ovu meru ne treba vršiti u slučaju retkog i pojedinačnog sušenja sadnica. Popunjavanje se može vršiti i više godina nakon izvršene sadnje, odnosno sve dok nove sadnice imaju šansu da se u konkurentskoj borbi izbore za položaj u sastojini. Potrebno je upotrebljavati starije sadnice istog klona koji je korišćen prilikom pošumljavanja ili klonove koji imaju brži porast u mlađem uzrastu, kako bi se sto pre otklonila razlika u visinama i prečniku. Prilikom kontrole izvršenog pošumljavanja, konstatovanja nužnosti i obima popunjavanja, potrebno je evidentirati i potrebu za ispravljanjem sadnica

Osvetljavanje podmlatka (510)

Ovim terminom obuhvaćeni su radovi na osvetljavanju kako hrastovog podmlatka tako i podmlatka poljskog jasena i to:

- Osvetljavanje podmlatka ručno (511)

- Osvetljavanje podmlatka mašinski (512)

- Uništavanje korova hemijskim sredstvima (517)

Sva tri navedena vida rada koriste se u više navrata i dopunjavaju jedan drugog. U zavisnosti od konkretne situacije i vremenskih uslova njihov odnos varira i prilagođava se stanju na terenu a primena jednog termina za ove poslove olakšava njihovo praćenje i evidenciju. U ovoj gazdinskoj jedinici ukazuje se potreba za ova tri načina osvetljavanja iako postoje i još nekoliko vidova rada koji imaju istu svrhu i cilj ( seča izbojaka, uklanjaje korova ručno, mašinski itd.).

Radovi pod šiframa 511,512 i 517 detaljno su opisani u daljem tekstu.

Osvetljavanje podmlatka ručno (511)

U prvoj i drugoj godini starosti nove sastojine hrasta lužnjaka, dolazi do velike konkurencije medju biljkama za opstanak. U ovoj konkurenciji ponik hrasta lužnjaka u odnosu na sve ostale zeljaste i drvenaste biljke često je najslabiji. Pošto je hrast lužnjak osnov buduće sastojine, čovek mu mora u ovoj konkurenciji pomoći raznim merama nege a prevashodno osvetljavanjem.

Hrast lužnjak je vrsta svetlosti i u ovoj konkurenciji za opstanak njemu je svetlost najpotrebnija.

Mera osvetljavanja hrastovog podmlatka mora se vršiti intenzivno svake godine, prve tri godine starosti hrastovog podmlatka. Od 6-12 godine mora se pratiti razvoj podmlatka i vršiti osvetljavanje svake druge godine ali samo na onim delovima površine na kojima je hrastov podmladak ugrožen od nepoželjnih vrsta.

Optimalno vreme za izvođenje ovog posla je juni mesec.

Visina sasecanja nepoželjnih vrsta u prve 2-3 godine vrši se kosirima do same zemlje. Sledećih godina visina sasecanja je do jedne polovine visine stabla hrastovog podmlatka. Žbunove koji se pojave kao izdanci iz grabovih panjeva, podmladak lipe ili ive, odmah u prvoj godini isprskati malom ručnom prskalicom, ali toliko precizno da rastvor hemijskog sredstva ne pada na hrastov podmladak.

Glog ne sasecati, on ima retku lisnu masu tako da pored njega hrastov podmladak dobija dovoljnu količinu svetla.

Sasecanjem nepoželjnih vrsta nama nije cilj da te vrste uništimo, već da usporimo njihov visinski razvoj.

Pravilnim svakogodišnjim radom na osvetljavanju jasenovog i hrastovog podmlatka sačuvaćemo podmladak, a broj utrošenih radnik dana na ovom radu biće sveden na minimum.

Ovaj vid rada se izvodi u tri navrata.

Osvetljavanje podmlatka mašinski  (512)

Ova faza rada je predviđena planom nege šuma da se izvodi jednom u toku prvih pet godina starosti hrastovog podmlatka.Vreme izvođenja ove mere nege je isto kao i kod ručnog osvetljavanja, a izvodi se motornim čistačima.U sastojinama koje su podmlađene poljskim jasenom,osvetljavanje se kombinuje tako što se 70% površine međuredno tarupira, a 30% se ručno okopava oko sadnica svake godine jednom u toku prvih pet godina starosti jasenovog podmlatka.U starosti od 6-10 –te godine , neophodno je  izvršiti osvetljavanje barem još jednom.

Ukoliko se u toku podizanja sastojina pojave i nova saznanja, doći će i do promene tehnologije.

Uništavanje korova hemijskim sredstvima (517)

Uništavanje korova hemijskim sredstvima je novijeg datuma u šumarstvu. Sagledavajući izvanredne rezultate u poljoprivredi koji se postižu kod primene selektivnih herbicida, stručnjaci za negu i zaštitu u šumarstvu su na manjim površinama, više oglednog karaktera, primenili te iste herbicide u mladim sastojinama hrasta lužnjaka. Posle par godina se došlo do izvanrednih rezultata u zaštiti hrasta lužnjaka od korovskih biljaka tako da se ova zaštita sada primenjuje obavezno u prvoj odnosno drugoj godini starosti  hrastovog podmlatka. Preparati koji se primenjuju su vrlo kratke razgradljivosti (male karence), tako da nisu štetni po drvenaste vrste koje će kasnije činiti sastojinu. Ovaj vid rada se izvodi u jednom navratu.

Kresanje grana u zasadima topola (522)

Radi povećanja tehničke i finansijske vrednosti drvnih sortimenata u plantažama topola vrši se kresanje grana. Ono se vrši u prvih 2–7 godina do visine od 6 m.jednom godišnje. Zahvaljujući primeni korekcionog, kombinovanog i definitivnog kresanja grana dobije se najvredniji deo debla na dužini od 6 m potpuno čist od grana, a da se minimalno utiče na smanjenje prirasta u periodu kresanja grana. Kresanje se vrši motornim hidrauličnim kresačima što obezbeđuje kvalitetno i efikasno izvodjenje ove mere nege.

Međuredna obrada (525)

Međuredno tanjiranje predstavlja meru nege sa dugom tradicijom. Vrši se srednje teškim i teškim šumskim tanjiračama za čiju vuču se koriste traktori snage motora 60-110 kW. One su dobro ojačane, jer su oštećenja moguća uprkos potpunoj pripremi terena i zemljišta za pošumljavanje počelo je i korišćenje tzv. senzorskih tanjirača iz uvoza, kojima se zahvaljujući petoj pokretnoj bateriji tanjira izvrši obrada cele površine. Ova tanjirača zamenjuje okopavanje oko sadnica, a ni unakrsno tanjiranje nije tako neophodno, kao u slučaju korišćenja klasičnih tanjirača. Međuredna obrada tanjiranjem vrši se u prvih 7 godina nakon zasnivanja zasada svake godine Ukupno se u ovom periodu planira 17-ak tanjiranja.Nakon toga,međuredna obrada se vrši po potrebi do kraja ophodnje.

Čišćenje u mladim prirodnim sastojinama i mladim kulturama  (527)

Čišćenje kao mera nege izvodi se u mladim prirodnim sastojinama, kao i u mladim kulturama u dobu mladika tj. od 10-20 godina starosti sastojine za poljski jasen i to jedanput , jer je sađen u redove, a za lužnjak od 12-20 godine u dva navrata po potrebi.

Čišćenje mladika može se izvoditi na klasičan način i kandidovanjem stabala budućnosti.

Čišćenje mladika klasičnim načinom svodi se na uklanjanje potištenih i nekvalitetnih stabala u sastojini. Na ovaj način se retko ili skoro nikako ne utiče na razvoj najkvalitetnijih stabala u sastojini te zbog toga ona su prepuštena spontanom razvoju.

S druge strane ako se čišćenje izvodi kandidovanjem najkvalitetnijih stabala (stabala budućnosti) u sastojini, čovek svesno utiče na razvoj njih samih,  kao i cele sastojine.

Doznaka stabala za čišćenje kod ovog metoda je sada u funkciji tih stabala, odnosno doznačavaju se prevashodno ona stabla koja ugrožavaju razvitak stabala budućnosti. Doznačena stabla su često u prvom spratu i direktno ugrožavaju razvitak stabla budućnosti. Sva ostala stabla koja ne utiču na razvoj stabala budućnosti, a nisu u kategoriji sanitarnih stabala nisu predmet doznake.

Prilikom izbora ovih stabala treba imati u vidu činjenicu, da svaka sastojina ima svoju individualnost, a da na broj i način izbora stabala budućnosti utiču i postavljeni ciljevi gazdovanja.

Medjuredna obrada hemijskim sredstvima (530, 540)

Sa međurednom obradom tanjiranjem uspešno se kombinuje međuredno suzbijanje korova herbicidom. Totalni kontaktni herbicid uništava zeljaste korove i nepoželjne drvenaste vrste. Nanosi se traktorskom poljoprivrednom prskalicom prilagođenom za odgovarajući razmak sadnica. Prskalica se pogoni lakim traktorom snage motora do 30 kW. Ova mera nege primenjuje se u prvih sedam godina od osnivanja zasada. Svake godine vrši se jedno tretiranje. U međurednoj obradi mogu se upotrebljavati samo neškodljiva i dozvoljena hemijska sredstva, a njihova primena mora biti usklađena sa odredbama Zakona o zaštiti životne sredine (sl. gl. RS br. 135/04) i uredbom o zaštiti SRP ''Obedska bara''.

Prorede sastojina topole – šematske

Način proređivanja, početak, broj navrata i intezitet zavisiće od vrste klona ( u ovom slučaju  I-214 i M-1 ), razmaka sadnje, boniteta staništa i primenjene tehnologije podizanja zasada. Imajući u vidu stanje sadašnjih kultura, kao i kultura koje će se podići po, do sada primenjivanoj tehnologiji sa jedne strane, i ciljeve gazdovanja sa druge strane, prorede  treba  izvoditi u starosti do 8 godina. Po pravilu, predviđeno je da se u svakoj sastojini izvrši samo po jedna proreda. Međutim, u plantažama gušće sadnje, ukoliko nisu namenskog karaktera za proizvodnju celuloznog drveta, planirane prorede se mogu izvesti i u dva navrata.

Intezitet proreda je određen tako da se posle prorede broj stabala svede na najviše 300 stabala po hektaru. U nekim odsecima potrebno je izvršiti proredu i ako je broj stabala po hektaru manji i to u odsecima koji u nekim svojim delovima imaju dovoljan broj stabala po kriterijumima za proređivanje, a u drugim delovima nemaju, pa će se prorediti delovi odseka za koji postoji potreba za proređivanjem stabala. Obzirom na ove kriterijume planirani intenzitet proreda po broju stabala se kreće u granicama od 10 do 50%, a po zapremini 20-30%.

Da bi se postigli planirani ciljevi gazdovanja koji zavise od proreda, prilikom izvođenja doznake odabiranje stabala treba vršiti po sledećim načelima:

- radi održavanja što pravilnijeg međusobnog rasporeda stabala glavne sastojine, gde je to moguće prorede treba izvoditi po šablonu, tako da se vadi svaki drugi red, svako drugo stablo u redu itd.;

- vaditi kriva, bolesna, natrula, suhovrha i uopšte stabla slabe vitalnosti;

- vaditi potištena kao i stabla sa suviše razvijenom krošnjom;

- stabla budućnosti koja ostaju u sastojini treba da imaju krunu koja nije odviše široka ni odviše uska, a debla da su čista od grana;

- proredama treba obezbediti uslove za bolji razvoj sastojina i proizvodnju drvne zapremine veće vrednosti;

- ukoliko se u kulturama pojavi i prirodni podmladak domaćih vrsta drveća, ove treba vaditi u tolikoj meri da ne predstavljaju smetnju za normalan razvoj glavne vrste.

Imajući u vidu intezitet proreda, kao i činjenicu da su sastojine EA-topola mahom jednospratne, te će se radi toga proredama zahvatiti u vladajući (jedini) sprat, prorede u ovoj gazdinskoj klasi imaju karakter visokih proreda.

Usklađivanje načina gazdovanja intenzivnim zasadima mekih lišćara u skladu sa zahtevima FSC standarda

Tokom podizanja novih i obnove postojećih intenzivnih zasada treba planirati i zasaditi zaštitne zone (Buffer zones) od autohtonih vrsta šumskog drveća prema vodotocima, javnim putevima i naseljima. Podizanje zaštitnih zona predstavlja dugoročni proces, a što zahteva razvoj rasadničke proizvodnje u skladu sa datim zahtevima. Širina zaštitnih zona se određuje u rasponu od 10 do 20 metara. Seča zaštitnih zona se ne vrši u vreme seče šumskih plantaža (intenzivnih zasada), već nakon prethodne obnove plantaža.

Uslovi višenamenskog gazdovanja u kulturama teže ka što izraženijoj raznodobnosti po prostoru pa se predlaže da seče ne budu istovremeno na većim prostorima od 30 do 50 hektara. Međusobna udaljenost sečina ne treba da bude manja od 100 metara. Prilikom realizacije seče, na sečinama se po hektaru ostavlja 3 do 5 stabla u dubećem stanju, prvenstveno gde je to god moguće autohtonih vrsta drveća i jednu do dve ležavine  u funkciji očuvanja biodiverziteta. Stabla zaštitnih zona koja ostaju nakon seče plantaža imaju estetsku i funkciju očuvanja biodiverziteta.

U cilju što veće šarolikosti i višenamenske funkcije predela do 5% postojećih površina koje prema napred datoj klasifikaciji ne čine produktivna staništa (granična staništa) za gajenje mekih lišćara ne pošumljavati, već ih ostaviti kao vlažne livade i enklave na kojima se razvija autohtona šumska vegetacija. Ovaj proces treba ostvariti tokom jednog proizvodnog ciklusa u trajanju od 25 do 30 godina. Prirodne malate vrba i topola obavezno zaštititi i obezbediti njihov nesmetan rast i razvoj uz primenu odgovarajućih mera nege i zaštite.

Sa očuvanim prirodnim sastojinama vrba i topola i satojinama ostalih autohtonih vrsta drveća treba  gazdovati na način koji će obezbeđivati njihovo očuvanje i obnavljanje. U slučajevima bitnih izmena orografskih i hidroloških uslova aluvijalnih plavnih područja plantažne proizvodnje što se često dešava pod uticajem plavljenja (nanošenje i odnošenje zemljišta-orografske promene) ili hidromeliorativnih radova (izgradnja kanala i nasipa), koje zahtevaju izmenu gajenih vrsta drveća postupiće se na osnovu urađenih naučnih ekspertiza Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, a po potrebi i drugih nadležnih naučno-istraživačkih institucija.

Identifikacija staništa i izbor vrsta i sorti šumskog drveća za podizanje i obnavljanje plantaža mekih lišćara i spontanu obnovu ili sadnju vrsta autohtone vegetacije vršiće se u saradnji i pod nadzorom Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.

Prorede u tvrdim lišćarima

Kod intenzivnog šumskog gazdovanja prorede su osnovni vid nege šuma i najduže se primenjuju u sastojinama s obzirom na dužinu proizvodnog procesa. Koji vid proreda primeniti, način izvođenja, intenzitet i učestalost, najčešće zavisi od zatečenog stanja sastojina (ocenjenog kroz strukturne osobine sastojine-sklopljenost i očuvanost, zdravstveno stanje), dosadašnjeg načina nege i uticaja na zatečeno stanje kao i stanišnih uslova u kojima se nega izvodi.

Sagledavajući sve napred navedene elemente za Sremsko šumsko područje pa i za gazdinsku jedinicu ” Čenjin-Obreške širine”,  propisuju se selektivne prorede zasnovane na principima pozitivne selekcije. Osnovna osobina selektivne prorede je da se njenom primenom uvećava vrednost prirasta, prirast se usmerava na najbolja unapred odabrana stabla u sastojini, a istovremeno se osigurava biološka stabilnost sastojine i održava maksimalna proizvodnja i koristi proizvodni potencijal zemljišta.

Pre samog početka vršenja doznake stabala za proredu treba proučiti uredbe i smernice gazdovanja šumama, do detalja upoznati stanišne uslove i sastojinske prilike ne samo u konkretnoj sastojini gde će se vršiti doznaka stabala za proredu već i šire. Posebno je važno analizirati sve strukturne elemente sastojine, napraviti grafikone stanja zapremine po debljinskim stepenima i po najzastupljenijim vrstama. Obavezno uraditi skicu površine na kojoj će se raditi proreda. Izvođenje doznake bez predhodno izvršenih pripremnih radova garantuje neuspeh.

Nakon izvršenih svih pripremnih radova pristupa se izvođenju same doznake stabala u proredi.

Pri praktičnom radu u konkretnoj sastojini, stabla se funkcionalno svrstavaju u tri osnovne kategorije:

- Stabla budućnosti. To su najkvalitetnija stabla u sastojini, budući nosioci proizvodnje čijem daljem razvoju je sve podređeno.

- Konkurentna stabla (štetna). Stabla koja svojim položajem u sastojini ometaju razvoj najboljih stabala.

- Indiferentna stabla. Obuhvataju kategoriju stabala koja ni na koji način ne ugrožavaju normalan razvoj stabala budućnosti.

U prvoj fazi u sastojini se odabiraju stabla budućnosti (koja se najčešće obeležavaju farbom ili na neki drugi način) da bi se uočila i pri narednim prorednim zahvatima. Pri tome se mora voditi računa da odabrana stabla budu najkvalitetnija u sastojini i istovremeno (u granicama mogućnosti) pravilno raspoređena po površini. Stabla moraju biti punodrvna, sa normalno razvijenom krošnjom, bez vidljivih tehničkih grešaka na deblu, obolenja i mehaničkih oštećenja. Broj odabranih stabala mora biti nešto veći od očekivanog na kraju ophodnje, kako bi se izbegle moguće posledice kasnijeg diferenciranja. Konkretan broj zavisi od starosti, vrste drveća, kvaliteta i postavljenog proizvodnog cilja.

U drugoj fazi se vrši odabiranje i doznaka stabala za seču. Pošto se primenom selektivne prorede želi najbolji razvoj najkvalitetnijih stabala u sastojini to se uglavnom doznačuju stabla II kategorije. Ona se nalaze na taj način što se obilaskom oko stabala budućnosti pronalaze i evidentiraju (doznačavaju) glavni konkurenti koji svojim položajem u odnosu na odabrano stablo najviše ugrožavaju njihov razvoj.

Stabla III kategorije se uklanjaju iz sastojine ako su takvog zdravstvenog stanja da ne mogu čekati naredni proredni zahvat.

Kao stabla budućnosti treba ostaviti i zdrava stabla voćkarica.

S obzirom na razređenost dela sastojina u nekim gazdinskim klasama zahvat mora biti umeren i odmeren u svakoj sastojini pojedinačno, a u pojedinim slučajevima proredne seče će biti sanitarno uzgojnog karaktera.

U sastojinama gde dominira grab, doznaku usmeriti na tanja stabla i deblja stabla lošijeg kvaliteta. Na ovaj način se smanjuje ukupan broj stabala graba po jedinici površine a prirast se usmerava na zdrava i kvalitetna stabla koja će biti nosioci prirasta.

U semenskim objektima uglavnom nema uzgojnih intervencija, ali ako bi došlo do sušenja stabala ili vetroloma tada se, uz saglasnog i odobrenje nadležnog inspektora, vrši sanacija neželjene pojave.

SMERNICE ZA FORMIRANJE ZAŠTITNIH ZONA PORED VODOTOKOVA,

JAVNIH PUTEVA I NASELJA (BUFFER ZONES)

U skladu sa zahtevima SGS QUALIFOR-a, STANDARDA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA U SRBIJI iz 2007 godine, za planiranje i uspostavljanje zaštitnih zona duž vodotokova, javnih puteva i naselja, donose se smernice za formiranje zaštitnih zona u šumama kojim gazduje Javno preduzeće „Vojvodinašume“ Petrovaradin. Imajući u vidu dugoročni karakter uspostavljanja zaštitnih zona, potrebno je da se pristupi definisanju moguće strategije i tipova pojaseva, planiranju, izboru tehnologija i obezbeđivanju odgovarajućeg sadnog materijala za uspostavljanje zaštitnih zona.

Formiranje zaštitnih zona je u funkciji obezbeđivanja pozitivnih efekata na stabilnost ekosistema, očuvanja određenih staništa, biološke i predeone raznolikosti i autentičnog izgleda predela. Zaštitne zone na obodima prirodnih šuma i graničnim pojasevima plantaža, izgrađene prvenstveno od autohtonih vrsta drveća, pored vodotokova, javnih puteva i naselja, uticaće na obnavljanje i očuvanje izvornog izgleda predela, što će obezbediti pozitivan uticaj na očuvanje autentičnih ambijenata, duševnog mira lokalnog stanovništva naviknutog na specifično okruženje i estetskih vrednosti predela. Podizanje zaštitnih zona predstavlja dugoročan proces, koji se može sprovoditi isključivo planski i postepeno. U dosadašnjoj praksi je pored prirodnih zaštitnih zona pored vodotokova, postojala obaveza ugrađivanja zaštitnih pojaseva u planska dokumenta samo u slučajevima kada je to bilo propisano odgovarajućim aktima o proglašenju zaštićenih prirodnih dobara i uslovima Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Implementacija procesa sertifikacije šuma nameće obavezu očuvanja postojećih i uspostavljanje novih zaštitnih zona na mestima gde one nedostaju, pored vodotokova, javnih puteva i naselja.

Počev od dana stupanja na snagu ove Smernice, u planskim dokumentima, posebnim i opštim osnovama, obavezno se planira i propisuje održavanje i podizanje zaštitnih zona u poglavlju "Smernice za sprovođenje potrebnih mera i planova gazdovanja šumama", pri čemu poseban značaj treba dati sledećem:

- definisanju vrsta drveća koje će se primenjivati u zaštitnim zonama,

- definisanju širine zaštitnih zona,

- propisivanju mera nege koje će biti primenjene u zaštitnim zonama,

- određivanju vremena obnavljanja zaštitnih zona,

- načinu i tehnologiji obnavljanja zaštitnih zona.

Podizanje zaštitnih zona u slučaju plantaža selekcionisanih sorti topola vršiće se prvenstveno autohtonim vrstama drveća, a u skladu sa rezultatima identifikacije stanišnih uslova datog lokaliteta, pri čemu se za pošumljavanje prioritetno preporučuju sledeća vrcte drveća: vrbe, bela topola, crna topola, hrast lužnjak, poljski jasen, crna jova i dr. U prvom planskom periodu, dok se ne obezbedi proizvodnja odgovarajućeg sadnog materijala za ove namene, zaštitne zone će se održavati od postojeće šumske vegetacije. Uzimajući u obzir iskazane zahteve, potrebno je proširiti postojeći asortiman proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća i pokrenuti rasadničku proizvodnju neophodnog sadnog materijala za potrebe podizanja zaštitnih zona.

Širina pojaseva definisana je u skladu sa funkcijom i značajem samih pojaseva, a određena je sledećim elementima:

- zaštitne zone širine 30 m podižu se duž toka reke Dunav, autoputeva i naselja.

- zaštitne zone širine 20 m podižu se duž tokova Save, Tise i Tamiša, drugih većih rečnih tokova i magistralnih puteva.

- zaštitne zone širine 10-15 m podižu se duž manjih rečnih tokova, rečnih mrtvaja i regionalnih puteva.

Seča i obnavljanje zaštitnih pojaseva neće se vršiti u isto vreme sa glavnom sastojinom. Obnavljanje zaštitne zone vršiće se najranije po isteku vremenskog perioda određenog širinom jednog dobnog razreda. Prema tome, zaštitnim pojasevima će se gazdovati sa produženom ophodnjom, što je uslovljeno održavanjem zaštitnih funkija ovih zona. Pri tome, mora se imati u vidu da starost stabala u zaštitnom pojasu ne pređe biološku zrelost.

Kao što se može zaključiti, formiranje zaštitnih zona vršiće se u dužem periodu paralelno sa realizacijom osnova gazdovanja šumama, koje će sadržati odredbe vezane za ovu problematiku. Godišnji izvođački projekti, u svom tekstualnom delu, takođe, treba da imaju definisano operativno izvođenje radova na osnivanju i održavanju zaštitnih zona.

## SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA  ZAŠTITE ŠUMA

Zaštita šuma od biljnih bolesti  (611)

Zaštita šuma od biljnih bolesti nije novijeg datuma ali se primena zaštite od biljnih bolesti u sastojinama tvrdih lišćara primenjuje od skora. Usavršavanjem hemijskih sredstava u ovoj oblasti i potreba za očuvanjem mladih sastojina (prevashodno hrasta lužnjaka), u prvim godinama starosti, aktivirala je upotrebu ove vrste zaštite kao redovan vid mere zaštite u novo obnovljenim mladim sastojinama. Najčešća zaštita mladih hrastovih sastojina je vezana za uništavanje pepelnice. Ova bolest u poslednje vreme je uzela maha, pa u slučaju  da se na vreme ne izvrši  tretiranje  mlade sastojine hrasta protiv pepelnice, vrlo često dolazi do potpunog uništenja iste. Proizvodnjom nove generacije atomizera, koja je prilagođena za rad u šumi, stvorili su se uslovi za nesmetano obavljanje zaštite mladih sastojina po potrebi. Preparati koji se upotrebljavaju u zaštiti sastojina od biljnih bolesti su različiti po efikasnosti, vremenu dejstva, načinu upotrebe, a često i po ceni. Na osnovu svih navedenih parametara preporučuje se izbor preparata u zavisnosti od vremena napada biljnih bolesti, jačini napada, vrsti biljne bolesti idr. Generalno gledano zaštita mladih sastojina hrasta lužnjaka mora se obaviti na vreme i sa odgovarajućim preparatom da bi uspeh bio potpun. Ovaj vid rada se izvodi u pet  navrata do druge godine.

Zaštita šuma od entomoloških obolenja  (612)

Štetne insekte koji čine štete u mladim sastojinama možemo svrstati u tri grupe:

  - insekti koji čine štete na listu,

  - insekti koji čine štete na kori,

  - insekti koji čine štete na korenu.

Svi defolijatori javljaju se u rano proleće i prave štete na mladom listu. Tretiranje insekticidima potrebno je izvršiti pre polaganja jaja.

Mere zaštite od ksilofagnih insekata vrše se na sledeći način:

- Zabrana iznošenja napadnutih sadnica iz rasadnika.

- Izbegavanje mehaničkih ozleda na stablima.

- Ubrizgavanje (injektiranje) raznih sredstava (hemijska sredstva moraju biti u skladu sa FSC politikom o primeni istih) u hodnične sisteme radi uništavanja larvi.

- Tretiranje insekticidima.

Ovaj vid rada se izvodi po potrebi odn. minimalno jedanput u prvih deset godina.

Zaštita šuma od požara (613)

Zaštita od požara se uglavnom radi preventivno, tako što se oko sastojine prave protivpožarne pruge koje se u najkritičnijim periodima intezivno održavaju tanjiranjem. Preventivno se putem plakata i postavljanjem tabli na vidna mesta upozorava lokalno stanovništvo da ne pali vatru oko i u blizini sastojina.

Održavanje protivpožarnih pruga, proseka i puteva (618)

Radi sprečavanja eventualnih šteta na širem području u slučaju pojave šumskih požara, neophodno je preventivno podizati i održavati protivpožarne pruge na obnovljenim površinama, koje može lako zahvatiti prizemni požar. Uklanjaju se sve organske materije kojima se požar može širiti i prenositi. Potrebno je i redovno održavati puteve da je njima moguće prolaziti u svim uslovima. Proseke se moraju održavati čiste, prohodne i pregledne, redovnim godišnjim uklanjanjem žbunja i podrasta koji se na njima pojavljuje.

U ovom slučaju, efektivna površina koja se održava radi zaštite podmlatka , iznosi osam procenata od ukupne površine sastojine,dvaput godišnje, do 20-te godine starosti sastojine.

Zaštita sastojina od glodara (621)

Zaštita od glodara je neophodna u prvim godinama starosti mlade sastojine. U momentu nedostatka hrane, razni glodari (miševi,voluharuce i dr.), oštećuju korenje mladih biljaka u novoj sastojini  koje kasnije izaziva sušenje istih. Da bi se smanjio broj glodara na optimalanu brojnost kod koje ne dolazi do pojave oštećenja na mladim biljkama, primenjuje se uništavanje (trovanje) glodara otrovnim mamcima. Mamci se postavljaju u rupe ili u specijalne cevi tako da su fizički nedostupne ostalim toplokrvnim životinjama i pticama.  Ova mera zaštite mladih biljaka je pod posebnom kontrolom šumarskih stručnjaka tokom cele godine. Zaštita sastojina od glodara se izvodi redovno u prvih  sedam godina, svake godine jedanput.

Podizanje uzgojnih ograda (622)

S ciljem sprečavanja šteta od divljači i od stoke na obnovljenim površinama, oko njih se podižu zaštitne ograde sačinjene od drvenih stubova i žičanog pletiva, dovoljne visine i čvrstine da ih divljač ne može preskočiti ili probiti. Ograde treba da budu konstruisane tako da se nakon prestanka potrebe za zaštitom obnovljene površine lako mogu demontirati i ukloniti.

Održavanje uzgojnih ograda (623)

Da bi podignute ograde bile što trajnije i stabilnije i tako izvršavale svoju funkciju, potrebno ih je redovno održavati i popravljati. Održavanje se sastoji u popravljanju oštećenih mesta i redovnom košenju trave sa ciljem smanjenja korozije i truljenja.

## SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA  KORIŠĆENJA ŠUMA

Smernice za sprovođenje korišćenja šuma daju objašnjenje i obrazloženje tehnologije, kao i uputstva za izvođenje planiranih radova.Realizacija seča planiranih ovom osnovom izvodiće se putem godišnjih izvođačkih planova gazdovanja šumama. Pri tome treba voditi računa o ciljevima gazdovanja, određenom prinosu, kriterijumima sečive zrelosti, uzgojnim potrebama, kao i o rezultatima dobijenim premerom šuma pri izradi ove osnove. Na bazi sačinjenog plana seča, kao i prethodnog premera sastojina predviđenih za seču u narednoj godini (doznake stabala), sastavlja se izvođački plan gazdovanja šumama kao konačni planski dokument za izvođenje seča.

Seča šume će se vršiti posle odabiranja, obeležavanja i evidentiranja stabala za seču, tj. posle izvršene doznake stabala. Doznaku stabala za seču vrši stručno lice zaposleno u ŠG ’’Sremska Mitrovica’’, uvažavajući odredbe člana 39. Zakona o šumama Republike Srbije.

Zavisno od cilja gazdovanja i načina izvođenja, seče mogu biti:

- seče obnavljanja (čiste seče),

- seče obnavljanja (oplodne seče) i

- proredne  seče.

SMERNICE ZA MAKSIMALNO DOZVOLJENE ŠTETE PRILIKOM SEČE, IZRADE I PRIVLAČENJA ŠUMSKIH SORTIMENATA

Izvođenje radova seče i privlačenja, odnosno prve faze transporta vrši se na osnovu izvođačkih projekata, kojim se definiše mesto, vreme, obim i vrste radova, projektovane vlake, radna polja, tehnologija rada, mehanizacija, radna snaga i drugo.

Seča stabala se vrši nakon prethodnog  izdvajanja,obeležavanja i evidentiranja stabala za seču(doznaka),koje može biti individualno(stablimično) ili površinsko u slučajevima čistih seča u plantažama, odnosno intenzivnim zasadima hib.topola i vrba ,gde se čista seča primenjuje kao redovni vid obnove ovih šuma.

U pogledu vremena seče razlikuje se zimska (u periodu od 01. 10. do 31. 03.) i letnja seča (u periodu od 01. 04. do 30. 09.). Seča se pretežno vrši tokom zimskog perioda, a kao isključivo vreme za seču se koristi u slučajevima završnog seka pri obnavljanju visokih šuma u cilju obezbeđivanja maksimalne zaštite podmlatka tokom seče stabala i privlačenja šumskih sortimenata.

Tehnologija seče stabala i izrade šumskih sortimenata mora da se primenjuje na način kojim se u najvećoj mogućoj meri izbegavaju štete na šumskim sortimentima, šumskim sastojinama, zemljištu, vodotocima i drugom. Izbegavanje šteta se vrši izborom odgovarajuće tehnologije rada izvođačkim planom i propisivanjem vremena i metoda seče (sortimentna ili deblovna), kao i drugih neophodnih tehničkih elemenata značajnih za smanjivanje šteta.

Maksimalno dozvoljene štete na sastojini u pripremnom i oplodnom seku oplodnih i prorednim sečama, koje se ispoljavaju prelomima debala i debljih grana, ne smeju biti učinjene na više od 5%  preostalih stabala u sastojini, odnosno 3% rubnih stabala u slučajevima čistih seča.  Naknadnom doznakom se jako oštećena stabla obeležavaju za seču i evidentiraju u doznačnu knjigu, posle čega se uklanjaju iz sastojine.

U fazi obaranja stabala ne sme doći do raspucavanja i preloma debala na više od 5% oborenih stabala.

Ukoliko se tokom seče pojavi veći obim šteta, poslovođa seče obustavlja dalje izvođenje radova. Pored poslovođe, kontrolu radova i izdavanje naloga o njihovom obustavljanju ili nastavljanju vrše nadležni referenti iz šumskih uprava i šumskih gazdinstava ili njima nadređeni rukovodioci.

Krojenje debala za izradu šumskih sortimenata vrše šumarski tehničari na poslovima korišćenja šuma, sa položenim stručnim ispitom.

Posle izvršenih poslova seče i izrade drvnih sortimenata, vrši se zaprimanje radova putem zapisnika u kojima se pored izvršenih radova, evidentiraju zapaženi nedostaci, neizvršeni poslovi i prisutne štete, sa nalogom otklanjanja istih u zadatim rokovima.

Izvoz šumskih sortimenata (prva faza transporta) vrši se isključivo obeleženim vlakama, koje su po pravilu širine 3 metra. Vlake se projektuju i ucrtavaju na karti izvođačkog projekta, a namenjene su kretanju mehanizacije tokom prve faze transporta šumskih sortimenata sa sečine do stovatišta ili izvoznog puta.

Tokom planiranja i projektovanja traktorskih vlaka moraju se poštovati sledeći principi i pravila:

- Za pravce vlaka prioritetno se koriste, ukoliko postoje, već postojeće vlake koje su izgrađene tokom ranijih radova.

- U raničarskim područjima vlake se po pravilu projektuju u pravilnim geometrijskim oblicima.

- Po mogućnosti se izbegava gradnja vlaka u vodotocima, rečnim rukavcima, barama, močvarnom zemljištu i neposrednoj blizini izvorišta voda.

- Prelazi vlaka preko vodotokova i rukavaca se postavljaju poprečno i po najkraćoj putanji. Na većim vodotocima, rukavcima, mlakama i kanalima se postavljaju privremeni ili trajni propusti i mostovi u zavisnosti od planiranog vremenskog trajanja upotrebe vlaka i navedenih objekata.

- Na vlažnom i močvarnom zemljištu vlake se po potrebi stabilizuju, granama, fašinama ili drvenim talpama.

Privlačenje sortimenata do vlaka se vrši na način koji obezbeđuje najmanje moguće oštećivanje zemljišta, vode i vegetacije uz poštovanje sledećih pravila:

- Nakon formiranja tovara šumskih sortimenata u radnom polju, vozila se najkraćom putanjom kreću do najbliže vlake, a dalje isključivo vlakama do stovarišta ili izvoznog puta.

- U brdskim područjima i uslovima prebirnog gazdovanja, privlačenje šumskih sortimenata do vlaka se vrši najkraćim putem animalnim zapregama i mehanizovano šumskim vitlima.

- Privlačenje sortimenata u sečinama gde se sprovodi obnavljanje šuma (podmladne povšine), vrši se po pravilu tokom zimskog perioda po snežnom pokrivaču ili smrznutom zemljištu.

- U slučajevima obilnih padavina i visoke vlažnosti zemljišta kada tokom prevoza mogu da nastanu značajne štete na zemljištu radnih polja i transportnih vlaka, obustavlja se privlačenje šumskih sortimenata.

- Prevoz sortimenata se obustavlja u slučajevima da se na radnim poljima i vlakama pojave ulegnuća zemljišta (kolotrag) od transpornih sredstava, dubine veće od 40 santimetara.

- Sva oštećenja zemljišta u vidu ulegnuća dubljih od 20 cantimetara moraju se sanirati po okončanju prevoza ručnim alatom ili mehanizovano pomoću tanjirača i druge mehanizacije.

Neposredni nadzor nad privlačenjem šumskih sortimenata vrši poslovođa korišćenja šuma (šumarski tehničar sa položenim stručnim ispitom). Obustavu privlačenja može da izda poslovođa korišćenja šuma, referenti korišćenja iz šumskih uprava i gazdinstava, kao i njihovi nadređeni rukovodioci.

U slučaju potrebe mogu se propisati i druge mere zaštite šuma, sortimenata, vode, vegetacije, zemljišta i drugog.

### Seče obnavljanja - čiste seče

Obeležavanje stabala za seče obnavljanja vrši se površinski i to po graničnoj liniji koja se uključuje u površinu za čistu seču.

Da bi se planirani cilljevi gazdovanja što potpunije ostvarili, a radovi izvodili efikasno, pri izvođenju seča treba nastojati da godišnje seče budu skoncentrisane radi lakše organizacije. Takođe treba nastojati da se usaglasi mesto i vreme izvođenja čistih seča i proreda, tako što će se u blizini čistih seča istovremeno izvoditi i prorede. Seče se moraju izvoditi u vreme kada nema opasnosti od naglog dolaska visokih voda, a radi efikasnije zaštite proizvedenih sortimenata za vreme poplava seče treba da napreduju u nizvodnom pravcu. Na mestima gde se vrše seče ne treba ostavljati manje neposečene površine, jer bi to izazvalo organizaciono tehničke probleme prilikom izvođenja radova u budućnosti. Prilikom izvođenja radova treba voditi računa da se oborena stabla ne ukrštaju i da visina panjeva ne prelazi 2/3 prečnika panja. Krojenje posečenog drveta treba prilagoditi tržišnim uslovima, tako da se postignu maksimalni finansijski efekti (veće učešće trupaca i oblog tehničkog drveta na račun ogrevnog drveta, svođenje otpada na najmanju meru). Da bi se ovi ciljevi postigli krojenje treba da izvodi stručno lice. Posle seče mora se uspostaviti šumski red shodno Pravilniku o šumskom redu. Radovi na izvlačenju sortimenata moraju biti tako organizovani da vreme od seče do izvlačenja na stovarište bude što kraće, a da drvni materijal bude smešten na pristupačnim stovarištima bezbednim od poplave.

Seče obnavljanja se izvode u zimskom periodu tj. u doba mirovanja vegetacije.

Seča se izvodi motornim testerama. Partiju sekača čine dva sekača i jedna motorna testera. Razmak između partija sekača je dvostruka visina srednje sastojinskog stabla.

### Proredne seče

Obeležavanje stabala za proredne seče će se izvršiti stablimično.

Intenzitet prorede za svaku pojedinu sastojinu i vrstu drveta je naveden u prilogu PLAN PROREDNIH SEČA. Prilikom izvođenja proreda treba se pridržavati određene zapremine predviđene za proredu jer je navedeni procenat određen prema zapremini sastojine u vreme izrade osnove, što kod mlađih sastojina sa velikim procentom godišnjeg prirasta daje (u apsolutnom smislu vrednosti) neprecizan podatak.

Vreme izvođenja proreda po odeljenjima treba uskladiti sa izvođenjem seča obnavljanja, kako bi upotrebljena mehanizacija bila što funkcionalnije korišćena. Seče se moraju izvoditi u vreme kada nema opasnosti od naglog dolaska visokih voda. Takođe, ako se ukaže potreba za proredama ili sanitarnim sečama (vetrolomi, vetroizvale i dr.) u nekim odeljenjima i odsecima koji nisu planirani ovom osnovom, (sastojine u kojima je usvojeno prelzano gazdovanje kao sistem gazdovanja), potrebno je i njih uraditi uz saglasnost, saradnju i nadzor šumarske inspekcije. Sve smernice o izvođenju seče, krojenja, izvlačenju drvnih sortimenata i uspostavljanju šumskog reda, navedene  u prethodnom poglavlju za seče obnavljanja, važe i za proredne seče.

Prorede se izvode tokom cele godine motornim testerama.

Sama seča se izvodi motornim testerama po sekačkim linijama, koje su širine dvostruke visine srednjeg sastojinskog stabla. Partiju sekača čine dva sekača i jedna motorna testera.

## VREME IZVODJENJA RADOVA NA SEČI I GAJENJU  ŠUMA

Seče obnove se mogu izvoditi  tokom cele godine, jer ce se sastojine obnavljati vestackim putem, proredne seče se takodje izvode tokom cele godine.

Uzgojni radovi na pošumljavanju obavljaju se u doba mirovanja vegetacije a radovi na gajenju obavljaju se većinom u doba vegetacije.

## UPUTSTVO ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I  IZVOĐAČKOG PROJEKTA GAZDOVANJA ŠUMAMA

Sprovođenje osnova obezbeđuje se godišnjim planom gazdovanja šumama (u daljem tekstu godišnji plan). Njim se detaljno razrađuju radovi po pojedinim sastojinama utvrđeni u ovoj osnovi za gazdovanje šumama.

Sastavni deo godišnjeg plana je izvođački projekat gazdovanja šumama (u daljem tekstu izvođački projekat).

Izvođačkim projektom se usklađuje tehnologija po fazama radova na gajenju, zaštiti i korišćenju šuma.

Osnovna jedinica za koju se izrađuje izvođački projekat je odelenje.

Izvođački projekat sastoji se iz tekstualnog dela, tabelarnog dela i skica.

Tekstualni deo izvođačkog projekta sastoji se iz opisa staništa i sastojina, obrazloženja opšteg i etapnog uzgojnog cilja, prikaz rasporeda  izvođenja radova na gajenju šuma i načina izvođenja tih radova, te prikaz tehnologije i organizacije rada na seči, izradi i privlačenju drvnih sortimenata.

Tabelarni deo sadrži podatke o površini, vrsti i obimu radova na gajenju i korišćenju šuma, količini, vrsti i starosti sadnog materijala, radnoj snazi, mehanizaciji i drugim sredstvima rada i materijalu potrebnom za izvođenje pripremnih i glavnih radova na gajenju i korišćenju šuma.

Izvođački projekti rade se na obrascima br.19-26 koji su propisani Pravilnikom, arhiviraju se i trajno čuvaju. Izvođački projekat donosi se najkasnije do 31.oktobra, a godišnji plan do 30. novembra, za radove koji će da se izvode u narednoj godini. Godišnji izvođački projekat mora biti u skladu sa osnovom. Korisnik šuma je dužan da u izvođačkom projektu evidentira izvršene radove u toku godine na zaštiti, gajenju i seči šuma po njegovom izvršenju, a najkasnije do 28. februara naredne godine.

U izvođački plan prilažu se skice 1: 10000 sa ucrtanim izvoznim putevima, stovarištima, vlakama i td.

Detaljnija uputstva za izradu godišnjeg plana gazdovanja šumama, data su u Pravilniku o sadržini osnova i programa gazdovanja šumama, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama ( sl.gl.RS br. 122/03

## UPUTSTVO ZA VODJENJE EVIDENCIJE GAZDOVANJA ŠUMAMA

Korisnik šuma je dužan prema članu 34. Zakona o šumama, da u osnovi gazdovanja  šumama, te u izvođačkom projektu evidentira izvršene radove na gajenju, zaštiti i korišćenju šuma.

Radovi izvršeni u toku godine evidentiraju se najkasnije do 28. februara naredne godine.

Evidentiranje izvršenih radova na seči i gajenju šuma vrše se na obrascima ”Plan gajenja šuma – Evidencija izvršenih radova na gajenju”,  ”Plan seča obnavljanja (jednodobne šume) – Evidencija izvršenih seča” i ”Plan prorednih seča – Evidencija izvršenih seča”.

Detaljnija upustva za vođenje evidencije izvršenih radova regulisana su u Pravilniku o sadržini osnova i programa gazdovanja šumama, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama ( sl.gl.RS br. 122/03).

Količina posečenog drveta unosi se iz doznačnih knjiga. Prsni prečnici doznačenih stabala mere se sa tačnošću 1 cm i unose u doznačnu knjigu. Zapremina u doznačnim knjigama obračunava se po istim zapreminskim tablicama (tarifama) po kojima je bila obračunata zapremina u OGŠ, posečeno drvo razvrstava se po strukturi na tehničko, celulozno, jamsko i ogrevno drvo.

Svi izvršeni radovi se prikazuju i na kartama sa napomenom o površini, obimu radova i godini izvršenja.

Ostvareni prinos razvrstava se na glavni (redovni, vanredni i slučajni) i prethodni (redovni i slučajni) prinos, a prema sortimentnoj strukturi na tehničko, jamsko, celulozno i ogrevno drvo.

Glavni prinos obuhvata posečenu drvnu zapreminu stabala po planu seča obnavljanja šuma, drvnu zapreminu slučajnih prinosa - stabla posečena u sastojinama dva najstarija dobna razreda kod odabrane ophodnje, drvnu zapreminu stabala posečenih čistom sečom u izdanačkim šumama u cilju obnavljanja.

Prethodni prinos obuhvata posečenu drvnu zapreminu stabala koja je obuhvaćena planom prorednih seča i slučajne prinose u sastojinama koje su planirane za proredne seče.

Redovni prinos obuhvata posečenu drvnu zapreminu stabala koja je u planu prorednih seča i planu seča obnavljanja šuma.

Vanredni prinos obuhvata posečenu drvnu zapreminu stabala sa površina koje će se koristiti za druge svrhe osim za proizvodnju drveta (šumsko-kamionski put, dalekovod, gasovod, naftovod i dr.).

Slučajni prinos obuhvata posečenu zapreminu stabala koja nije obuhvaćena planom seča obnavljanja i planom prorednih seča, a potreba za njihovom sečom je slučajnog karaktera i rezultat je elementarnih nepogoda ili drugih nepredvidivih okolnosti.

Pored izvršenih radova evidentiraju se i drugi podaci i pojave od značaja za gazdovanje šumama u posebnom prilogu - "Šumska hronika" kao što su:

- promena u posedovnim odnosima;

- veće šumske štete od elementarnih nepogoda;

- štete od biljnih bolesti i štetočina;

- pojave ranih i kasnih mrazeva;

- početak vegetacionog perioda i dr.

## USLOVI ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Posebnim uslovima Zavoda za zaštitu prirode, regulisane su obaveze korisnika zaštićenog prirodnog dobra. Osnova za gazdovanje šumama mora biti izrađena u skladu sa sledećim zakonskim i podzakonskim aktima,kojima je regulisana zaštita prirode na predmetnom području:

- Prostorni plan Republike Srbije (”Službeni glasnik RS”,br. 88/10.);

- Zakon o zaštiti prirode ( ”Službeni glasnik RS”,br. 36/09 i 88/10.);

- Zakon o zaštiti životne sredine ( ”Službeni glasnik RS”,br. 135/04. i 36/09);

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (”Sl.list SRJ, Međunarodni ugovori”, br.11/01.);

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (”Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br.102/07.);

- Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (Sl.gl. RS br. 5/10),

- Pravilnik o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, o tipovima staništa, osetljivim,ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje (Sl.gl. RS br. 35/10),

Svi Uslovi Zavoda za zaštitu prirode, vezani za ovo područje, nalaze se u prilogu koji je sastavni deo ove osnove.

## VODNI USLOVI

Svi vodni uslovi Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo , vezani za ovo područje, nalaze se u prilogu koji je sastavni deo ove osnove.

# EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA

Ekonomsko finasijska analiza gazdovanja šumama uskladjuje iznose i izvore sredstava za izvršenje radova planiranih osnovama.

Ukupna prodajna vrednost drvnih i drugih proizvoda, utvrđena je na osnovu važećeg cenovnika, a troškovi šumsko uzgojnih radova utvrđeni su na osnovu kalkulacija urađenih u  Šumskom gazdinstvu “Sremska Mitrovica”.

Sve kalkulacije u ovom poglavlju rađene su na godišnjem nivou.

## VREDNOST ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA

Vrednost šuma i šumskog zemljišta za gazdinsku jedinicu „Čenjin – Obreške širine“, vršena je na osnovu podataka zapremine drvne mase GJ, vrednosti mladih šuma koja je proizišla iz cene koštanja podizanja po jednom hektaru kao i tržišne vrednosti šumskog zemljišta.

Vrednost šuma i šumskog zemljišta kao osnovnog sredstva obavezna je da se proceni na početku svake godine i za svaku GJ. Urađena procena vrednosti šuma važeća je na dan 31.12.2011 god.,jer se postojala računska vrednost na dan 31.12.2012 god.nije mogla čekati (po novom Zakonu o šumama projektant je dužan da završi novu osnovu šest meseci pre isteka važeće), a obračunata je prema jedinstvenoj metodologiji koja se primenjuje u ŠG ''Sremska Mitrovica'', a čini je:vrednost drveta, zemljišta,ostalih proizvoda i opštekorisnih funkcija šuma.

Na osnovu ovih vrednosti dobijena je ukupna vrednost šuma i šumskog zemljišta u ovoj GJ koja iznosi 268.448.137,00 dinara.

## VRSTA I OBIM PLANIRANIH RADOVA

### Kvalitativna struktura sečive zapremine ( na godišnjem nivou )

Planom proreda i seča obnavljanja šuma, bruto sečivi  prinos u ovoj gazdinskoj jedinici  iznosi  6,115.2m3.

Sortimentna struktura prinosa na godišnjem nivou - prosta reprodukcija

Tabela br. 10.1. – Sortiment struktura prinosa

| Vrsta drveća | Bruto sečivi prinos | Otpad | Neto sečivi prinos | Sortimenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | K | L | I | II | III | Obla građa | Ukupno tehn. drvo | Prostorno drvo |
| BVrb | 316.3 | 47.8 | 268.5 |  |  |  | 8.4 | 15.6 |  |  | 24.0 | 244.5 |
| BlTop | 563.7 | 84.6 | 479.1 |  |  |  | 28.2 | 52.4 |  |  | 80.6 | 398.5 |
| Rob | 11.3 | 1.7 | 9.6 |  |  |  | 0.8 | 1.5 |  |  | 2.3 | 7.3 |
| I214 | 2443.8 | 366.7 | 2077.1 | 322.2 |  | 272.6 | 421.4 | 223.1 |  |  | 1239.3 | 837.8 |
| DlTop | 127.5 | 19.1 | 108.4 | 6.6 |  | 5.6 | 8.7 | 4.6 |  |  | 25.5 | 82.9 |
| T-m1 | 215.9 | 32.4 | 183.5 | 11.2 |  | 9.5 | 14.7 | 7.8 |  |  | 43.2 | 140.3 |
| Pjas | 2108.0 | 210.8 | 1897.2 | 21.9 | 54.7 |  | 109.5 | 273.7 |  | 87.6 | 547.4 | 1349.8 |
| Luz | 69.5 | 7.0 | 62.5 | 0.9 | 3.5 |  | 3.5 | 4.4 | 5.3 |  | 17.7 | 44.9 |
| Gr | 24.8 | 2.5 | 22.3 |  |  |  | 2.5 | 3.7 |  |  | 6.2 | 16.1 |
| SLip | 4.9 | 0.5 | 4.4 |  |  |  | 0.5 | 0.7 |  |  | 1.2 | 3.2 |
| Otl | 110.3 | 11.0 | 99.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 99.3 |
| Ukupno: | 5,996.0 | 784.0 | 5,212.0 | 362.9 | 58.3 | 287.8 | 598.1 | 587.5 | 5.3 | 87.6 | 1987.4 | 3,224.6 |

Sortimentna struktura prinosa na godišnjem nivou - proširena reprodukcija:

Tabela br. 10.2. – Sortiment struktura prinosa na godišnjem nivou – proširena reprodukcija

| Vrsta drveća | Bruto sečivi prinos | Otpad | Neto sečivi prinos | Sortimenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | K | L | I | II | III | Obla građa | Ukupno tehn. drvo | Prostorno drvo |
| BVrb | 26.2 | 3.9 | 22.3 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 | 19.6 |
| BlTop | 7.2 | 1.1 | 6.1 |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 | 5.4 |
| I214 | 68.4 | 10.3 | 58.1 |  |  |  | 3.2 | 3.6 |  |  | 6.8 | 51.3 |
| Pjas | 14.9 | 1.5 | 13.4 |  |  |  |  | 3.2 |  | 2 | 5.2 | 8.2 |
| Luz | 0.3 | 0.0 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.2 |
| Otl | 2.2 | 0.2 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2.0 |
| Ukupno: | 119.2 | 17.0 | 102.2 | 0 |  | 0 | 3.2 | 10.2 | 0.1 |  | 15.5 | 86.7 |

Ukupan sečivi prinos

Ukupna sortimentna struktura sečivog prinosa :

Tabela br. 10.3. – Sortiment struktura prinosa na godišnjem nivou – ukupno

| Vrsta drveća | Bruto sečivi prinos | Otpad | Neto sečivi prinos | Sortimenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | K | L | I | II | III | Obla građa | Ukupno tehn. drvo | Prostorno drvo |
| BVrb | 342.5 | 51.7 | 290.8 |  |  |  | 8.4 | 18.3 |  |  | 26.7 | 264.1 |
| BlTop | 570.9 | 85.7 | 485.2 |  |  |  | 28.2 | 53.1 |  |  | 81.3 | 403.9 |
| Rob | 11.3 | 1.7 | 9.6 |  |  |  | 0.8 | 1.5 |  |  | 2.3 | 7.3 |
| I214 | 2,512.1 | 377.0 | 2,135.2 | 322.2 |  | 272.6 | 424.6 | 226.7 |  |  | 1,246.1 | 889.1 |
| DlTop | 127.5 | 19.1 | 108.4 | 6.6 |  | 5.6 | 8.7 | 4.6 |  |  | 25.5 | 82.9 |
| T-m1 | 215.9 | 32.4 | 183.5 | 11.2 |  | 9.5 | 14.7 | 7.8 |  |  | 43.2 | 140.3 |
| Pjas | 2,122.9 | 212.3 | 1,910.6 | 21.9 | 54.7 |  | 109.5 | 276.9 |  | 89.6 | 552.6 | 1,358.0 |
| Luz | 69.8 | 7.0 | 62.8 | 0.9 | 3.5 |  | 3.5 | 4.4 | 5.4 |  | 17.8 | 45.1 |
| Gr | 24.8 | 2.5 | 22.3 |  |  |  | 2.5 | 3.7 |  |  | 6.2 | 16.1 |
| SLip | 4.9 | 0.5 | 4.4 |  |  |  | 0.5 | 0.7 |  |  | 1.2 | 3.2 |
| Otl | 112.5 | 11.2 | 101.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
| Ukupno: | 6,115.2 | 801.0 | 5,314.2 | 362.9 | 58.3 | 287.8 | 601.3 | 597.7 | 5.4 | 89.6 | 2,002,9 | 3,311.3 |

### Vrsta i obim planiranih radova na gajenju

Prikaz ukupno planiranih radova na gajenju šuma:

Prosta reprodukcija:

Tabela br. 10.4. – Planirani radovi na gajenju šuma – prosta reprodukcija na godišnjem  nivou

| Šifra | Vid rada | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | Priprema za pošumljavanje ML | 7.33 | 7.33 |
| 102 | Priprema za pošumljavanje TL | 2.17 | 2.17 |
| 317 | Veštačko pošumljavanje sadnjom | 2.17 | 2.17 |
| 318 | Veštačko pošumljavanje topolom plitkom sadnjom | 7.33 | 7.33 |
| 414 | Popunjavanje veštački podignutih kultura sadnjom | 0.43 | 0.43 |
| 415 | Popunjavanje veštački podignutih plantaža | 1.10 | 1.10 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 2.17 | 6.52 |
| 522 | Kresanje grana | 7.80 | 37.25 |
| 524 | Pinciranje | 7.33 | 7.33 |
| 525 | Međuredna obrada tanjiranjem | 25.93 | 134.12 |
| 527 | Čišćenje u mladim kulturama | 0.39 | 0.39 |
| 530 | Međuredna obrada hemijskim sredstvima | 7.38 | 36.41 |
| 924 | Prorede u mekim lišćarima | 15.75 | 15.75 |
| 927 | Prorede u tvrdim lišćarima | 45.95 | 45.95 |
|  | Ukupno: | 133.23 | 304.25 |

Proširena  reprodukcija:

Tabela br. 10.5. – Planirani radovi na gajenju šuma – proširena reprodukcija na godišnjem  nivou

| Šifra | Vid rada | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 | Priprema za pošumljavanje TL | 1.67 | 1.67 |
| 317 | Veštačko pošumljavanje sadnjom | 0.75 | 0.75 |
| 326 | Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom | 0.92 | 0.92 |
| 413 | Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom | 0.18 | 0.18 |
| 414 | Popunjavanje veštački podignutih kultura sadnjom | 0.15 | 0.15 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 1.67 | 7.75 |
|  | Ukupno: | 5.33 | 11.41 |

Ukupno planirani radovi na gajenju:

Tabela br. 10.6. – Ukupno planirani  radovi  na  gajenju  šuma - na godišnjem  nivou

| Šifra | Vid rada | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | Priprema za pošumljavanje ML | 7.33 | 7.33 |
| 102 | Priprema za pošumljavanje TL | 3.84 | 3.84 |
| 317 | Veštačko pošumljavanje sadnjom | 2.92 | 2.92 |
| 318 | Veštačko pošumljavanje topolom plitkom sadnjom | 7.33 | 7.33 |
| 326 | Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom | 0.92 | 0.92 |
| 413 | Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom | 0.18 | 0.18 |
| 414 | Popunjavanje veštački podignutih kultura sadnjom | 0.58 | 0.58 |
| 415 | Popunjavanje veštački podignutih plantaža | 1.10 | 1.10 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 3.84 | 14.27 |
| 522 | Kresanje grana | 7.80 | 37.25 |
| 524 | Pinciranje | 7.33 | 7.33 |
| 525 | Međuredna obrada tanjiranjem | 25.93 | 134.12 |
| 527 | Čišćenje u mladim kulturama | 0.39 | 0.39 |
| 530 | Međuredna obrada hemijskim sredstvima | 7.38 | 36.41 |
| 924 | Prorede u mekim lišćarima | 15.75 | 15.75 |
| 927 | Prorede u tvrdim lišćarima | 45.95 | 45.95 |
|  | Ukupno: | 138.55 | 315.65 |

### Vrsta i obim planiranih radova zaštite šuma(na godišnjem nivou)

Plan zaštite šuma od štetnih insekata, biljnih bolesti, glodara i podizanju i održavanju zaštitnih ograda

Tabela br. 10.7. – Planirani radovi na zaštiti šuma – prosta reprodukcija na godišnjem  nivou

| Šifra | Vid rada | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 9.50 | 9.50 |
| 612 | Zaštita šuma od entomoloških oboljenja | 9.50 | 9.50 |
|  | Ukupno: | 19.00 | 19.00 |

Tabela br. 10.8. – Planirani radovi na zaštiti šuma – proširena reprodukcija na godišnjem  nivou

| Šifra | Vid rada | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 1.67 | 5.33 |
| 612 | Zaštita šuma od entomoloških oboljenja | 1.67 | 1.67 |
| 618 | Održavanje protivpožarnih pruga, proseka i puteva | 0.92 | 9.17 |
| 621 | Zaštita šuma od glodara | 0.92 | 3.67 |
| 622 | Podizanje zaštitnih ograda | 0.92 | 0.92 |
| 623 | Održavanje zaštitnih ograda | 0.92 | 3.67 |
|  | Ukupno: | 7.02 | 24.43 |

Tabela br. 10.9. – Ukupno planirani  radovi  na  zaštiti šuma - na godišnjem  nivou

| Šifra | Vid rada | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 11.17 | 14.83 |
| 612 | Zaštita šuma od entomoloških oboljenja | 11.17 | 11.17 |
| 618 | Održavanje protivpožarnih pruga, proseka i puteva | 0.92 | 9.17 |
| 621 | Zaštita šuma od glodara | 0.92 | 3.67 |
| 622 | Podizanje zaštitnih ograda | 0.92 | 0.92 |
| 623 | Održavanje zaštitnih ograda | 0.92 | 3.67 |
|  | Ukupno: | 26.02 | 43.43 |

### Vrsta i obim planiranih radova na izgradnji i održavanju šumskih saobraćajnica i objekata (na godišnjem nivou )

U narednom uređajnom periodu se planira izgradnja puteva kroz GJ u dužini od 1,5 km.

Pravci trase puta vodili bi prosekama odeljenja:23/37,23/36,24/36,25/36, kao i prosekama26/27 i 28/29.

Na taj način bi došlo do spajanja sa izgrađenim šumsko-kamionskim putem u prethodnom razdoblju

Pored ovih radova neophodno je stalno održavanje proseka radi očuvanja prohodnosti kroz GJ.

### Vrsta i obim planiranih radova na održavanju  ZPD

Vrsta i obim radova na zaštiti  SRP ”Obedska bara”, ovom osnovom nije planiran, te će se na osnovu toga, vrsta i obim radova zaštite  SRP ”Obedska bara”, planirati u okviru programa zaštite  SRP ”Obedska bara”.

### Vrsta i obim planiranih radova na uređivanju šuma

Sledeće uredjivanje šuma ove GJ planira se uraditi u poslednjoj godini važenja ove osnove za gazdovanje šuma, na površini od 1,077.22 ha.

## FORMIRANJE PRIHODA

### Prihod od prodaje drveta (na godišnjem nivou)

Tabela br. 10.4. – Prihod od prodaje drveta– prosta reprodukcija

| Vrsta drveta | Sortiment | Količina | Jedinična cena |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | din. | din. |
| Hrast lužnjak | F | 0.9 | 20,200 | 18,180 |
| Hrast lužnjak | K | 3.5 | 16,059 | 56,207 |
| Hrast lužnjak | I | 3.5 | 13,382 | 46,837 |
| Hrast lužnjak | II | 4.4 | 9,635 | 42,394 |
| Hrast lužnjak | III | 5.3 | 6,958 | 36,877 |
| P.jasen | F | 21.9 | 15,150 | 331,785 |
| P.jasen | K | 54.7 | 13,382 | 731,995 |
| P.jasen | I | 109.5 | 10,706 | 1,172,307 |
| P.jasen | II | 273.7 | 6,423 | 1,75,7975 |
| P.jasen | Obla građa | 87.6 | 4,483 | 392,711 |
| Grab | I | 2.5 | 5,206 | 13,015 |
| Grab | II | 3.7 | 4,164 | 15,407 |
| S.lipa | I | 0.5 | 5,830 | 2,915 |
| S.lipa | II | 0.7 | 4,581 | 3,207 |
| Bela topola | I | 28.2 | 2,989 | 84,290 |
| Bela topola | II | 52.4 | 2,491 | 130,528 |
| Bvrba | I | 8.4 | 2,989 | 25,108 |
| Bvrba | II | 15.6 | 2,491 | 38,860 |
| I 214 | F | 322.2 | 6,423 | 2,069,491 |
| I 214 | L | 272.6 | 5,031 | 1,371,451 |
| I 214 | I | 421.4 | 3,747 | 1,578,986 |
| I 214 | II | 223.1 | 2,944 | 656,806 |
| Rob | I | 0.8 | 3,747 | 2,998 |
| Rob | II | 1.5 | 2,944 | 4,416 |
| T-m1 | F | 11.2 | 6,423 | 71,938 |
| T-m1 | L | 9.5 | 5,031 | 47,795 |
| T-m1 | I | 14.7 | 3,747 | 55,081 |
| T-m1 | II | 7.8 | 2,944 | 22,963 |
| DiTop | F | 6.6 | 6,423 | 42,392 |
| DiTop | L | 5.6 | 5,031 | 28,174 |
| DiTop | I | 8.7 | 3,747 | 32,599 |
| DiTop | II | 4.6 | 2,944 | 13,542 |
| Prostorno drvo | 1,510.1 | 3,999 | 6,038,890 |
| Celuloza | 1,714.5 | 2,134 | 3,658,743 |
|  |  | 5,211.9 |  | 20,596,860 |

Tabela br. 10.11. – Prihodi od prodaje drveta – proširena reprodukcija

| Vrsta drveta | Sortiment | Količina | Jedinična cena |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | din. | din. |
| Bvrba | II | 2.7 | 2,491 | 6,726 |
| Bela topola | II | 0.7 | 2,491 | 1,744 |
| I 214 | I | 3.2 | 3,747 | 11,990 |
| I 214 | II | 3.6 | 2,944 | 10,598 |
| P.jasen | II | 3.2 | 6,423 | 20,554 |
| P.jasen | Obla građa | 2 | 4,483 | 8,966 |
| Hrast lužnjak | III | 0.1 | 6,958 | 696 |
| Prostorno drvo | 10.4 | 10.4 | 3,999 |
| Celuloza | 76.3 | 76.3 | 2,134 |
|  |  | 102.2 |  | 265,687.4 |

Ukupan Prihodi od prodaje drveta - ukupno

Tabela br. 10.13. – Ukupni prihodi proste i proširene reprodukcije od prodaje drveta

| Vrsta drveta | Sortiment | Količina | Jedinična cena |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | din. | din. |
| Hrast lužnjak | F | 0.9 | 20,200 | 18,180 |
| Hrast lužnjak | K | 3.5 | 16,059 | 56,207 |
| Hrast lužnjak | I | 3.5 | 13,382 | 46,837 |
| Hrast lužnjak | II | 4.4 | 9,635 | 42,394 |
| Hrast lužnjak | III | 5.4 | 6,958 | 37,573 |
| P.jasen | F | 21.9 | 15,150 | 331,785 |
| P.jasen | K | 54.7 | 13,382 | 731,995 |
| P.jasen | I | 109.5 | 10,706 | 1,172,307 |
| P.jasen | II | 276.9 | 6,423 | 1,778,529 |
| P.jasen | Obla građa | 89.6 | 4,483 | 401,677 |
| Grab | I | 2.5 | 5,206 | 13,015 |
| Grab | II | 3.7 | 4,164 | 15,407 |
| S.lipa | I | 0.5 | 5,830 | 2,915 |
| S.lipa | II | 0.7 | 4,581 | 3,207 |
| Bela topola | I | 28.2 | 2,989 | 84,290 |
| Bela topola | II | 53.1 | 2,491 | 132,272 |
| Bvrba | I | 8.4 | 2,989 | 25,108 |
| Bvrba | II | 18.3 | 2,491 | 45,585 |
| I 214 | F | 322.2 | 6,423 | 2,069,491 |
| I 214 | L | 272.6 | 5,031 | 1,371,451 |
| I 214 | I | 424.6 | 3,747 | 1,590,976 |
| I 214 | II | 226.7 | 2,944 | 667,405 |
| Rob | I | 0.8 | 3,747 | 2,998 |
| Rob | II | 1.5 | 2,944 | 4,416 |
| T-m1 | F | 11.2 | 6,423 | 71,938 |
| T-m1 | L | 9.5 | 5,031 | 47,795 |
| T-m1 | I | 14.7 | 3,747 | 55,081 |
| T-m1 | II | 7.8 | 2,944 | 22,963 |
| DiTop | F | 6.6 | 6,423 | 42,392 |
| DiTop | L | 5.6 | 5,031 | 28,174 |
| DiTop | I | 8.7 | 3,747 | 32,599 |
| DiTop | II | 4.6 | 2,944 | 13,542 |
| Prostorno drvo | 1520.5 | 3,999 | 6,080,480 |
| Celuloza | 1790.8 | 2,134 | 3,821,567 |
|  |  | 5,314.1 |  | 20,862,547.4 |

### Sredstva za reprodukciju šuma (na godišnjem nivou)

Sredstva za reprodukciju šuma 15% na ostvarenu cenu prodatog drveta:

Sredstva za reprodukciju šuma 15% na ostvarenu cenu prodatog drveta:

Prosta reprodukcija 	20,596,860.0	x	0.15	=	3,089,529 din.

Proširena reprodukcija	265,687.4	x	0.15	=	39,853.0 din.

Svega:	               3,129,382  din.

### Ukupan prihod

### Tabela br. 10.5. – Ukupan prihod

| VRSTA PRIHODA | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihod od prodaje drveta | 20,596,860.0 | 265,687.4 | 20,862,547.4 |
| Sredstva za reprodukciju šuma | 3,089,529.0 | 39,853.0 | 3,129,382.0 |
| Sredstva Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine |  | 1,000,000.0 | 1,000,000.0 |
| Ukupno: | 23,686,389.0 | 1,305,540.4 | 24,991,929.4 |

## TROŠKOVI PROIZVODNJE

Pri formiranju troškova korišćene su aktuelne kalkulacije urađene u planskoj službi Š.G. "Sremska Mitrovica".

### Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata

Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata izračunati su na bazi opredeljenja da se seča,  izrada i izvlačenje drvnih sortimenata obavlja isključivo u sopstvenoj režiji za prostu reprodukciju , a za izradu prostornog drveta u proširenoj reprodukciji  može i deo samoizrade.

Tabela br. 10.6. – Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata

|  | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija |
| --- | --- | --- |
|  | Tehničko drvo | Prostorno drvo | Ukupno | Tehničko drvo | Prostorno drvo | Ukupno |
| m3 | 1,987.40 | 3,224.60 | 5,212.00 | 15.5 | 86.7 | 102.2 |
| dinara/m3 | 1840.00 | 2259.00 |  | 1840.0 | 2259.0 |  |
| dinara | 3,656,816.0 | 7,284,371.4 | 10,941,187 | 28,520 | 195,855.3 | 224,375.3 |

### Troškovi radova na gajenju šuma(na godišnjem nivou)

Tabela br. 10.17. – Troškovi radova na gajenju šuma – prosta reprodukcija

| Šifra | Vid rada | Površina | Jedinična cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | din./ha | dinara |
| 101 | Priprema za pošumljavanje ML | 7.33 | 192,322 | 1,409720 |
| 102 | Priprema za pošumljavanje TL | 2.17 | 135,539 | 294,120 |
| 317 | Veštačko pošumljavanje sadnjom | 2.17 | 196,424 | 426,240 |
| 318 | Veštačko pošumljavanje topolom plitkom sadnjom | 7.33 | 54,528 | 399,690 |
| 414 | Popunjavanje veštački podignutih kultura sadnjom | 0.43 | 196,424 | 84,462 |
| 415 | Popunjavanje veštački podignutih plantaža | 1.10 | 54,528 | 59,981 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 6.52 | 39,444 | 257,175 |
| 522 | Kresanje grana | 37.25 | 3,147 | 117,226 |
| 524 | Pinciranje | 7.33 | 779 | 5,710 |
| 525 | Međuredna obrada tanjiranjem | 134.12 | 3,671 | 492,355 |
| 527 | Čišćenje u mladim kulturama | 0.39 | 6,844 | 2,635 |
| 530 | Međuredna obrada hemijskim sredstvima | 36.41 | 13,130 | 478,063 |
| 924 | Prorede u mekim lišćarima | 15.75 | 1,963 | 30,917 |
| 927 | Prorede u tvrdim lišćarima | 45.95 | 3,690 | 169,556 |
|  | Ukupno: | 304.25 |  | 4,227,850 |

Tabela br. 10.18. – Troškovi radova na gajenju šuma – proširena reprodukcija

| Šifra | Vid rada | Površina | Jedinična cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | din./ha | dinara |
| 102 | Priprema za pošumljavanje TL | 1.67 | 135,539 | 225,672 |
| 317 | Veštačko pošumljavanje sadnjom | 0.75 | 92,546 | 69,224 |
| 326 | Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom | 0.92 | 92,592 | 84,907 |
| 413 | Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom | 0.18 | 92,592 | 16,944 |
| 414 | Popunjavanje veštački podignutih kultura sadnjom | 0.15 | 92,546 | 13,882 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 7.75 | 39,444 | 305,533 |
|  | Ukupno: | 11.41 |  | 716,163 |

Tabela br. 10.19. – Troškovi radova na gajenju šuma – ukupno

| Prosta reprodukcija | 4,227,850 din. |
| --- | --- |
| Proširena reprodukcija | 716,163 din. |
| Ukupno: | 4,944,013 din. |

### Troškovi  zaštite šuma(na godišnjem nivou )

Tabela br. 10.20. – Troškovi radova na zaštiti šuma - prosta reprodukcija

| Šifra | Vid rada | Površina | Jedinična cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | din./ha | dinara |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolest | 9.50 | 6,628 | 62,993 |
| 612 | Zaštita šuma od entomoloskih oboljenja | 9.50 | 9,760 | 92,759 |
|  | Ukupno: | 19.00 |  | 155,752 |

Tabela br. 10.21. – Troškovi radova na zaštiti šuma – proširena  reprodukcija

| Šifra | Vid rada | Površina | Jedinična cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | din./ha | dinara |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 5.33 | 6,628 | 35,347 |
| 612 | Zaštita šuma od entomoloških oboljenja | 1.67 | 9,760 | 16,250 |
| 618 | Održavanje protivpožarnih pruga, proseka i puteva | 9.17 | 11,189 | 102,603 |
| 621 | Zaštita šuma od glodara | 3.67 | 6,587 | 24,161 |
| 622 | Podizanje zaštitnih ograda | 0.92 | 67,500 | 61,898 |
| 623 | Održavanje zaštitnih ograda | 3.67 | 832 | 3,052 |
|  | Ukupno: | 24.43 |  | 51,598 |

Tabela br. 10.22. – Troškovi radova na zaštiti šuma -ukupno

| Prosta reprodukcija | 155,752 din. |
| --- | --- |
| Proširena reprodukcija | 51,598 din. |
| Ukupno: | 207,350 din. |

### Troškovi izgradnje i održavanja saobraćajnica i tehničkog opremanja

U narednom uređajnom periodu planira se izgradnja 1,5 km puta. Troškovi izgranje ovog puta iznose  1,5 km x 4,000,000 din/km = 6,000,000 din. Prosečno godišnje to iznosi 600,000 din. Takođe se planira i održavanje 7.9  km šumskih puteva. Troškovi održavanja iznose  0.8  km x 44,443 din. = 35,554.4 din.

### Troškovi uređivanja šuma

Troškovi uredjivanja šuma za naredno uredjivanje izračunati su na bazi kalkulacije planske službe Š.G. Sremska Mitrovica i utrošenih sredstava za  uredjivanje šuma.

Na osnovu kalkulacija troškovi uređivanja šuma u narednom uređajnom razdoblju iznose:

107.72 ha x 950 din./ha = 102,334 dinara.

### Sredstva za reprodukciju šuma

Sredstva za reprodukciju šuma 15% na ostvarenu cenu prodatog drveta:

Prosta reprodukcija 	20,596,860.0	x	0.15	=	3,089,529 din.

Proširena reprodukcija	265,687.4	x	0.15	=	39,853.0 din.

Svega:	               3,129,382  din.

### Naknada za posečeno drvo

Prema Zakonu o šumama, naknada za posečeno drvo iznosi 3% od ukupnog  prihoda ostvarenog  gazdovanjem  	šumama.

Prosta reprodukcija 	  20,596,860.0	 x 	0.03	    =	617,905.8din.

Proširena reprodukcija	265,687.4	         x          0.03          =        	7,970.6din.

Svega:	    625,876.4 din.

### Ostali troškovi

Ostali troškovi na godišnjem nivou iznose 200,000 dinara.

Iskazani ostali troškovi se odnose na sve ostale troškove koji su vezani za šumsku upravu ( investicije, nabavka opreme i dr.).

### Ukupni troškovi

Tabela br. 10.11. – Ukupni troškovi

| Vrsta troška | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| Troškovi proizvodnje | 10,941,187.0 | 224,375.3 | 11,165,562.3 |
| Troškovi gajenja šuma | 4,227,850.0 | 716,163.0 | 4,944,013.0 |
| Troškovi zaštite šuma | 155,752.0 | 51,598.0 | 207,350.0 |
| Troškovi uređivanja šuma | 102,334.0 |  | 102,334.0 |
| Troškovi izgradnje saobraćajnica | 635,554.4 |  | 635,554.4 |
| Naknada za posečeno drvo | 617,905.8 | 7,970.6 | 625,876.4 |
| Sredstva za reprodukciju šuma | 3,089,529 | 39,853.0 | 3,129,382 |
| Ostali troškovi | 200,000.0 |  | 200,000.0 |
| Ukupno: | 19,970,112.2 | 1,039,959.9 | 21,010,072.1 |

## BILANS SREDSTAVA

Tabela br. 10.13. – Bilans sredstava

| Prihod – Troškovi | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Svega |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan prihod | 23,686,389.0 | 1,305,540.4 | 24,991,929.4 |
| Ukupni troškovi | 19,970,112.2 | 1,039,959.9 | 21,010,072.1 |
| Dobit | 3,716,276.8 | 265,580.5 | 3,981,857.3 |

## IZVORI SREDSTAVA

Sredstva za troškove izračunate u ovoj osnovi će se obezbediti prodajom drvnih sortimenata i delom iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine.

Obzirom da je bilans sredstava pozitivan, tj. da se obavljanjem radova planiranih u ovoj GJ ostvaruje dobit, znači da se svi planirani radovi mogu uraditi iz sopstvenih sredstava, što ne ograničava pravo da se za proširenu reprodukciju konkuriše za sredstva iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine.

# OČEKIVANI REZULTATI U GAZDOVANJU ŠUMAMA NA KRAJU UREĐAJNOG PERIODA

U okviru ovog poglavlja predočiće se očekivani rezultati na kraju uređajnog perioda 2013. – 2022. godine, a u skladu sa stanjem sastojina GJ ” Čenjin – Obreške širine ”, opštim i posebnim ciljevima gazdovanja šumama, kao i sa merama za postizanje ovih ciljeva. Na kraju uređajnog perioda očekuje se sledeće:

- Stabilnije stanje sastojina po svim elementima (poreklo i očuvanost, smesa, vrsta drveća...),

- Popravak strukture dobnih razreda koja je narušena u prethodnim periodima, je stalan i jasno definisan zadatak koji se ne može završiti u jednom uređajnom razdoblju.

- Kroz biološke i proizvodne ciljeve gazdovanja popravljanje strukture drvnih sortimenata,

- Izgradnjom predloženog puta, otvorenost GJ će se poboljšati,

- Sečama obnove, ukloniće se kako izdanačke, tako i veštački podignute sastojine (zrele i prezrele) klonskih topolai vrba, a istovremeno pošumljavanjem novostvorenih sečina sa jasenom a šumskog zemljišta sa hrastom ,formiraće se se mlade i vitalno sposobne sastojine,

- Planom lovnog korišćenja biće adekvatno iskorišćena lovno produktivna površina, što će se i ukupno odraziti  na  ukupan biodiverzitet ove GJ.

- Povećanje površina pod jasenom  u smislu pošumljavanja novih površina i površina na kojima su se nalazile sastojine hibridne topole

- Opšta stabilizacija zdravstvenog stanja sastojina u smislu zaštite od biotičkih i abiotičkih činilaca.

Većina navedenih, očekivanih efekata gazdovanja u ovoj GJ u narednom uređajnom razdoblju će se ostvariti, dok su neki efekti takvog karaktera da će se produžiti i u sledeća uređajna razdoblja

# NAČIN IZRADE OSNOVE

## VREME I NAČIN PRIKUPLJANJA TERENSKIH PODATAKA

### Geodetski radovi

U prethodnim uređivanjima su sređene katastarske podloge i detaljna tipološka istraživanja (ekološka i razvojno proizvodna), na osnovu čega je stvorena osnova za izradu i ove osnove.

Predmet priprema u ovom uređivanju je bilo evidentiranje svih promena površina u GJ. Unutrašnja podela na odeljenja je zadržana prema prethodnom stanju, s tim što je došlo do promene u rasporedu pojedinih odseka, zbog izgradnje puta u ovoj gazdinskoj jedinici ili pošumljavanja čistina.

Prilikom snimanja stanja nekih delova GJ, gde je došlo do promene korišćen i GPS uredjaj.

### Taksacioni radovi

Podaci su prikupljani i kodirani prema jedinstvenom informacionom sistemu o šumama Srbije.

Prečnici stabala su mereni kompjuterskim prečnicama, čiji je program prilagođen premeru i memorisanju podataka, kao i njihovom daljem prenosu na računar u program za izradu posebnih šumskih osnova “Osnova” u kojem su se dalje podaci obrađivali. Visine su merene elektronskim visinomerom na detaljnim primernim površinama, a kod totalnog premera je izmeren dovoljan broj visina za sve vrste i debljinske stepene. Tekući zapreminski prirast je obračunat na bazi lokalnih tabela i procenta prirasta. Kod sastojina u poslednjem dobnom razredu i u onim slučajevima kada su sastojine toliko heterogene da bi intenzitet premera prešao 30%, pristupilo se totalnom premeru.

Premer je vršen u svim sastojinama koje su prešle taksacionu granicu od 10 cm. Broj primernih površina je određivan za svaki odsek posebno i zavisi od niza faktora, a pre svega od stepena homogenosti sastojine, tako da intenzitet premera zadovoljava uslove tačnosti premera.

Terenski podaci su prikupljani u toku 2012. godine. Ovaj posao je urađen u sopstvenoj režiji, a delom uz angažovanje povremenih radnika ( šumarskih tehničara).

## OBRADA PODATAKA

Obrada prikupljenih podataka je vršena u direkciji Šumskog gazdinstva „Sremska Mitrovica“. Podaci su obrađivani na računaru po programu koji se koristi na nivou JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin.

Za obračun zapremina su korišćene tarifne tablice koje su priložene u Osnovi za gazdovanje šumama za gazdinsku jedinicu „Čenjin – Obreške širine“, i njihova primena je obavezna kod realizacije ove osnove.

## IZRADA KARATA

Izrada karata je vršena u direkciji Šumskog gazdinstva „Sremska Mitrovica“.

Sve karte su izrađene na osnovu postojeće osnovne i katastarske karte ove GJ. Postojeće karte su skenirane na A0 skeneru, a zatim georeferencirane i digitalizovane u GIS programu za izradu karata na računaru. Karta je povezana sa bazom podataka i urađene su odgovarajuće tematske karte.

Sve karte su štampane u kolor štampi na ploteru ŠG „Sremska Mitrovica“.

## IZRADA TEKSTUALNOG DELA

Izrada tekstualnog i tabelarnog dela Osnove za gazdovanje šumama za GJ „Čenjin((-Obreške(širine“, uradjen je u ŠG Sremska Mitrovica.

## ZAPISNIK SA PRELIMINARNOG SASTANKA RADI VERIFIKACIJE STANJA I PREDLOGA PLANOVA

Kada su završeni radovi na obeležavanju spoljne granice gazdinske jedinice, granice odeljenja i odseka  i premeru sastojina ,obavešten je nadležni Republički inspektor. Dana, 10.09.2012.godine, Republički inspektor Jadranka Grbić, dipl.ing.šumarstva, pregledala je (putem uzorka) izvršene radove na obeležavanju i premeru sastojina u ovoj GJ i konstatovala da su isti korektno odrađeni i o tome sačinila zapisnik koji je sastavni deo osnove gazdovanja šumama.

Nakon prikupljanja i obrade podataka taksacije za gazdinsku jedinicu ” Čenjin((-Obreške(širine” , tokom 2012. godine, održani su u ŠG „Sremska Mitrovica“ preliminarni sastanci u vezi verifikacije stanja i predloga planova za ovu osnovu.

Kao konsultanti u verifikaciji stanja i planova gazdovanja ove osnove, bili su uključeni  profesori Šumarskog fakulteta Dr.prof. Staniša Banković i Dr.prof. Milan Medarević , kolege iz ŠG Sremska Mitrovica i  kolege iz RJ ŠU Kupinovo.

## UČESNICI IZRADE OSNOVE

Svi poslovi na izradi ove osnove ( priprema skica, izrada karata, kalkulacija premera, kontrola premera, obrada podataka i pisanje tekstualnog dela osnove), su izvršeni u ŠG „Sremska Mitrovica“.

Priprema skica i izrada karata:

- Boris Bezenšek, dipl.ing.šumarstva

- Đorđe Cvetković, dipl.ing.šumarstva

Premer sastojina:

- Boris Bezenšek, dipl.ing.šumarstva

- Radivojka Đukarić, dipl.ing.šumarstva

- Aleksandar Ždinjak, dipl.ing.šumarstva – pripravnik

- Stevan Žarković, dipl.ing.šumarstva - pripravnik

- Srđan Stanojčić, šumarski tehničar – pripravnik

- Nikola Jovetić , šumarski tehničar – pripravnik

Kontrola premera, obrada podataka i pisanje osnove:

- Boris Bezenšek, dipl.ing.šumarstva

- Đorđe Cvetković, dipl.ing.šumarstva

Izmene i dopune osnove:

- Đorđe Šimunovački, dipl.ing.šumarstva

# ZAVRŠNE ODREDBE

Osnova gazdovanja šuma za GJ “Čenjin – Obreške širine” uradjena je na osnovu “Pravilnika o sadržini osnova i programa gazdovanja šumama, godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama”(sl.gl.RS br.122/03).

Svi radovi koji se budu radili u ovim  šumama moraju se evidentirati u osnovi. Doznaka stabala za seču (odabiranje stabala pri prorednoj seči) može se vršiti samo u toku vegetacionog perioda. Seče prorede mogu se vršiti u toku čitave godine. Seče obnove (glavne seče) vršiti u doba mirovanja vegetacije (zimski period).

Ako se za vreme važenja Osnove gazdovanja za GJ “Čenjin – Obreške širine” izmene okolnosti na kojima se zasnivaju pojedine odredbe ove osnove, potrebno je izvršiti izmene na način predviđen  Zakonom o šumama i  Pravilnikom o sadržini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvođačkog projekta i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama (Sl. gl. RS br.122/03).

Ova osnova je urađena u 3 primerka, a njeni sastavni delovi su:

- Tekstualni deo

- Tabelarni deo i prilozi:

  - iskaz površina,

  - opis sastojina,

  - tabela o razmeru dobnih razreda,

  - tabela o razmeru debljinskih razreda,

  - plan gajenja šuma,

  - plan seča obnavljanja,

  - plan prorednih seča,

  - tarifni nizovi,

  - šumska hronika – priložena na kraju osnove

  - spisak parcela po katastru

  - uslovi zavoda za zaštitu prirode

  - vodni uslovi

- Karte:

  - pregledna karta razmere 1 : 50.000,

  - osnovna karta razmere 1 : 10.000,

  - sastojinska karta razmere 1 : 10.000,

  - karta tipova šuma razmere 1 : 10.000,

  - privredna karta razmere  1 : 10.000,

  - karta taksacije razmere 1 : 10.000,

  - katastarska karta razmere 1 : 10.000.

Važnost ove osnove je od 01.01.2013. do 31.12.2022. god.

Projektanti:                                                                                          Direktor ŠG „Sremska Mitrovica“

Dipl.ing.šum. Boris Bezenšek                                                                                             Dipl.ing.šum. Dragan Vulin

__________________________                                                                                        _______________________

Dipl.ing.šum. Đorđe Šimunovački

___________________________

Sremska Mitrovica, 2017 god.

0   UVOD	1

1.0.	OPŠTI OPIS GEOGRAFSKIH, POSEDOVNIH I PRIVREDNIH PRILIKA	3

1.1.	TOPOGRAFSKE PRILIKE	3

1.1.1.	Geografski položaj gazdinske jedinice	3

1.1.2.	Granice	3

1.1.3.	Površina	3

1.2.	IMOVINSKO – PRAVNO STANJE	4

1.2.1.	Biografski podaci	4

1.2.2.	Posedovno stanje	4

1.3.	OPŠTE PRIVREDNE PRILIKE	5

1.4.	EKONOMSKE I KULTURNE PRILIKE	5

1.5.	ORGANIZACIJA I MATERIJALNA OPREMLJENOST ŠUMSKE UPRAVE	5

1.6.	DOSADAŠNJI ZAHTEVI PREMA ŠUMAMA GAZDINSKE JEDINICE I NAČIN KORIŠĆENJA ŠUMSKIH RESURSA	7

1.7.	MOGUĆNOST PLASMANA ŠUMSKIH PROIZVODA	7

2.0.	BIOEKOLOŠKA OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA	8

2.1.	RELJEF I GEOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE	8

2.2.	GEOLOŠKA PODLOGA I TIPOVI ZEMLJIŠTA	8

2.2.1.	Geološka podloga	8

2.2.2.	Zemljište	8

2.3.	HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE	9

2.4.	KLIMATSKI USLOVI	9

2.5.	OPŠTE KARAKTERISTIKE ŠUMSKIH EKOSISTEMA	9

2.5.1.	Osnovne ekološko proizvodne karakteristike pojedinih tipova šuma	9

3.0.	UTVRĐENE FUNKCIJE ŠUMA - NAMENE	18

3.1.	OSNOVNE POSTAVKE I KRITERIJUMI PRI PROSTORNO FUNKCIONALNOM REONIRANJU ŠUMA I ŠUMSKIH STANIŠTA	18

3.2.	FUNKCIJE ŠUMA I NAMENA POVRŠINA	18

3.3.	GAZDINSKE KLASE I NJIHOVO FORMIRANJE	19

4.0.   STANJE ŠUMA I ŠUMSKIH STANIŠTA	21

4.1.	STANJE ŠUMA PO OPŠTINAMA	21

4.2.	STANJE ŠUMA PO NAMENI	22

4.3.	STANJE ŠUMA PO TIPOVIMA ŠUMA	22

4.4.	STANJE ŠUMA PO GAZDINSKIM KLASAMA	23

4.5.	STANJE ŠUMA PO POREKLU I OČUVANOSTI	25

4.6.	STANJE ŠUMA PO SMESI	26

4.7.	STANJE ŠUMA PO VRSTAMA DRVEĆA	26

4.8.	STANJE ŠUMA PO DEBLJINSKOJ STRUKTURI	27

4.9.	STANJE ŠUMA PO STAROSTI	28

4.10.	STANJE ŠUMSKIH KULTURA I PLANTAŽA	34

4.11.	UGROŽENOST ŠUMA OD ŠTETNIH UTICAJA	34

4.12.	STANJE NEOBRASLIH POVRŠINA	35

4.13.	STANJE SEMENSKE I RASADNIČKE PROIZVODNJE	36

4.14.	STANJE FONDA DIVLJAČI	36

4.15.	STANJE ZAŠTIĆENIH DELOVA PRIRODE	36

4.16.	OPŠTI OSVRT NA ZATEČENO STANJE SASTOJINA	37

5.0.	STANJE ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA	38

6.0.	ANALIZA I OCENA GAZDOVANJA U PRETHODNOM UREĐAJNOM PERIODU	39

6.1.	DOSADAŠNJE GAZDOVANJE ŠUMAMA	39

6.1.1.	Promena šumskog fonda po površini	39

6.1.2.	Promena šumskog fonda po zapremini	40

6.2.	ODNOS PLANIRANIH I OSTVARENIH RADOVA U DOSADAŠNJEM GAZDOVANJU	41

6.2.1.	Dosadašnji radovi na obnovi i gajenju šuma	41

6.2.2.	Dosadašnji radovi na zaštiti šuma	42

6.2.3.	Dosadašnji radovi na korišćenju šuma	43

6.2.4.	Dosadašnji radovi na  izgradnji i održavanju saobraćajnica	43

6.2.5.	Dosadašnji radovi u zaštićenim prirodnim dobrima	43

6.3.	OPŠTI OSVRT NA DOSADAŠNJE GAZDOVANJE	44

7.	UTVRDJIVANJE POSEBNIH CILJEVA I MERA ZA NJIHOVO OSTVARIVANJE	45

7.1.	MOGUĆNOST, STEPEN I DINAMIKA UNAPREĐENJA STANJA I FUNKCIJA ŠUMA	45

7.2.	OPŠTI CILJEVI GAZDOVANJA ŠUMAMA	45

7.3.	POSEBNI CILJEVI GAZDOVANJA ŠUMAMA	46

7.3.1.	Proizvodni ciljevi	46

7.4.	MERE ZA POSTIZANJE CILJEVA GAZDOVANJA ŠUMAMA	46

7.4.1.	Uzgojne mere	46

7.4.2.	Uredjajne mere	48

8.	PLANOVI GAZDOVANJA ŠUMAMA	50

8.1.	PLAN GAJENJA ŠUMA	50

8.1.1.	Plan obnavljanja i podizanja novih šuma	51

8.1.2.	Plan semenske i rasadničke proizvodnje	60

8.2.	PLAN ZAŠTITE I ČUVANJA ŠUMA	60

8.2.1.	Plan zaštite šuma od štetnih insekata i biljnih bolesti	60

8.2.2.	Plan zaštite šuma od čoveka	62

8.2.3.	Plan zaštite šuma od požara	63

8.2.3.	Plan zaštite šuma od glodara i podizanje zaštitnih ograda	63

8.3.	PLAN KORIŠĆENJA ŠUMA	64

8.3.1.	Plan seča obnavljanja (glavni prinos)	64

8.3.2.	Određivanje glavnog prinosa	66

8.3.3.	Određivanje prethodnog prinosa	70

8.3.4.	Ukupan prinos gazdinske jedinice	72

8.4.	ODNOS OBIMA RADOVA NA GAJENJU ŠUMA I OBIMA SEČA ŠUMA	78

8.5.	PLAN IZGRADNJE I ODRŽAVANJA ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA I OBJEKATA	79

8.6.	PLAN UREDJIVANJA ŠUMA	79

8.7.	PLAN ZAŠTITE I UNAPREĐIVANJA ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA	79

8.8.	PLAN RAZVOJA LOVSTVA	79

8.9.	PLAN  KADROVA	80

8.10.	PLAN  TEHNIČKOG OPREMANJA	80

9.	UPUTSTVA I SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANOVA	81

9.1.	SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA GAJENJA ŠUMA	81

9.2.	SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA  ZAŠTITE ŠUMA	89

9.3.	SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA  KORIŠĆENJA ŠUMA	91

9.3.1.	Seče obnavljanja - čiste seče	93

9.3.2.	Proredne seče	93

9.4.	VREME IZVODJENJA RADOVA NA SEČI I GAJENJU  ŠUMA	93

9.5.	UPUTSTVO ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I  IZVOĐAČKOG PROJEKTA GAZDOVANJA ŠUMAMA	93

9.6.	UPUTSTVO ZA VODJENJE EVIDENCIJE GAZDOVANJA ŠUMAMA	94

9.7.	USLOVI ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	95

10.0.	EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA	96

10.1.	VREDNOST ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA	96

10.2.	VRSTA I OBIM PLANIRANIH RADOVA	96

10.2.1.	Kvalitativna struktura sečive zapremine ( na godišnjem nivou )	96

10.2.2.	Vrsta i obim planiranih radova na gajenju	98

10.2.3.	Vrsta i obim planiranih radova zaštite šuma(na godišnjem nivou)	100

10.2.4.	Vrsta i obim planiranih radova na izgradnji i održavanju šumskih saobraćajnica i objekata (na godišnjem nivou )	102

10.2.5.	Vrsta i obim planiranih radova na održavanju  ZPD	102

10.2.6.	Vrsta i obim planiranih radova na uređivanju šuma	102

10.3.	FORMIRANJE PRIHODA	102

10.3.1.	Prihod od prodaje drveta (na godišnjem nivou)	102

10.3.2.	Sredstva za reprodukciju šuma (na godišnjem nivou)	105

10.3.3.	Ukupan prihod	105

10.4.	TROŠKOVI PROIZVODNJE	106

10.4.1.	Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata	106

10.4.2.	Troškovi radova na gajenju šuma(na godišnjem nivou)	106

10.4.3.	Troškovi  zaštite šuma(na godišnjem nivou )	108

10.4.4.	Troškovi izgradnje i održavanja saobraćajnica i tehničkog opremanja	109

10.4.5.	Troškovi uređivanja šuma	109

10.4.6.	Sredstva za reprodukciju šuma	109

10.4.7.	Naknada za posečeno drvo	109

10.4.8.	Ostali troškovi	110

10.4.9.	Ukupni troškovi	110

10.5.	BILANS SREDSTAVA	110

10.6.	IZVORI SREDSTAVA	110

11.0.	OČEKIVANI REZULTATI U GAZDOVANJU ŠUMAMA NA KRAJU UREĐAJNOG PERIODA	111

12.0.	NAČIN IZRADE OSNOVE	111

12.1.	VREME I NAČIN PRIKUPLJANJA TERENSKIH PODATAKA	111

12.1.1.	Geodetski radovi	111

12.1.2.	Taksacioni radovi	112

12.2.	OBRADA PODATAKA	112

12.3.	IZRADA KARATA	112

12.4.	IZRADA TEKSTUALNOG DELA	112

12.5.	ZAPISNIK SA PRELIMINARNOG SASTANKA RADI VERIFIKACIJE STANJA I PREDLOGA PLANOVA	113

12.6.	UČESNICI IZRADE OSNOVE	113

13.0.	ZAVRŠNE ODREDBE	113